# 探讨防排烟系统在高层民用建筑施工中的问题论文_梁艺馨

身份证：45250219901009XXXX 广西南宁 530000

摘要：我国建筑行业飞速发展，高层民用建筑层出不穷，建筑的高度以及结构复杂度都大大提升，自然排烟手段已经没有办法满足建筑排烟需求。即使是在建筑中安放加压送风设备来帮助排烟，也会因为各种原因影响而无法产生加压设备需要的余压，高层民用建筑中所使用的排烟设施不能够发挥排烟效果，在一定程度上对居民的生命与财产安全造成威胁。再加上很多高层民用建筑的施工过程中都忽略了排烟工作的重要性，出现了建筑房排烟设施配置不完善、位置摆放不正确等乱象，使得居民在使用高层民用建筑时存在很多潜在风险。为了能够提高高层民用建筑安全性，必须要重点关注防排烟系统在高层民用建筑施工过程中出现的问题，并根据问题提出针对性解决措施。

关键词：防排烟系统；高层；民用建筑；施工；问题

随着建筑行业的不断发展，我国高层建筑数量逐年上升。高层建筑在一定程度上缓解了我国用地紧张问题，但是高层建筑的发展带来了一系列的问题，如何开展高质量的高层建筑防火工作，已经成为消防部门、社会不断关注的问题。高层民用建筑的防火工作具有很大难度。高层建筑楼层过多，居住人数集中，在火灾发生后人群疏散工作会出现跟多问题。火灾时产生的剧烈烟气大大增加了消防人员进行人群疏散的难度。很多高层民用建筑防排烟系统并不完善，后期整改也极为不便[1]。质量低下的防排烟系统大大增加了损害居民财产与生命安全的可能性。对于施工人员来说，需要明确防排烟系统在高层民用建筑施工中产生的问题，并针对问题开展解决措施。

一、防排烟系统在高层民用建筑施工中产生的问题

（一）自然排烟设施出现问题

在《高层民用建筑设计防火规范》中对于高层民用建筑的防排烟系统有一定要求，建筑高度低于一百米的民用建筑要安装自然排烟系统。自然排烟系统建造简单、容易操作，在后期维护管理时也比较方便，经济效益比较明显。但是部分设置自然排烟系统的工程在工作中并没有遵循相关的规定与要求。所以在工程结束以后，安装的自然排烟系统并不能够满足排烟需求，甚至于有的排烟系统根本就不能够发挥排烟作用[2]。

1.自然排烟窗设计位置不正确

为了能够提高排烟效果，往往会在靠近墙上部的地方安放排烟窗。但是就目前很多建筑工程来说，为了图方便或者是不损害外墙美观程度，常常会将自然排烟窗设置在墙的中部或者是下部，与顶板的距离相差甚远，这严重影响了自然排烟效率。

2.自然排烟窗开窗面积不够

在《高层民用建筑设计防火规范》中明确规定了自然排烟窗的开窗面积大小，但很多施工人员并没有按照规范计算开窗面积，或者是把固定窗的面积也包含在排烟窗的面积之内。还存在一种情况是开窗方式错误使得排烟窗面积规定要求相差甚远，直接影响排烟效果。

3.自然排烟窗结构设计不合理

部分工程会将排烟窗设置成不能够开启的固定窗，还有的会将排烟窗的上半部分设置成固定窗，将能够发挥排烟功效的排烟窗安装在窗的下部，这些行为都将影响自然排烟设施的排烟效果。

4.自然排烟窗开启难度较大

很多排烟窗设置的位置都比较高，部分工程在设置时没有准备便于开启的辅助设施。一般情况下排烟窗都应该设置方便开启的装置，尤其是对于一些高度较高、开启难度较大的排烟窗来说，更应该设置便于开启的装置。

（二）机械防烟设施出现问题

机械防烟设施出现的问题包括送风口尺寸、正压送风系统压值等各项数值未满足基本规定。这些情况会造成送风口实际送风量大大小于期望数值，门洞处风速接近于零等问题[3]。之所以机械防烟设施出现问题，主要包括以下几个原因。

1.风机选型不合适

防烟楼梯间及前室、合用前室还有消防电梯间前室这些地方的机械加压送风量应该通过计算得出。如果发现得出的答案与规范值产生差异，则应该选择较大的一方。部分工程在设计防排烟系统时，往往会按照规范数值进行工作，这就会造成风机风量与风压低于正常需要的情况。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆部分工程会将通风系统与机械排烟系统合为一体，但是在真正施工中却并没有按照规范要求采用双速风机。有的工程会忽视设计中本身需要的风机型号，而选择功率规格较小的风机进行工作，造成风机风量严重不足的情况。

2.送风道设计阻力过大造成风压损失

在对防排烟系统工程进行检查的过程中，会存在这样一种情况那就是送风口尺寸和选用的风机风量、风压等均与设计时的要求相吻合，但是测量送风口的风速却发现实际风速很小。又或者是和风机比较接近的部位风速很大，但是距离较远的一些风口却并没有风出现。之所以出现这样的情况，原因在于送风竖井的施工没有满足相关施工标准，造成明显的漏风情况[4]。

3.自然排烟系统与镇压送风系统重复设置

在《高层民用建筑设计防火规范》中要求高度大于100米的民用建筑要放置机械加压送风系统。部分工程在放置机械加压送风系统的同时又安排了自然排烟，这就会导致在面对火灾时机械加压送风系统与自然排烟系统同时打开，使得防烟楼梯间内没有办法形成正压，反而影响防烟效果。

（三）防排烟风机的配电不满足相关标准

1.风机供配电没有达到高层民用建筑负荷级别的要求

作为消防设备的一种，防排烟风机应该采用12级的用电负荷。但是就目前的防排烟系统施工来看，很多防排烟风机的供电线路并不是来自于消防电源，而是使用的普通配电箱。部分工程甚至会使用单回路配电线路，又或者没有安装末端电源自动切换装置。这些做法均使供公配电没有满足一二级消防用电负荷要求与相关规定。

2.配电线路的安装未满足一定标准

根据相关要求，排烟风机以及正压送风机中所采用的配电线路都应该以耐火或者是阻燃电缆、导线为主进行敷设[5]。若是采用暗敷手段，则要将其放置在保护层厚度大于30毫米的混凝土内。若是采用明敷手段，则应该在金属线槽金属管表面都涂上防火涂料进行保护。在检查工程项目的过程中，发现部分施工团队任意的将防排烟风机配电线路与PVC塑料管搭配在一起，又或者是在吊顶内放置金属管却并没有为金属管涂刷防火涂料等问题，还存在利用普通电缆线代替耐火阻燃电缆线的情况，这大大影响了线路的防火性能与应急用电的安全性。

二、解决防排烟系统在高层民用建筑施工中问题的有效措施

（一）积极开展施工人员的培训工作

在开展高层民用建筑施工过程中，可以要求消防部门开展重点培训。除了要强调各类灭火设施的使用技能知识外，还要向设计与施工人员强调防排烟设施的施工标准，要求相关人员熟记指标，结合各种实际情况，选择合适参数。

（二）完善监督管理工作

消防监督部门一定要重点关注高层民用建筑的防排烟系统，开展详细精确的检验与查收工作。为了保证防排烟系统安装符合消防要求，必须要求有消防工程施工资质的工程公司进行安装。

结束语

只有深刻认识到防排烟系统在保证高层民用建筑安全中发挥的积极作用，才能够认真开展防排烟系统的设计工作。对于施工人员来说，一定要清楚的认识到防排烟系统施工目前存在的不足与问题，并积极开展各项措施努力攻克这些问题，才能够让防排烟系统在高层民用建筑中充分发挥防火减灾的功效

参考文献

[1]姜丽明,龙敏.高层民用建筑防排烟系统设计研究[J].建材与装饰, 2019(18):106-107.

[2]王亚峰.浅析高层民用建筑防排烟设计存在的问题与对策[J].消防界(电子版),2017(05):31.

[3]刘昌乔.民用建筑消防安全问题及解决措施[D].重庆大学,2016.

[4]赵尚亮.防排烟系统在高层民用建筑施工中常见问题[J].中国新技术新产品,2015(13):142.

[5]程庆萍.浅谈高层建筑防排烟系统常见问题及其对策[J].科技资讯, 2015,13(07):123.

论文作者:梁艺馨

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a8598dc2972f27305d2d5d9a.html