# 工民建桩基础工程施工技术研究论文_江,远

重庆 408500

摘要:本文主要是对工民建桩基础工程采用的施工技术进行深入的探析，就桩基选用、前期准备还有施工技术进行详细的阐述，从而使得施工技术的应用能够具有一定的实效性。

关键词:桩基工程施工技术工民建筑应用

引言：从现阶段工民建建筑工程的实际情况来看，施工中所使用的材料、设备以及工艺等都有着很大的变化，施工体系也较为完善。对于施工企业来说，需要重点关注的就是从建筑工程所具有的特征出发，将施工技术予以明确，切实保证施工质量达到设计标准。本文将就工民建施工中所采用的相关技术进行探究。

1工民建桩基选择

1.1工民建桩基的类型

工民建桩基的类型是比较多的。比方说，从建筑承载性质来进行划分，桩基主要包括摩擦桩、端承桩。采用这种桩体，可将建筑物荷载通过桩身传递至桩端土层，因为桩侧和软土之间并没有太大的摩擦力，因而不需要太多的关注。桩体侧面和土体之间形成的摩擦力是决定摩擦力大小的主要因素，桩基四周的土体能够使得桩基受到一定程度的保护。从平台位置来进行划分，桩基主要有高桩基型以及低桩基型这两个类型。前者在码头以及桥梁施工中是经常使用的，后者则多用在房建工程之中。

1.2施工工程中对桩基类型的选择

工民建桩基类型是较为复杂的，在展开施工之时，必须要对工程所在地区的地质情况有清晰的了解，据此来将桩基类型予以确定。通畅使用的桩基类型有两种，一是打入式预制桩，而是钻孔灌注桩。打入式预制桩由预制桩和预应力管桩两部分组成。预制方桩具有高抗压强度和高强度的特点，但相应的对钢的需求量也相应较大，这是因为工程作业难度提高、并且在工程中要加入排水工程。预应力管桩具有预应力高、渗透性强、承载力高等特点，并且由于桩基不需要深埋于地下，减少了工程造价。钻孔灌注桩是桩基施工中的一项传统工艺。

1.3桩基施工前相应的准备工作

在展开工民建施工前，必须要确保准备工作得到有效的落实。众所周知，桩基施工要依照固定的顺序进行。施工前要先完成地形以及地质的勘察工作，将地址予以确定。场地周边如果存在着建筑物，那么在施工之时千万不可从没有建筑物的那一侧进行，否则会对相关建筑造成一定程度的影响，进而导致工程无法顺利进行。在展开群桩施工之时，一定要由中间进行施工，继而向四周展开，采用这样的手工顺序可以切实提升施工的整体质量。而在进行一般性的桩基施工之时，则要先完成打桩的工作，接下来进行挖基，在对浅基坑进行处理之时，最好采用这种施工方式。这样可以将桩的位置予以明确，同时还能够确保桩位能够更加的稳定。另外来说，在展开排桩施工之时，一定要对分段施工予以重点关注，也要先由中间开始施工，逐渐向着两边发展。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如果这个顺序被打乱，则会导致排桩不够齐整，这样一来，施工的进度就会变得缓慢，投入的成本也会增加很多。在展开施工前，准备工作应该要由专人完成，并要将以下的工作予以有效落实。首先，要提前完成施工图纸的制定工作，相关人员一定要有效完成数据测量的相关工作，这样才可使得施工能够有序展开。其次，要对施工所在区域的地质以及地形进行实地调研，将相关的资料进行梳理、归总，进而形成具体的文字材料，这样可使得将来的查询更为简便。最后，要将施工如期予以明确，要依照时间安排来确定具体的施工企业，并确保施工所需要的相关人员配置到位，更为重要的是要确保施工所需要的资金切实到位。

3桩基施工技术在工民建中的应用

在进行工民建桩基施工之时，选用的技术必须是最为合适的。比方说在进行群桩施工之时，一定要先从中心开始，逐渐向四周发展；排桩则要从中心向着两边发展，或是采用分段施工的方法。在进行桩基施工之时，如果周边有建筑物，必须要先从有建筑物的一侧进行施工。在进行灌注桩施工之时，一定要提前将所有的杂物清理干净，地下管线以及构筑物必须完全清除。继而依照桩型设计来将成孔工艺予以明确，比方说通过人工的方式来进行挖孔之时，一旦遭遇地下水，则要将抽水与挖掘工作同时展开，同时要将运土通道保留下来；如果施工所在区域的地质环境较为复杂的话，底层较为疏松，而且含有大量的地下水，此时如果通过人工挖孔桩来展开施工，就会导致施工质量难以达到标准要求，施工进度也会受到很大的影响。此时则可采用长螺旋钻孔灌注桩，这样可使得施工进度得到切实保证，经济性也比较高，而且能够确保地下水带来的影响降至最低。若想确保桩头具有较高的质量，一旦桩顶标高超出地表，就要进行回填，要保证达到设计标高。当然也可适当超灌，并要对桩头以及孔口进行有效的保护，在温度较低的环境中施工，还要将保温的相关措施落实到位。

如果施工所在地区的土质并不是很好，那么就要选用胶体率大于95%的粉质粘土来护壁。打孔口要具有一定的完整性，因而护筒应该选用5mm厚度的钢板来制作。而在进行护筒埋设之时，溢水口一定要保留，这样可使得桩基施工之时的排水能够更为通畅。灌注桩最为多见的就是沉管灌注桩以及冲、钻灌注桩。前者就是使用锤击设备或是振动设备来打桩，把桩尖或是钢套管打入土层之中，进而形成桩孔，之后将钢筋骨架放入其中，继而完成混凝土浇筑。浇筑完毕要将套管取出，确保混凝土得到夯实，这样就会形成灌注桩。此种方法有着一定的缺陷，施工中会产生很大的噪音，并会出现缩颈桩，所以必须要对施工予以有效的监管。钻孔灌注桩施工过程中无论是采用冲抓式钻孔、冲击式钻孔，还是旋转成孔法，均可使用泥浆护壁的方法，开孔前测准垂直度，对准中线，压好护筒才能保证钻孔质量，冲击式钻孔法下应持续添加泥浆并及时抽渣，检查成孔是否存在偏斜，应及时清理孔洞内杂物。此外，不同类型的桩基对于沉渣厚度的要求也不尽相同，如《建筑桩基技术规范》中明确指出，在灌注混凝土前，端承型桩的孔底沉渣厚应＜50mm;抗拔桩则应＞200mm;摩擦型桩的沉渣厚应＜100mm。下放钢筋笼并灌注混凝土，灌注过程不宜中断，否则将发生断桩。

结论：现代社会工程建设已经离不开工民建，因此工民建也就成为建筑工程中的支柱性产业。而桩基工程是工民建中的基础环节，桩基的建成直接关系着最终的工民建工程质量。通过文章分析可知，在实际施工操作中应当对地质进行准确的勘探测量工作，加强对桩基类型的了解，根据地质情况选择合适的工民建桩基类型，同时应当在施工前做好相关的准备工作，加强对桩基工程质量的把控工作，才可以切实提高工民建桩基工程的质量。

参考文献：

[1]王辉艳.桩基工程施工技术在工民建中的应用分析[J].门窗.2012(08)

[2]郭义兵.浅谈桩基工程施工技术在工民建中的运用[J].江西建材.2016(15)

[3]林华盛.桩基工程施工技术在工民建中的应用研究[J].江西建材.2014(05)

论文作者:江,远

论文发表刊物:《防护工程》2017年第25期

论文发表时间:2017/12/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a8a6c512e1e7b679002407df.html