# 新时期下水利水电施工的现状要点研究论文_李元海1,付朝江2

1中国水利水电第九工程局有限公司 贵州 贵阳 550008；2贵州华恒水利电力建设工程有限公司 贵州 贵阳 550008

摘要：水利水电工程建设的作用，是对水利水电资源进行开发和利用，减少洪涝灾害，推动社会经济的顺利发展。水利水电工程是我国社会经济建设中的一项基础设施，它的质量好坏直接关系着国家和人民生命财产的安全。重点针对当前水利水电施工现状要点做简要的研究。

关键词：新时期下、水利水电、施工现状要点

一、前言

新时期下，水利水电施工单位应该不断改进施工技术，加强施工管理，保证施工质量，避免对人们的日常生产生活带来不良影响。水利作为我国基础设施建设的重要组成部分，是一项利国利民的大事，对我国经济的顺利发展、人们生活水平的提高都会产生十分重要的影响。近年来，我国各地区都加大了对水利工程建设，但就我国水利水电工程的使用情况来看，水利水电工程的施工质量还有待于提高。

二、当前水利水电施工技术的现状

（一）地基处理方面

在进行水利水电工程建筑的施工时，几乎都会面临着地基处理方面的问题，此类问题的产生原因有两点：①水利水电工程施工的队伍中在施工技术方面是参差不齐的；②如果出现了这一问题，就说明很可能会出现水利水电工程质量问题，因此必须事先制定好防范措施。地基是整个水利工程的基石，如果地基施工质量不符合要求，则很容易导致多种问题，甚至会给施工企业、社会乃至国家带来巨大的损失。在地基处理方面存在的问题主要包括：土基以及岩基的施工方法步骤不够合理、有序，在许多施工环节都存在着较大的问题，施工期间，监理人员没有对各个施工步骤进行严格的监管，最终使得问题不断恶化。一些施工企业甚至未能区分土基与岩基施工工艺的差别，这对于水利工程的质量有着非常不利的影响。

（二）导流、截流施工方面

在开展导流以及截流工作时，常常会出现施工不够规范的问题。为了解决好这些问题，必须处理好以下几个方面：①在进行水利工程的导流工作时，由于水利工程所处的地形大多比较复杂，所以，在实际施工期间，常常需要开展河流的改道建造工作，对原有的建设计划需要进行合理优化变动。可是，实际开展导流工作时，往往没有事先制定好计划，而且导流的方式也不尽合理，因此很容易发生操作随意、不规范等问题。②在进行水利工程建设的截流工作时，没有将泄水建筑物完全建成后就进行截流工作，这就会导致在施工期间发生较为严重的质量安全问题，甚至会影响水利水电工程的正常使用。

（三）施工排水方面

在围堰闭气之后，应该及时做好排水工作，具体包括基坑开挖前与开挖后的排水工作。在施工排水工作中，主要存在一些施工细节方面的问题，即很多施工细节处理的不够好，因此，会影响水利建设项目的良好实施。比如，施工排水的过程中基坑与地下水位的关系、基坑的日常排水工作等，这些问题看似细小，但是也会在一定程度上说明我国对于水利施工技术的管理监督方面不够全面，而未做好这项工作，就会对水利工程的安全顺利施工造成非常不利的影响。

（四）喷锚支护施工方面

在水利水电工程的施工中，支护工程的施工也是极为重要的一项工作。可是，在实际进行喷锚支护工作时，施工人员对于相关施工工艺的了解不够深入，这便常常会发生各种各样的技术问题，无法满足相关技术标准，最终就会导致整体施工质量降低。因此，必须针对水利建设项目喷锚支护施工期间出现的问题制定高效的解决措施，确保后续施工的正常开展，只有把关好每个施工方法步骤，才能够很好的保证工程的整体质量。

三、施工技术的要点

（一） 地基施工

施工人员需要先清除地基杂物，然后在地基上面铺垫水泥砂浆，最后浇筑8～12cm 厚的混凝土垫层。在清除岩基杂物时，施工人员需要确保接触到岩面，并认真清洁岩面的表层，保持岩面的湿润，这样才能有利于水泥砂浆、混凝土的浇筑施工。

（二）导流施工

为了确保水利水电施工可以在整洁的地面上进行，应该对河流进行改道处理，结合施工规划对其拦蓄。在引流过程中，应该保证项目可以在干燥的条件下工作，而且不会对附近的水资源造成不良影响。现如今，在实际应用中，围堰法的使用频率最高。其中，泄水建筑物有导流明渠、导流隧洞和导流底孔。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（三）截流施工

泄水建筑物建造完成后，就应该在合适的机会进行围堰合龙，使水流直接沿泄水建筑下泄，目前多用的方法有立堵法和平堵法。

（四） 排水施工

在水利工程进行围堰闭气以后，施工单位需要开始排水与渗水的治理工作，包括基坑在开挖前与开挖后的两时间段时的排水工作。在水利工程施工时，如果基坑低于地下水位，施工企业都需要进行排水，排水的方法主要分为明式和暗式两种，施工企业需要依据基坑施工的现场情况，选择合适的排水方法。

（五）爆破与高边坡施工

在爆破施工中，需要保证施工安全，注意爆破中的各个环节，如爆破材料的选择、运输、管理、起爆和爆破材料的销毁等，保证各个环节的规范操作，坚决避免因人为因素导致的爆破事故。在高边坡处理施工中，施工企业可以采取锚固技术或者混凝土的抗滑结构等，对边坡滑坡的情况进行有效防治，以保障顺利施工。

（六） 喷锚支护施工

支护工作在水利水电施工中至关重要，目前，大部分水利水电施工都使用喷锚支护。通过喷锚支护施工，有利于节省大量的劳动力，节约施工成本，缩短项目建设时间，与此同时，不需要设置模板。

四、施工改进措施

（一）正确认识施工技术与市场关系

市场发展和水利施工技术的发展密切相关，市场需求为施工技术发展提供了动力。因此，施工企业需要在进行水利建设时，注重与相关行业的交流和渗透，积极参与市场竞争，树立自己良好的品牌形象，使企业在市场竞争中占据优势。同时，施工企业需要利用技术优势和品牌形象，赢得市场的青睐，拓展企业的发展空间，在增加企业无形资产的同时，推动市场的发展。

（二）完善管理模式，加大技术创新

水利水电工程管理模式的改革内容主要包括管理手段、管理技术以及管理方法的优化，施工单位的相关责任人应对过去取得的成绩进行总结，并积极借鉴与引入高效、规范的管理模式，尤其是内部的管理模式，应加强变革力度，争取寻找出一种适应本单位发展与进步的管理模式。与此同时，还应该积极创新施工技术。①水利水电单位应提取一定的资金比例，将这笔专项资金用于技术创新中，创立技术创新奖励基金，鼓励员工技术创新。②水利水电单位在对施工经费进行预算时，应该综合考虑工程实际情况，安排技术人员参与科研培训，确保经费安排同项目技术一致。③水利水电单位还应该与科研院校开展合作活动，吸纳专业人才。

（三）引进专业技术人员

人才是21世纪的生力军，是科学技术革新的主要完成者。目前，我国各个行业都严重缺乏创新型人才，使得科技和生产都相当落后。为此，国家高薪引进人才，来发展科技。为了提高水利水电方面的创新发展，相关行业应该根据现阶段市场经济的发展状况，建立一套完整的人才引进和培养机制。除此之外，企业还可以通过组织员工培训，增加员工的专业知识，建立相应的科研奖励体制，调动企业工作人员的工作和创新积极性，对于普遍存在的知识和经验不能融合问题，可以采取开设交流座谈会，让所有员工能够各抒己见，这样既了解了员工自身存在的问题，加深了员工之间的友谊，而且还能够相互交流知识和经验。

（四）注重水利水电建设的工程质量

（1）严格检查与验收工程的质量

水利水电单位不仅要对施工规范和施工技术进行管理，而且还应该在施工现场配备一些检查工具，如塔尺、线锤、经纬仪等设备，便于随时检查施工质量。值得注意的是，水利水电工程的质量标准并不是一成不变，在检验前，首先应该明确国家规定。

（2）落实施工材料

施工材料能够在很大程度上影响整个水利水电工程的质量，因此，质检人员必须严格把握每一批建筑材料，对于常规的建筑材料，需进行抽样检测，待到检查合格之后，方能准许入场与使用，而对于一些关键性的建筑材料，如涉及到建筑物的结构安全或使用功能，需采取严格的普检或抽检方式，从而保证建筑材料的质量。

五、结论

水利水电施工技术不仅关系到水利水电工程的施工质量和施工效率，而且还关系到施工企业的持续发展。施工企业只有认识到影响水利施工技术发展创新的制约因素，把握水利水电工程施工中的技术要点，加大科研资金的投入力度，从市场需求的角度出发，构建完善的人才吸收和管理制度，才能真正提高水利水电施工技术的水平，提高企业市场竞争力,推动社会经济的顺利发展。

作者简介：

李元海（1966.3-），男，高级工程师，贵州遵义余庆人，长期从事水利水电、市政、矿山工程施工技术及管理工作。

付朝江，男，（1971年5月-)，本科，高级工程师,贵州华恒水利电力建设工程有限公司。

论文作者:李元海1,付朝江2

论文发表刊物:《基层建设》2016年27期

论文发表时间:2017/1/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a8a7d1a5e0d3f4d77bf5eaaa.html