# 水工工程临时施工平台的造价分析论文_俞泽明

中交第三航务工程局有限公司宁波分公司

摘要：目前水工工程造价定额还在沿用2004版水工定额，随着人工成本不断增加，水工工程中施工企业的利润水平在不断降低，再经历过监理、业主、审计的层层核减后，盈利越来越困难，如何扩大施工企业的利润成为水工行业施工企业造价人员的当务之急。在这个背景之下，原定额中未涵盖的的工程项目就成为该行造价人员重点研究课题，一是在价上如何合理利用定额规定，二是在量上如何合理利用规则多计量。根据这些，本文将以水工工程钻孔灌注桩的临时施工平台为例进行重点造价分析，同时提出了一些要点，希望给同行一些借鉴。

关键字：水工工程；临时施工平台；施工企业；工程造价

1、前言

钻孔灌注桩作为工程的常见桩型之一，在水工工程施工中具有其明显的特点—必须搭设临时施工平台，随着文明标化工地要求越来越高，临时平台搭设要求也越来越高。而目前使用的水工04定额，并没有相应的定额子目对应目前的临时施工平台项目，所以在工程造价中一般都是以自编定额（协商定额）的形式进行套价。对于施工单位而言，如何确保在临时平台搭拆中的利润水平，争取利润最大化，是一个值得研究和探讨的问题。

2、合理编制施工方案，提高工程报价

鉴于每个工程有其独特性，施工单位在编制临时施工平台的自编定额中，一定要切记与报批的方案一一对应（投标报价与投标技术方案一致，联系单与上报监理的专项方案一致），不能复制以往工程临时施工平台的单价分析表，否则业主、审计在审核工程单价时会抓住报价与方案不一致的地方，对单价进行核减，大大缩小利润空间，造成不必要的损失。此外，合理地编制技术方案，使得施工报价能够最大化，这个也是每个从事造价人员必须掌握的技能。本文将从以下三个方面做一些简单阐述：

2.1人工

在技术人员编制技术方案的时候，工程造价人员应该就方案中施工人员数这一块进行复核，提醒技术人员尽量将所有与临时施工平台作业相关的人员全部列进方案中，例如平台材料现场短驳的施工人员，测量工，甚至于地磅房的人员（平台材料进出量的确认）以及一些司机。另外施工人员的描述也很有讲究，可以将上述容易被监理业主审计审核下来的人员的工程描述成“辅助工”，这样可以减少施工人员数量被核减的几率。

另一方面，工程造价人员应该知道，在自编定额人工这一块，涉及到市场价与定额价的置换。打个比方，工程施工中实际人工成本一工为250元，水工定额中人工工日为31.3元，那么实际工程的一工反应至定额分析表中应该为7.987的人工数量。所以当以联系单形式上报临时施工平台的造价时，工程造价人员切记与投标中自编定额的置换比例一致，当投标时没有自编定额时，施工单位应及时与监理业主审计确定实际的人工价格，以免造成单价核减。

2.2材料

施工材料是临时施工平台的保证，但由于平台中的施工材料一般是旧材料，所以工程技术人员进行荷载等计算的时候，对于材料的规格应当适当放大点。基于水工定额中材料费用是作为直接费、间接费的取费基础，所以当材料用量上去以后，直接费间接费也上去了，对于施工单位而言，利润就进一步扩大了。

由于用于临时施工平台的施工材料是旧材料，虽然用量能上去，但是单价的确定就比较麻烦。这里引入一个摊销的概念，例如：临时施工平台的钢管分三次摊销，型钢（钢箱梁）分三次摊销，平台面钢板（或者路基板）分五次摊销，辅助钢筋一次性摊销，栏杆分三次摊销。在和监理业主审计确定好摊销的次数后，原材料的价格应结合投标报价时的原材料和合同文本约定进行填写，而需要原材料加工的材料（比如H型钢、路基板、栏杆）就可以套用工程类似单价，达到重复取费的效果，从而进一步扩大利润。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3机械

临时施工平台中机械通常来说有吊机，平板车，震动锤、电焊机、舢板船（小船）等。造价人员上报的临时施工平台自编定额中机械种类应该与实际对应起来，接下来就要在机械数量和机械单价中好好斟酌了。

就机械数量而言，平板车、电焊机、舢板船可以适当放大一点，因为工程施工现场肯定有别的平板车、电焊机、舢板船用于其他作业，必要的时候临时调过来就可以了。震动锤一般来说都是租赁的，要提前到现场，所以数量这一块可以适当也放大一点。

就机械单价而言，工程造价人员应该将实际市场价格与定额台班价格进行对比，按照高的那个计入单价分析表中。除此之外震动锤比较费电，在单价分析表中填写震动锤台班单价时候应该考虑这部分因素。

3、做好现场工程量签证工作，提高利润水平

临时施工平台大部分需要现场签证工作量，这里需要以下两点：

3.1及时性

在临时施工平台刚搭好的时候，就应该及时通知各方进行平台签证，并附上影像资料作为进度款和结算的依据。因为在某些工程中，平台是考虑周转的，如果不及时签证，可能该排架的平台已经拆完了或者拆了一部分，这个时候对施工单位会比较不利，会出现按照相同排架最小值给计量的情况。所以说及时签证平临时施工平台工作量，也是施工企业保证自身利润的关键。

3.2准确性

在通知各方现场签证之前，施工单位人员应该对需要签证部分的临时施工平台进行现场观察，争取签证出最大的合理面积，从而保证工程的利润。

4、临时施工平台的利润提升空间

4.1合理利用规则扩大平台可签证面积

在施工平台计量中，有许多工程是按实计量的，就是实际按照现场签证的实际搭设面积进行计量，这时就可以合理利用计量规则，在不增加成本的情况下合理扩大平台搭设面积，举个例子，在某个工程中，平台施工方案宽度为10m，施工企业自有钢板宽度为6m，按照方案应该搭接2m。实际施工过程中搭接1.5m，成功多签证0.5m宽度。这里我们发现，在施工企业自身投入成本不变的情况下，对外计量的总额提高了，相当于提升了工程的利润水平。

4.2结合工程特性，减少材料摊销次数

某工程中，业主将引桥上部结构拆除，提高下横梁的高度，为了施工需要建立一宽1.75m的人形便桥，用于材料运输及人员通行。施工企业造价人员在研究方案后，提出该人形便桥中钢管上设置的型钢为1.75m一截，并非本工程其他平台中使用的常规12m型钢，认为应该一次摊销并得到业主审计的认可。于是将旧材料按照新材料的价格一次性摊销，从而扩大了该工程的利润。

4.3合理调配现场资源，减少施工成本

根据临时施工平台一般施工顺序：施工准备→沉钢管立柱→设置横向型钢→设置水平撑→设置纵向型钢→铺设路面钢板→安装防护栏杆→临时施工平台验收。实际某些工程施工过程中，存在循环作业，即铺设路面钢板后吊车前进到新铺设好的钢板沉下一阶段的钢管立柱。此时可以发现，沉钢管立柱的时候，电焊机和电焊工有一部分处于不工作时间，可用于别的工程中，比如钢筋的现场焊接。另外，方案中现场运输钢材的平板车并非一直工作，可以用于钢筋笼的运输或其他作业中。通过现场合理地调配，可减少工程中实际的成本。

5、总结

通过以上的分析，造价人员应该清楚地认识到，造价不是无本之木，工程是一个整体，只有依托了工程的整体，才能更好地从事造价工作。然而工程并不是一通百通，造价人员要根据每个工程的独特性，根据现场的实际情况，合理地编制单价分析表，尽量站在监理、业主、审计的角度看待问题，这样才能确保工程的利润。

论文作者:俞泽明

论文发表刊物:《基层建设》2018年第7期

论文发表时间:2018/6/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a8c9a1d94c143a9cdbf2f355.html