# 浅谈山地风电场建设期环保治理工作论文_李鹏

李鹏

（中国三峡新能源（集团）股份有限公司西南分公司 四川成都 610041）

摘要：风能是清洁和可再生能源，有增强能源与环境保护 的双重功能。特尤其是全球变暖和传统能源枯竭的背后，节能减排已从简单的能源与环境困难转变为政治困难，是世界关注的困难热点，中国相关部门及其关注发展风能等可再生清洁能源。利用风能的主要途径是建设风电场，但在山区风电场建设过程中，由于缺乏工程经验，对山区环境造成了严重的破坏。

关键词：山地；风电场；建设期；环保管理

伴着环保节能想法的提出，风能、太阳能、潮汐能等新能源的出现正慢慢代替煤炭、石油等传统能源。风力发电的主要目的是建设风力发电厂，但因为缺乏技术经验，山区环境受到巨大损害。作为实际工作的一部分，分析了风电场建设对环境造成的危害，提出了风力发电站施工阶段的环境保护措施是施工阶段环境保护的参考。

一、风电场建设中的水土流失特征

风电场选址的首先要求一定是风能资源丰富，年平均风速大于5m/s，30米高有效风速大于6000小时，有效风能密度大于240w/m2。因此，土壤侵蚀类型既有水蚀又有风蚀。在工程建设过程中，风机基础开挖、安装场地平整、施工道路施工、临时堆放等施工活动会扰乱地表，表面形貌破坏，破坏植被，造成地表暴露，土层结构破坏，增加一定的水土流失量。

二、山地风电场建设中的环境困难

1.山地风电场工程概况。一座山风电场位于一个村庄西南的山坡上。场地中心地理坐标为东经119°18′09.4〃，北纬25°17′29.6〃，项目关于24台单机容量2000kW、轮毂高度80米的风电机组，总装机容量48MW。该项目依靠现有的220kV增压站和与拟建的风电场相连的辅助生活设施，没有新建的增压站。拟建风机所在区域位于低山残丘区，地形起伏很大。场地最大海拔约为300米，最低扇体的地面高度约为80米，风机的编号为1#～24#。施工场地地形为沿海丘陵区，各个风机分布地面高程波动较大，场地内有林地，施工道路布置困难。

2.山区风电场建设中的环境困难。（1）空气环境影响：山区风电场建设过程中，需要新建道路、铁塔基础等工程项目。在这些工程的施工过程中，会发生土方的填挖，而土渣运输过程中产生的扬尘会对空气产生非常不利的影响。（2）水环境影响：山风电场建设过程中产生生活污水和施工废水。其中，生产建设废水主要来自本工程临时施工区，主要来自混凝土运输车、工程搅拌机等。（3）声环境影响：山风电场施工期，主要噪声源为施工队伍和施工设备产生的噪声影响。根据我国相关标准，这些噪声源的最大声功率将达到110 dB（a），并且噪声值也将达到55 dB（a）在距施工现场240米的区域。（4）对生态环境的影响。①林地及其他植被影响分析。在山区风电场建设中，主要建设项目有道路建设、通信电缆建设、塔架建设等，对当地植被的不利影响：同时，由于在风力发电厂建造临时建筑物和仓库，当地植被受到干扰。土壤侵蚀影响分析：山区风力公园土壤和水侵蚀区主要关于风力发电区和高压地区。道路电缆铺设区和工地安装区的特点是干扰强度高，土壤和水土流失严重。（5）固体废物的影响。山风电厂建设项目施工过程中，如果施工人员平均220人，每人每天生活垃圾0.7kg，项目建设期为12个月，由于其复杂性，该项目产生了56吨的生活垃圾，垃圾中的有机物会腐烂，所以腐烂的臭味吸引蚊子、苍蝇和老鼠。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、山地风电场建设中的环境保护管理

1.施工期噪声控制措施。（1）砂石加工厂和搅拌站应远离沉降区和环境敏感点，距离不得小于100m。（2）合理安排工期，避免多台大型高噪声机械同时在同一施工现场和同一时间作业。（3）施工单位应尽量选用高效、低噪声的设备。禁止使用性能不稳定的旧设备（“运输车辆”）。施工单位应合理安排施工人员，减少高噪声机械人员的工作时间。简化运输时间；自觉在环境敏感地区采取禁止噪声等措施。

2.粉尘控制措施。提高施工管理：认真制定施工组织方案，科学规划施工现场，合理安排施工进度，尽量缩短松土裸露时间，尽量避免雨天施工；施工机械，土方等建筑材料不得随意堆放，以免破坏植被，增加水土流失；施工机械必须按施工路线行驶，不得随意碾压，减少车辆行驶次数：遇大风天气应避开，装卸材料，限制车辆行驶，运输过程中用篷布覆盖水泥、石灰等材料。

3.废水控制措施。施工期产生的生活污水和清洁废水可就近修建蒸发池进行处理，施工结束后将蒸发池埋置。运营期废水为员工生活污水，水量较小。施工期在风电场升压站建设化粪池和污水处理设施。生活污水经厂区绿色化粪池处理后排入储水坑。

4.固体废物处理措施。其余土方可用于场内道路的铺设。建筑垃圾、建筑垃圾、生活垃圾（含运营期）运至填埋场处置。项目建成后，垃圾将及时处理。

5.生态保护和水源保护措施。（1）合理规划，尽量减少工程占地。施工便道占地少，路线固定。不允许向两侧扩展或单独开辟道路。（2）加强施工管理，努力增强施工人员的环保意识，杜绝因施工人员流动管理不善、不合理的采矿方法会对植被和土地资源产生人为影响。（3）工作过程中应划定人员、机械和营地的界限。在保证施工顺利进行的前提下，严格控制施工人员和机械的活动范围，对范围认真仔细把控。尽量减少施工作业面和碎土面积，尽量减少对植被和土壤结构的影响。努力减少开挖土方量，平衡开挖土方量、填埋渣量和开挖侵蚀量。（4）合理的施工时间和程序。开挖应避免暴雨和雨季。并尽快回填土石方。填埋场选择分层堆放，尽量减少风蚀和水蚀对土壤的影响。（5）施工期在开挖土坡顶部设置浆砌石截水沟，坡脚设置浆砌石挡土墙，设置浆砌石排水沟，后期在坡脚种植葡萄。边坡较高时，采用喷射混凝土封闭边坡，减少水土流失，发挥水土保持作用。（6）施工后期在回填边坡及弃渣场边坡坡脚处设置浆砌石挡土墙，并采用浆砌石格栅梁进行边坡防护。在格构梁内铺设耕植土，选择抗寒、耐瘠薄、耐应力、防风、固土性好的速生植物和草种进行种植，以防止工程区水土流失，减少周边生态环境污染（7）施工后期，应及时对施工场地进行平整和修复，开挖扰动区、升降平台、电缆沟区应铺设耕植土，种植抗寒、耐瘠薄、抗应力强的速生草种，种植防风固土效果好，目的是防止项目区水土流失，利用当地植物改善周边环境。

6.石油污染措施。建设单位应当加强环境意识教育，提高管理水平，防止漏油、滴漏，收集、临时使用钢制容器盛装油污，条件成熟时，交由危险废物处理处置单位处置。

7.工程监理措施。监理单位应收集项目建设的有关资料，有关项目基本情况、环境影响评价文件（含水土保持方案）、环境保护设计、施工企业设备、生产方式、管理等，由于工程和施工方法，制定施工期环境监理计划，根据施工进度和排污行为，确定不同时段的重点项目、检查方法和方法。监理的技术必需条件是：施工初期，一般检查生态环境保护措施；中期，主要检查施工噪声、施工及生活污水排放、取弃土工程行为及防护；后期，核对植被恢复内容。

总之，风电开发是我国的朝阳产业，而且是一项繁琐的系统工程。山区风电场建设，建设环境复杂一定要发展相关领域的科学实验、合理规划和科学建设。相关的是，结合山区环境特点，严格完成施工过程中可能造成环境污染的部分，指定和规范环境保护制度，努力实现安全施工、文明施工确保山区风电产业逐渐进步。

参考文献：

[1]杨峰，风电场工程项目水土保持措施配置研究．2018．

[2]张鹏飞．浅谈山地风电场建设期环保治理工作研究.2018.

论文作者:李鹏

论文发表刊物:《云南电业》2019年8期

论文发表时间:2020/1/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a8ca5c087457f110f8e7477b.html