# 浅谈电能计量封印的应用和管理论文_胡连贵

胡连贵

（国网江西省电力公司赣西供电分公司 江西新余 338000）

摘要：本文介绍了电能计量封印的应用发展过程，重点是结合我公司对计量封印的使用情况对计量封印的全生命周期的管理进行了详细的阐述，提出了将计量封印融入到计量器具的统一管理中，利用营销系统实现对计量封印的日常管理。

关键词：计量封印；营销系统；过程管理

1计量封印管理系统概况和发展

由于新型的计量封印具有唯一编码标识的特性，因此可以利用编码信息的唯一性进行系统的全过程管理，这样的一个系统我们称为计量封印管理系统。计量封印管理系统由新型封印（国家专利产品）、软件管理系统、扫描设备、专用数据采集器等部分组成。

计量封印管理系统通过具有唯一标识的新型封印，对电能表的检定、安装、用检等进行全过程跟踪。配合专用软件和手持终端将客户的户号、电能表资产编号、检定封印编号、安装封印编号、用检封印编号绑定在一起，并与用电营销系统链接，实现计量封印的全生命过程管理，以达到减少窃电、降低线损、实现计量监控的精细化管理、提高绩效管理水平的目的。

早期的计量封印管理系统是单机版的数据库软件，可以记录每一批次封印的编号，封印的领用情况和安装加封情况，用封印的编号可以查询到该封印何时入库、何时经何人领用、加封在何电能表上等信息。由于该系统没有与营销系统链接，因此不能实现用电客户的台帐数据与电能表和封印数据的共享，经常由于封印管理系统的数据更新不够及时造成了两个系统的数据不对应，而且两个系统的数据都需要人员去录入和维护，给现场的工作人员增加了很多工作量，带来了不必要的负担。

后来通过改进软件，实现了计量封印管理系统与营销系统的链接，数据可以共享。现场工作人员只需在营销系统中录入业扩工作单装拆电能表的情况，然后在封印管理系统中录入该户安装或拆除的封印编号就可以完成数据的录入工作，两个系统的数据通过用电客户的户号作为唯一的关联数据项实现了两个系统相关数据的接。在封印管理系统中可以通过封印的编号查询到客户的台帐，而在营销系统中可以通过客户的户号查询到该户所有封印的数据。而且由于两个系统的数据是同步的，这也保证了数据的实时性和可靠性。

2计量封印的全生命周期管理过程

2.1 计量封印的分类

新型计量封印根据使用的范围和职权分为三种：计量检定封印、计量装表封印和用电检查封印。为了便于区分还将三种封印加于不同的颜色：计量检定封印为绿色，计量装表封印为蓝色，用电检查封印为黄色。各种封印的持有权限划分见表1。

2.2计量封印的全生命周期管理过程

（1）管理流程图

（2）流程说明

“购置入库”——每年的年初由计量部根据各使用部门的需求统计生成该年度的购置计划，并在营销系统中登记购置计划，然后将各种封印的数量和编号范围提供给物流中心进行采购。封印采购到货后，由仓管员在营销系统中根据对应的购置计划进行入库登记、建档。建档时直接将厂家提供的DBF数据文件导入到营销系统中即可实现自动建档，准确快捷方便。

“领用发放”——在营销系统中领用发放的原则是：下级向上级逐级领用，同级之间可以互相发放。当供电所或计量部班组需要领用计量封印时，可以由供电所或班组的三级仓管员向计量部的二级仓管员提出申请，二级仓管员在营销系统中登记并经三级仓管员确认后可以领用。当班组人员需要封印时，只需到三级仓管员处由三级仓管员登记并经领用人确认后就可领用。这就是下级向上级逐级领用的原则。另外还有一个原则是同级之间可以互相发放，是指当班组人员领用封印后，可以将封印发放给同一级别（即同班组）的人员使用。

“加封使用”——当在现场使用封印后，可以通过纸笔记录或封印手持终端采集数据存储的方式抄录封印编号，回来后录入到营销系统中，完成加封使用环节的工作。在营销系统中，我们设定了只有是在营销系统中当事人持有的封印才能由其录入营销系统，否则必须利用同级人员可以互相发放的原则将封印由原持有人发放到现持有人手中才能录入营销系统。

“拆回”和“报废”——当封印从现场拆回后应如数交回给仓管员，由仓管员登记报废。

2.3计量封印的使用管理过程

（1）计量检定封印的使用管理过程

计量检定封印只能在室内使用，由室内检定人员持有和加封。

检定人员对检定合格的电能表使用计量检定封印进行加封，封印编号通过条码设备扫描录入到电能表检定装置的校验软件中，与加封的电能表编号一一对应，然后将电能表的校验数据与封印编号一起上传到营销系统中，完成了加封录入。

（2）计量装表封印的使用管理过程

计量装表封印在现场安装时使用，由装表人员持有和加封。

计量装表封印在现场安装使用后，装表人员可以通过两种方式记录封印编号：一种是在工作单中抄录封印编号，回来后录入营销系统；另一种是利用封印手持终端扫描封印编号的方式记录，回来后上传到营销系统中。用封印手持终端怎样实现封印编号和用户档案一一对应呢？也有两种方式：一是在扫描封印编号前先扫描安装的电能表编号，通过与电能表编号捆绑后实现与用户档案的一一对应；另一种方式是在营销系统中先将当天工作任务下载到封印手持终端中，在现场安装加封后，在封印手持终端中找到该用户的工作单任务对应扫描封印编号和安装的电能表编号即可录入，这种方式同时记录了封印编号和电能表编号，实现了现场工作的无纸化，是以后电能计量现场工作发展的趋势。

（3）用电检查封印的使用管理过程

用电检查封印在现场用电检查时使用，由用电检查人员持有和加封。

用电检查封印在现场加封使用后，也可以通过纸笔记录和封印手持终端记录的方式录入到营销系统中。另外用电检查人员可以先将待检查客户的计量装置信息下载到封印手持终端中，然后到现场扫描待检查的封印编号，与保存在封印手持终端内的用户档案进行对比，判别该封印是否合法，从而实现用电检查的科学性。

（4）计量封印的遗失处理

由于计量封印体积小、数量庞大，在使用过程中难免会造成遗失。遗失类别可以分为三种：持有人未加封前遗失、现场运行中遗失、拆回后遗失。无论是那一种遗失情况，当事人都必须在营销系统中对遗失的计量封印进行登记，记录遗失情况，然后由仓管员核认该封印遗失。

3结论

计量封印管理系统实现了在检定、安装、用检过程中，对计量装置或其它设备上的封印进行加封、拆封的精细化管理，配合专用的封印手持终端，实现了对计量封印进行仓库管理、检定、安装、用检、遗失、报废、查询、统计等全面的管理工作。同时通过对计量封印管理系统与营销系统相结合，利用营销系统对计量封印全生命周期的管理，实现实时数据的交互，规范管理，保证了电能计量装置准确可靠运行，确保了供用电双方的经济利益，树立了供电企业在电能贸易结算中准确计量的社会形象。

论文作者:胡连贵

论文发表刊物:《电力设备》2015年4期供稿

论文发表时间:2015/12/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a8ddc1b605c1072711da78dd.html