# 浅析水利工程基坑排水施工技术邱阳论文_邱阳

摘要：水资源是我国人们生产生活必不可少的重要能源，其发展直接关系到我国经济建设的发展。随着我国科学技术的快速发展，这就使国内工业的发展始终处于能源高消耗的发展水平，一旦长时间没有引入新型节约技术，会使部分自然能源损耗殆尽，最终使环境和发展二者之间产生很大的冲突。在水利工程的实际建设过程中，整个工程极易受到某些渗水问题的困扰，因此基坑排水施工环节就成了水利工程的核心技术之一。

关键词：水利工程；基坑排水施工技术

引言

我国水利工程自改革开放发展至今已经取得了非常不错的成就和成果，改善我国人们的生活品质。水利工程在具体的施工过程中，大多数都是在水环境中进行操作的，在地基施工过程中，地下水和雨水等都会渗入到基坑内部，在这样的情况下，切实有效的结合实际情况设计和制定出更科学合理的基坑排水技术方案有着至关重要的作用。

1水利工程基坑排水施工技术

在排水需求较低的工程中，主要采取明沟排水技术，它对施工所需设备要求不高，并且还不会使整个排水工作受到干扰，该技术在排水工作中应用十分普遍，尤其是对于工期较为紧张的工程来说不免为一种首选的基坑排水施工技术。此外，对于工程较小和基地低下水位偏低的施工条件，则需要选择井点法排水技术来对基坑进行排水，这时需要在基坑周围拟定作为井点的地方，此外还要使水管将它们连通，然后再借助水泵进行排水以将基坑内的渗水直接排出，最终可实现整个排水施工技术的实践应用。而在实际施工过程中，基坑的施工是水利工程不可或缺的重要环节，但是也很容易发生渗水现象而引起整个工程的施工障碍，一旦基坑出现问题就必须要及时进行排水施工处理以确保工程的安全实施。综上所述，相关部门务必要做好水利工程基坑排水施工技术的完善和更新。

2基坑排水的作用与目的

在水利工程的实际施工环节，有效应用基坑排水技术，可以有效通过基坑排水的方式把基坑内部的积水，雨水和渗出的地下水等进行及时有效的排除，通过这样的方法能够从根本上规避基坑因为水软化而降低工程的稳定性，进一步有效保障基坑可以在更干燥稳定的施工环境中，以此提升施工的质量。基坑排水的目的主要体现在，可以在最大程度上规避积水，雨水等因素，对于基坑的长期浸泡，而使其稳定性进一步降低。

3水利工程基坑排水施工技术的要点分析

3.1明沟排水法的应用

该方法是基坑排水过程中常用的一种方法，该方法在具体应用过程中采用的各项设备简单、排水构成方面等特点。开挖基坑时，可以通过截、抽、疏等方式实现排水，如果可以通过自然条件完成相应的排水作业，应当尽量利用自然排水方式完成相应的排水作业。例如，水利工程施工现场环境较差，地下水位相对较高，而基坑的深度和范围都较大，在该背景下，应当研制等高线进行排水沟布置，在具体施工期间，每层都要布置排水沟，从而可以利用排水沟让每一层的积水都引入到集水井中，再通过水泵，将积水排出。若基坑中的渗水不严重，同时，基坑的深度和范围都较小，在具体施工过程中，主要需要在施工现场布置几条纵向排水沟，通过对排水沟进行应用，将积水都引入到集水井中，然后利用水泵，将集水井中排除积水。为了使排水效果可以得到进一步提高，还可以布置横向排水沟。

3.2井点降水施工技术

与集水明排法相比，井点降水技术应用非常复杂，但是在实际的应用过程中，其渗水能力特别强，可以将其应用于基坑开挖深度较大、涌水量大而且具有围护结构的工程中，即用真空（轻型）井点、喷射井点或管井深入含水层内，用不断抽水方式使地下水位下降至坑底以下，以方便土方开挖。井点降水法主要分为三个部分：钻孔、管井布设和滤料回填。钻孔也就是使用旋转机进行钻孔施工。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆一般而言，为了保证基坑的排水效果，需要保证钻孔的直径比管井外径宽3m，此外，在进行钻孔作业的时候，还要注意对孔壁做好防护措施，在钻进到孔底后清除孔底沉渣并立即置入管井、注入清水。当泥浆相对密度不大于1.05时，方可投入滤料。在完成钻孔作业以后，进行管井的布置，在这一过程中需要按照一定的顺序来布置管井。首先布置普通混凝土管，然后布设无砂混凝土管，接着根据管井的使用性能，将透水性较好的管井放置在最下面，以帮助后续基坑排水的顺利进行，最后使用热胶接剂将两个管井连接在一起，确保管道的密封性。在具体的施工过程中，根据水利工程基坑平面的大小以及实际施工现场水文地质状况工程的特点来设置轻型井点。如果基坑的宽度和降水深度都不超过6m，可以使用单排井点，在水上游的一侧设置井点。如果基坑宽度大于6m或者土壤的状况不佳，渗透性能强可以使用双排井点，在基坑的两侧设置井点。如果基坑的面积过大，还可以使用环形井点，但是需要注意，运输设备的出入道路不能够封闭，其间距可以设置为4m，通常设置在水下游的方向。

3.3要合理选择水泵排水位置

接下来就要选择合适的水泵排水位置。在水利工程的施工过程中，水泵的抽水和排水可确保整个工程的顺利进行。由于基坑内会不断出现渗水，就要求水泵在进行排水时务必要选择好科学适当的排水点，以确保水泵能够实现高效的抽水作业。一但水泵抽水位置出现偏差，如抽水位置过近就会导致刚刚抽出的渗水直接回流到基坑中而逐渐积累影响施工；若水泵安放位置比较远，会导致水泵拥有较小的抽水量而降低其抽水效率，最后会影响到整个抽水工作，进而使整个基坑排水施工环节受到阻碍。

3.4经常性排水

基坑衣服的积水排除干净之后，会在很大程度上导致围堰内外的水位差出现十分明显的增大，在这样的情况下，其渗透量也出现了明显的增大。除此之外，基坑施工开始之后，在具体的环节中还有很多的施工废水在基坑内部沉积，对此就需要持续不断的进行排除，如果在具体的施工期限内出现大量的降雨，并且随着降雨量的增大，历时时间长，这样的水量也是无法进行有效预估的。

4在实际施工过程中需注意的问题

1.排水干沟的布置，在日常的基坑排水施工过程中会出现很多需要注意的问题。首先就是要对排水干沟进行科学合理的安置。在施工时务必要进行排水干沟的挖掘，其布置要求切不可违背安全施工的各项原则和规范，尽量避免对施工造成困扰。要求布置的排水干沟的位置、排水干沟的断面要参照渗水量和纵坡来进行确定，因此在施工前需要对整个基坑进行测量放样，这势必要顾及到基坑的排水问题，为了保证测量放样的准确性，就一定要合理加大基坑的开挖面积。2.从水泵排出的渗水要尽可能排除到与基坑有很远距离的地方，这样能够充分规避排除之后的渗水又重新流回到基坑的问题。对于井管的清洗方法而言，相关人员要有针对性的结合水层，地层，泥浆等相关因素，进一步有效明确，针对通水道而言，要尽可能选用空压机进行震荡和清洗，通过这样的方法，完全排除管内的沉淀物。

结语

综上所述，随着我国经济和工业的发展，国家能源也面临着损耗殆尽的危机。对于水利工程基坑排水施工技术而言，就需要作出一些改变以适应新时代的发展需求。为了保证整个基坑排水施工的顺利进行，就需要相关人员对整个排水施工的每个环节引起高度的重视，基坑水位的高低会直接影响到水利工程的施工质量，因此就要给水利工程的建设提供良好的施工基地，使排水施工顺利进行。

参考文献

[1]鲁林.试析水利工程基坑排水施工技术[J].价值工程，2019，38（27）：151-152.

[2]李伟.探析水利工程基坑排水施工技术要点[J].居业，2019（7）：68-69.

[3]曹辉,宁伟东.水利工程基坑排水施工技术的应用分析[J].科技创新与应用,2015(13):64-65.

论文作者:邱阳

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a8f745d8936d9c8247b80724.html