# 分体壁挂机噪声分析与降噪措施论文_张敏敏,姚翩

(广东志高空调有限公司 528244)

摘要：在社会经济不断发展的大环境下，人们的物质生活水平有了显著的提高，对于生活居住的环境要求也在不断的提升。就人们目前的办公和生活来看，为了创造更加舒适的生活和办公环境，空调成为的一项重要的生活用品选择。就目前的空调利用来看，主要有壁挂机和立柜机两种，这两种形式的空调机虽然都有重要的应用，但是空间占据情况不同，所以在综合考虑空间布局的情况下，壁挂机的应用范围更广。从空调的实际利用来看，人们对空调的应用效果评价不仅包括其制冷或制热的效果，还包括其对环境的影响，所以空调的利用评价是多方面因素的综合。就目前的研究来看，人们在评价空调利用效果的时候，一项重要的指标是噪声的大小，所以为了进行壁挂机的噪声控制，积极的进行壁挂机噪声的分析可以为降噪提供有效的参考。

关键词：分体壁挂机；噪声分析；降噪措施

现阶段，城市建设的不断进行产生了众多的噪声污染，所以在工作和生活中，人们更希望获得一个较为安静的环境。空调的使用为人们的生活和办公环境提供了舒适，但是部分空调因为噪声比较大，所以被接受的程度比较低。基于这样的考虑，空调制造商在进行空调生产的时候必须要进行空调的降噪措施。就目前的情况来看，壁挂机是办公室和家庭生活中应用范围比较大的空调类型，此种空调在使用的过程中或多或少的也会产生噪声，所以积极的分析噪声产生的原因，并在原因分析的基础上进行噪声的控制可以进一步的提升壁挂机的利用效率和价值，从而提升其的服务质量。

一、分体壁挂机噪声源

（一）电机噪声

就目前的分析来看，电机噪声是分体壁挂机的主要噪声来源。就目前的电机噪声分析来看，其组成主要包括两部分，分别是电磁噪声和机械噪声。所谓的电磁噪声主要指的是由各种不同频率的电磁激振力激发各种部件振动而产生的声音。而机械噪声的产生主要是由转子不平衡引起的低频声音和轴承噪声所组成。就具体的分析来看，电磁噪声的产生主要与交流电机的转速和电源频率有关，而机械噪声和的产生则和电机减振有着密切的关系，在电机的橡胶垫减振作用弱化之后，产生的噪声会明显的加大。除此之外，当电机的出线端接触到电控盒的时候也会产生噪声。总而言之，无论是电磁噪声还是机械噪声，其产生都和电机的结构有着密切的关系，所以进行噪声控制需要进行电机结构的分析强化。

（二）风轮噪声

风轮噪声是分体壁挂机噪声的另一个重要类别。就目前的研究分析来看，分体壁挂机的风轮一般采用的是贯流风轮，这种风轮的使用会出现明显的噪声，而就此种风轮噪声的分析来看，其由离散频率噪声和宽带频率噪声组成。在具体的分析研究中，离散频率噪声有称之为旋转噪声，主要是因为其产生和风轮叶片形成的空气压力脉动有着密切的关系。而就宽带频率噪声而言，其产生主要是因为叶片上存在着电动机的脉动力。简言之，无论是离散频率噪声还是宽带频率噪声，其产生都与风轮叶片的运转受力有关，所以在进行噪声控制的时候，需要进行风轮叶片运转的具体分析。

（三）风道设计与噪声

从目前的具体研究来看，风道的设计也会产生噪声。在分体壁挂机的具体设计中，风道和底盘是一体的，此时的设计工作不仅要考虑材质、外观、规模，还需要考虑装配、成本，更需要对风道的线型进行考虑，因为风道的线型会影响风轮的噪声和空气的流量。从具体的设计实践来看，风道的设计关键点有三个，分别是下图中的蜗舌间隙A、蜗壳间隙B和风道线型C。

从试验分析的结构来看，当蜗舌间隙A在7.9mm、蜗壳间隙B在6.8mm的时候，风道的气动性能和比较好，噪声比较低。在试验分析中发现风道线型C对风轮噪声的影响也十分的显著，在风道扩散角比较小的时候，风速越高，噪声越大，而在扩散角比较大的时候，风程比较短，不利于室内温度的传导。

（四）步进电机噪声

步进电机也是目前分体壁挂机产生噪声的主要原因。就目前的分析来看，分体壁挂机的出风主体通常会有1至3个步进电机，利用步进电机主要是进行摆风的调节和控制，但是在步进电机发生以下行为的时候会产生比较严重的噪声。第一是步进电机的质量较差。第二是在进行装配时产生干扰或者是步进电机主体产生了硬性的接触。第三是缺乏润滑油。简单来讲，上述三个问题虽然会产生噪声，但是噪声的影响比较轻微，而且由步进电机产生的噪声，一般都比较容易发现和处理，所以在进行步进电机启动的时候，这些问题就可以判断出来。

二、分体壁挂机的噪声控制和降低

（一）提升分体壁挂机的部件质量

从上文的分析来看，分体壁挂机的产生和壁挂机的部件有着重要的关系，所以在进行壁挂机生产的时候，对于部件的各方面质量需要进行重点的控制。比如说步进电机的质量，在提升其质量的时候，步进电机造成的噪声会明显的减弱。在比如电机噪声中的机械噪声，在进行部件更换之后，机械噪声也得到了明显的改观。由此可见分体壁挂机的噪声控制和降低需要在零配件的质量方面进行强化。

（二）在分体壁挂机安装的时候注意合理性

在分体壁挂机的噪声控制和降低措施中，另一项有效的措施就是进行安装的合理性保温。从目前的研究情况来看，不合理的安装很容易造成部件或者是壁挂机和其他物件的摩擦或者是碰撞，这种现象会产生比较严重的噪声，所以在进行壁挂机安装的时候，积极的做好规划，保证安装的合理性可以有效的将不合理安装造成的噪声进行减弱。

（三）加强结构设计

加强结构设计对于壁挂机的噪声控制和降低而言也有着重要的意义。从上文的分析来看，风轮以及风道的设计不利会产生比较严重的噪声，所以在设计的时候，可以分析其结构和模型，从而做好设计工作中的空间调整，这可以有效的改变设计的缺陷，从而实现结构的科学和合理，进而控制由结构问题带来的噪声。

结束语：

分体壁挂机在目前的办公室和生活中有着重要的应用，其噪声不仅影响了环境的舒适，更会影响到人们的生活和办公状态，所以积极的进行壁挂机噪声的产生分析，并探讨有效的控制和降噪措施现实意义巨大。

参考文献：

[1]陈文,徐宏,陈沛,陈卫平.全液压平地机噪声源分析与降噪措施探讨[J].建筑机械,2011,11:111-114.

[2]李国斌.暖通空调系统降噪措施分析[J].中华民居(下旬刊),2014,03:205-206.

[3]张丹丹,苏铁熊,张培华,王力,马理强.流化风机噪声特性分析与降噪措施[J].应用能源技术,2014,10:1-4.

论文作者:张敏敏,姚翩

论文发表刊物:《电力设备》2017年第11期

论文发表时间:2017/8/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a91a462593b9737a7c049682.html