# 解析燃油加油机计量检定常见问题及解决对策论文_翟晓丽

徐州市铜山区市场监督综合检验检测中心 江苏省徐州市

摘要：结合实际，从燃油加油机计量检定条件出发，在分析加油机计量检定常见问题基础上，针对性的给出了相关的解决措施，希望分析后能够给相关工作人员提供一些参考。

关键词：燃油加机油机；计量检定；问题；对策

0前言

科学技术高速发展的当代社会中，燃油加油机逐渐的应用到了资源消费中，并且起到了非常关键的作用，其影响最大的领域就是交通运输，经过数据统计发现，我国已经有1/4的家庭拥有汽车。从2015年数据统计可以发现，我国的私家车保有量已经达到了1.24亿辆。从这庞大的汽车市场中可以发现，燃油加油机的计量检定就成为了非常关键的问题。对于该设备的计量监督管理有效的进行，可以更好的规范燃油市场，实现国家稳定的发展。我国的油品贸易方面中也逐渐的开始加强燃油加油机的检定和管理。从具体的操作流程来分析，应用科学合理的方法进行设备的坚定，可以避免因为设备存在问题而导致的各方利益受损，尽量的降低加油误差。

1导致加油机检定准确度不足的主要原因

经过全面的分析之后，可以确定有如下几种因素，下文将进行详细的分析[1] 。

1.1 环境因素

加油机准确度检定中，外部环境影响比较大，最关键的因素就是温度、湿度以及压力等，在我国北方地区中，四季温度相差比较大，对于油品与加油机检定存在了直接的影响。

1.2 检定人员的素质

加油机的计量检定中，因为设备操作相对来说较为简单，以及加油的方式与原理上存在较大的差异性，就要求工作人员具备较高的专业素质和技能，否则将会导致最终的检定结果难以保证。

1.3 加油机检定设备性能低

有些地区中加油机的检定设备无法达到要求，并且日常保养也存在不正确的操作方式，保养工作难以顺利实施，设备功能和精度都非常低，检定结果也难以保证可靠性。

1.4 加油机检定数据精度较低

导致加油机电竞数据精确度不足的原因主要就是设备选择不合格、设备陈旧精确度低、操作不合理、数据记录不当等等，从而影响最终的检定精度，结果也就无法保证。

1.5 温度测量

加油机在检定时，通常会使用体积比较法，由式（1）可以发现，在测定的过程中需要进行量器的内与油枪出口位置进行温度测量，这两处的温度测试对于最终的结果存在直接的影响。而冬季与夏季的自然环境相差较大，特别是我国北方地区，环境温度对于最终测定结果存在的影响。夏季环境中，地下储油罐的温度会比环境温度低很多，同时在进行加油机温度测量的过程中，也会导致其体积会明显要小于标准体积数据，也就是加油量会相对较小；冬季实施检定的过程中，储油罐内温度要比环境温度高，此时的实际体积会大于标准体积，也就是加油的过程中会存在加油量超过标准的情况。

2燃油加油机避免检定误差的具体方法

提升燃油加油机检定数据精确度的主要方法就是深入分析具体的影响因素，避免外部因素造成的影响，主要可以采取下面几个方法来实现 [2] ：

2.1 消除环境影响因素

从上文中可以发现，环境因素的影响是非常明显的，从我国行业标准规定可以发现，加油机在正常实施操作的过程中，环境温度不能低于-25℃，最高不能超过55℃，在整个设备检定中，温度浮动不能大于5℃，还要保证油品与外部环境。

2.1 提高计量检定人员的素质

燃油加油机来进行计量检定的过程中，很大程度上都是因为工作人员素质较低而导致的数据不准确，这是因为很多的从业人员并未经过专业的学习和培训所导致的，还有就是工作人员在工作的工作没有按照操作规范和流程来进行检定，最终导致了检定数据存在较大的问题，准确性严重不足。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆针对这种情况，在未来发展中，需要对从业人员进行全面的培训和提升，积极的学习先进的技术知识，不合格的人员禁止上岗操作，保证所有从事检定工作的人员都具备较强的专业理论知识和基本的从业素质，可以大大日常工作的要求。同时还要培养人员的责任感和积极性，积极的投入到工作中，并且热爱自己的本质工作，保证检定结果非常的准确，保护各方经济利益。

2.3 规范使用检定装置

加油机检定实施中，检定装置必须要达到规定的要求。首先就是要确定标准金属量器处于正常状态下，同时还应该具备除气泡的导管装置，避免内部气泡对于数据的影响；其次，检定的过程中，应该应用油品可以将标准器具润湿，进行阀门的检测；量器内部的溶液应该可以保证在2min内流干净，并且内部容积是最小的倍数，误差不能超过1%。检定阶段所应用的温度计数据测量范围-25℃~55℃，最小刻度为0.2℃；检定使用秒表的最小刻度为0.1s，水平仪的分度值为0.02mm/1000m。

2.4 控制量器液位测量

在更好的保障液位高度满足要求的情况下，为了可以更加准确的获取最终的测量液位数据，首先就需要对内部的装置释放量进行确定，通过水平仪与梁器来进行固定，保证整个结构的稳定性；其次，润湿过后，进行性能的检测，确保油品内不会存在任何的气泡，透明度也要达到要求；最后，在器具内的油液注满之后，在不存在任何影响数据的气泡之后，在读取数据过程中应该保持与液面平视。温度测量中检定阶段，应该消除温度所带来的影响，准确的确定温度的变化情况，防止出现数据过大偏差。检定过程中，环境温度上下浮动不会超过5℃，油品与容器内部温度不能超过10℃，超过该温度就要采取必要的保温措施。油枪口进行温度测量的过程中，应该主要测定流过温度计的油品温度，此时距离油枪口要在1m之内在进行温度测量的过程中，要在量器内停留5min，从而确保最终的数据准确性。

2.5 设备维修管理

计量检定阶段，需要制定出完善的管理制度来保证维修和管理顺利进行下去。维修工作之前，首先就是要获得主管部门的审批，待所有的手续都准确齐全之后再将维修的工作交由具备一定直至和实力的单位、个人才进行。在确定设备完全修理好之后才能应用到检定工作中，对于整个检修和使用情况都要做好明确的记录和备案，以便于在日后使用的过程中有据可查。此外，在购买先进的计量设备中，要多方面对比市场中的各个厂家，同时还要咨询行业内的专家，要对比出优缺点，并且选择具备良好资质、产品质量以及优秀售后服务的厂家，同时还要制定专人进行设备管理，确保其可以正常的工作，保证检定数据的准确性。

2.6 加强对铅封的管理

加油站在实际运行管理的过程中，铅封管理是比较关键的一个部分，在进行燃油加油机计量检定的操作中，具有非常高的价值，所以在应用铅封时，需要选择具备一定资质厂家所制作的铅封产品，还要经过主管部门的监督检查，并且按照一定的程序来进行，确保铅封上存在有专用的防伪标志。一旦设备运行故障需要进行拆卸检查的时候，必须要进行上报和审批，还要将所有情况进行详细的记录和备案，待国家技术机构按照要求检查之后再将合格铅封打上。在每次计量检定以及调整处理后都要打上铅封，应该由负责人进行签字确认，从而可以防止不法分子钻空子而损坏消费者权益。

3结束语

综上所述，燃油加油机在计量检定的过程中复杂性较高，并且还存在很多的现实问题，但是随着科学技术的快速发展，该行业取得了非常大的进步，科学性得以提升，最终的数据准确性也能够得到保证。在具体实施过程中，要及时的发现所存在的问题，注重人员素质的提升，加大管理力度，确保所有的设备都能够安全、稳定的运行，设备管理也更加的规范，从而可以保证最终的计量结构的准确性达标，充分的保护消费者的合法权益。

参考文献：

[1]张学军.燃油加油机工作原理及计量检定、检测技术[J]. 信息记录材料. 2017(12)

[2]梁慧杰.探析酸度计计量检定中的常见问题及解决对策[J]. 大众标准化. 2016(09)

[3]马红旗,莫洪波,戴宗贤,曾红,张袁媛. 燃油加油机计量检定若干问题探析及解决措施[J].企业技术开发. 2016(21)

[4]敖图海.浅析燃油加油机计量检定过程中存在的问题[J]. 化工管理. 2015(30)

[5]戴文斌,邹勇泉.对燃油加油机检定中温度测量的思考[J]. 工业计量. 2010(S1)

论文作者:翟晓丽

论文发表刊物:《基层建设》2018年第32期

论文发表时间:2018/12/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a93888be060157b57232b16c.html