# 装配式混凝土建筑结构施工技术要点探析顾文森论文_顾文森

摘要：装配式混凝土结构主要是指以工厂化生产的钢筋混凝土预制构件为主，通过装配、连接以及部分现浇形成的一种混凝土结构。一般来讲，装配式混凝土结构的构件具有生产工厂化的特点，在生产过程中受环境以及人为等因素的影响相对较小，所以能够使构件质量得到提升，并且在施工现场中减少湿作业，使建筑施工人员以及现场模板的使用量减少，缩短工期。基于装配式混凝土结构的优势，当前建筑工程对此结构已经全面的开始推广，因此为了保证装配式混凝土结构施工的有效性，需要对装配式混凝土结构的施工技术进行掌握。

关键词：装配式建筑 ；建筑结构 ；混凝土 ；施工技术

1装配式混凝土结构概述

装配式混凝土结构是建筑业未来发展的必然趋势，不仅可以满足绿色发展的要求，还满足建筑行业的未来发展方向。装配式建筑类型可分为混凝土结构、钢结构和木结构。预制混凝土结构是由预制混凝土构件或钢筋部件组成的复合结构，可以将其进行连接，通常添加到单一材料和其他原材料的混合物中，以改善施工质量，它是工业建筑的一部分。

2建筑装配式混凝土结构的施工优势

2.1缩短房屋建设工期

通过以上的论述可以看出，将装配式混凝土结构应用到建筑施工中，省去了许多中间步骤，能使建造房屋如同制造汽车，极大地提高了房屋建设的效率，有效缩短了房屋工期。同时，施工人员可以在施工过程中利用木砖将外围封闭起来，创造一个良好的外墙安装施工环境，且装配式混凝土结构在施工过程中能够实现几种工艺同时施工，如同时进行外墙装修与外墙保温工艺，这样一来就能极大地降低装饰工程的耗时，从而缩短整个房屋的建设工期。

2.2绿色环保

装配式混凝土结构的主要施工原理，是在工厂内对单一材料的混合以及加入其他材料进行统一加工，加工成施工所需的成品或半成品，既能够在很大程度上确保实际建材的原料质量，又能有效防止原料浪费现象的出现，从而减低原料的成本与用量。另外，装配式混凝土结构较传统混凝土结构相比，能够最大程度上降低噪音污染、空气污染以及废水、废气等有害物质的产生。建筑装配式混凝土结构技术是一项顺应时代建筑行业绿色发展潮流的绿色工艺技术，符合人们对于高品质建筑的质量需求，极大地促进了我国建筑行业的绿色发展，符合建筑行业与自然环境和谐发展的要求。

2.3结构性能较好

装配式混凝土结构施工技术具有良好的整体性和较强的连接性，这一特点使得该施工技术的抗震能力比较强，能为建筑的安全性和稳定性提供充足的保障，进而有效减小威胁人们生命财产安全的潜在因素的影响。另外，通过保温材料与装配式混凝土结构的各预制构件的完美结合，能够使建筑达到良好的密封效果和保温效果，极大程度上满足人们对舒适建筑的需求。除上述两点以外，还有一点能够体现装配式混凝土结构安全性能较好的就是，该结构的预制构件都采用科学、合理的设计，且建设构件也是以钢筋混凝土为主，由于这种结构采用的是刚柔并用的建设方式，在提高了施工速度的同时也使得建筑的承载能力大大增强，进一步使建筑的安全性得到提高。

3装配式建筑混凝土结构施工技术要点

3.1预制墙板的安装施工要点

（1）吊点设置：在预制墙板安装前，施工人员需要先对墙板的质量与尺寸进行检查，无任何损坏与尺寸不符情况后，才能开始吊装操作。吊装前，因预制墙板的尺寸比较大，为保证墙板吊装的安全性与施工效率，施工人员可以利用多功能钢梁平衡调运技术进行多点吊装，以使得各个吊点能够达到相对平衡，避免出现构件掉落的情况。

（2）预制构件起吊与下落：进行预制构件起吊时，施工人员需按照施工图纸的要求，先对吊装位置进行确定，无任何不规范情况后，然后再将预制构件送到规定的吊装位置。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆进行起吊过程中，需要保持构件的平稳起吊，在起吊到离地面大概为50cm时，需要停留几分钟，确定构件与吊装位置为一致时，才能进行下落的操作。在距离地面为2cm时，需要再次调整构件，构件与安装位置线对齐后，方可进行落地与安装操作。

（3）构件安装：在准备后预制墙板后，可以采用可调节的斜支撑，对预制墙板的安装位置进行规范化的调整，以确保预制墙板的水平方向与垂直方向，能够与规定控制线保持在一致范围内。在对预制墙板与地面预埋件进行支撑托板安装时，需要合理利用螺栓与支撑托板的作用，将构件与墙体进行精准化的连接，若存有安装不规范的情况，则可以利用斜支持的调整作用，将其进行垂直度的调整。调整到规范要求后，需要进行混凝土浇筑操作，为保证浇筑效果，浇筑前，应当先对构件的表面进行充分湿润，然后再进行混凝土浇筑。对于浇筑位置应当进行适当调整，必需要采用套筒灌浆技术进行施工，且灌浆液的比例必需要合理管控，浆液达到规定的均匀与细腻比例后，才能进行灌浆操作。灌浆施工操作后，需要将其自然风干4小时后，应当根据实际情况进行合理的养护，以避免因养护操作不合理，后期出现裂缝情况。

3.2预制叠合阳台板安装施工要点

在进行预制阳台安装时，施工人员可以通过阳台板上的安装吊环进行安装，若实际情况不允许，也可以运用吊装的方式进行预制阳台安装。一般情况下，进行预制阳台吊装时，需要规范控制预制阳台的吊装速度，确保其吊装过程中的稳定性。当预制阳台的吊装距离达到50cm后，需要对预制阳台进行吊装位置的规范调整，然后再慢慢的进行阳台板下放操作。下放到控制线位置后，施工人员需要采用螺栓进行阳台板固定，并且同时采用支架进行阳台板的支撑保护，然后再进行混凝土的浇筑操作。混凝土浇筑完成后，检测混凝土的强度达到设计要求75%左右后，才能进行支架的拆除操作。

3.3预制飘窗的安装施工要点

飘窗作为装配式混凝土建筑的另外一个安装重点，在进行预制飘窗安装时，多是利用吊装的方式进行安装。具体而言，首先需要对预制飘窗的质量进行检查，检查完成后，需要将预制飘窗吊装到规定位置，然后再利用螺栓与相关固定组件，对飘窗与预制板进行连接操作。需要注意的时，进行浇筑前，必需要先利用螺母与相关构件，将飘窗固定在楼板后，无任何不精准安装操作后，才能进行混凝土浇筑，以避免后期出现相应的质量问题。

3.4预制楼梯板的安装施工要点

在建筑工程中，楼梯是其中重要组成部分，并且其也与民众的日常出行有着紧密联系。此外，尽管电梯在现代建筑工程中的作用十分突出，但是如果存在突发火灾等情况，楼梯依然是民生逃生的关键通道。因此，在安装预制楼梯板时，吊装阶段同样要缓慢进行，并注意不断调整预制楼梯板的位置，确保其可以准确无误的吊运到指定位置。随后，采用紧固件、支撑来固定楼梯板，确保整个楼梯板的安装质量满足设计要求。

结束语：综上所述，目前我国建筑装配式混凝土结构已经取得了有效的应用，但此类结构在施工应用过程中，对其进行大范围推广过程中会受到各种因素的影响，关键技术仍有待加强，因此需要对此类结构的施工技术进行全面的研究，从而为结构的推广和应用创造有利条件。

参考文献：

[1]董伟.装配式混凝土建筑结构施工技术要点与研究[J].建筑技术开发,2019,46(15):40-41.

[2]曾建新.装配式混凝土建筑结构施工要点的分析与探讨[J].工程技术研究,2019,4(15):22-23.

[3]陈磊,刘子旭,龚成利.浅析装配式混凝土建筑结构施工技术要点[J].居舍,2019(09):40-41.

[4]苗建勋.装配式混凝土建筑结构施工技术要点[J].建材与装饰,2018(43):28-29.

[5]徐文兵.装配式混凝土建筑结构施工技术分析[J].低碳世界,2018(05):144-145.

论文作者:顾文森

论文发表刊物:《建筑实践》2019年第23期

论文发表时间:2020/4/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a93bf12c3fc58727b76c5bb2.html