# 探究市政道路桥梁排水关键技术高鹏论文_高鹏

摘 要：随着我国的基础设施建设的速度加快，市政道路桥梁工程施工的质量要求也有着提高，这就对施工企业提出了更大的挑战。市政道路桥梁施工中的排水施工技术的应用是比较关键的，这是保障市政道路桥梁整体质量的重要环节。本文主要就市政道路桥梁排水施工的重要意义和施工现状加以阐述，然后就市政道路桥梁排水施工问题以及排水施工技术详细探究，希望能通过此次理论研究，有助于实际的施工操作。

关键词：市政道路；桥梁施工；排水技术；

引言

市政道路桥梁施工中的排水关键技术的应用，需要和实际的需求进行有机的结合，保障排水的通畅性，排水技术的每个应用环节，都要充分质量的控制，保障施工整体质量。通过从理论层面对市政道路桥梁排水施工的情况分析，以及对关键技术的应用分析，就能为实际的施工提供相应的参考。

1市政道路桥梁排水施工的重要意义和施工现状

1.1市政道路桥梁排水施工的重要意义

市政道路桥梁的排水施工质量控制，有助于保障路面材料的强度。道路桥梁的路面如果是长期的处在水浸泡的环境下，就必然会降低材料的强度性能，比较容易出现各种的病害。所以加强市政道路桥梁的排水施工就比较关键，只有通过科学化的方法应用，将排水施工的质量得到了有效控制，才能有助于保护路面材料的强度，延长路面的使用寿命。市政道路桥梁排水施工质量的控制，能有效保护道路的路基质量，温度低的城市排水系统会常常出现水渗透到结构层内部的问题，这就对路基的构造物产生了影响。排水施工的实施就能保障道路路基的稳定性。

1.2市政道路桥梁排水施工的现状

市政道路桥梁工程是交通领域中的重要组成部分，这些环节的施工是保障整体交通发展的重要力量。交通的发展和国家的经济以及技术的发展是有着紧密的联系的，道路桥梁施工中的质量控制就显得比较重要，而在排水施工的过程中，就要充分注重技术的科学应用，避免由于排水施工的质量问题影响了市政道路桥梁工程的质量。早期的市政道路桥梁工程施工，由于没有对排水施工充分重视，这就使得在后续的使用过程中出现了诸多的质量问题，安全事故也频发，给人们带来了很大的经济财产损失，要注重从中吸取教学和经验，注重排水施工的质量控制，保障市政道路桥梁的排水通畅，保障其道路桥梁的安全施工和使用寿命的延长。我国的市政道路桥梁排水施工方面相应的法规建设还没有完善，造成了一些不合法的承包商在具体的施工中有着偷工减料的现象，排水系统的建设质量得不到有效控制。有的设计图纸取法细化的防水设计，工作人员的工作态度不端正等，这些都影响道路桥梁排水施工的质量。

2市政道路桥梁排水施工问题以及排水施工技术

2.1市政道路桥梁排水施工问题分析

市政道路桥梁的工程排水施工过程中，由于没有进行全面性的考虑，施工中就存在着诸多的问题，这些问题对市政道路桥梁排水施工整体质量就产生了负面影响，主要有几个重要层面：

其一，排水施工材料不达标。市政道路桥梁工程的排水施工中，所应用的施工材料是有着严格质量要求的，这就需要从多方面进行考虑，加强材料质量管理工作的实施。但是从实际的防水材料的质量来看，一些施工单位为追求利益的最大化，对防水材料的质量没有充分重视，影响了防水的性能。道路桥梁防水材料的应用主要是沥青混凝土，但是由于交通量大的原因，其半刚基层抗低温的性能比较差，温度降低会影响其使用寿命。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆水分进入到沥青混凝土后就会出现干缩裂缝等。由于对沥青混凝土的材料质量控制没有得到加强，这就出现了质量问题，影响了道路桥梁排水的性能。其二，没有注重科学化的设计。市政道路桥梁的排水施工质量控制过程中，在设计环节是比较关键的，良好的排水设计是保障施工质量的重要基础。设计中主要是道路桥梁结构的设计，实际中的市政道路桥梁的结构设计过程中，存在着逐步不合理的现象，没有将排水系统和渗入水排出系统进行结合设计，结构上的设计不科学就必然会影响其排水的性能。由于在细微的结构设计方面存在着不合理之处，这就造成了道路桥梁的渗漏问题，如在桥墩以及搭板的环节设计中的质量问题，就比较容易出现渗漏的问题，影响了使用。

2.2市政道路桥梁排水施工技术

市政道路桥梁排水施工技术的应用，要注重和实际的现状进行紧密的结合，保障技术应用的科学性。第一，加强新型防水材料的应用。市政道路桥梁排水施工技术的应用质量控制，就要从多方面进行考虑，其中的新型防水材料的质量控制以及科学的应用是比较关键的。防水材料的科学应用是保障防水性能的基础，当前的一些新型的防水材料比较多样，应用的效果也比较良好，防水材料的厚度大大降低，其耐热性以及抗拉强度也有了明显的加强，这些新型的防水材料应用到道路桥梁工程排水施工中，就能提高排水施工的整体质量水平。如自粘YN桥面防水卷材的应用，厚度只有两毫米左右，但在抗高温以及抗剪强度上比较突出，沥青混凝土摊铺温度在一百三到一百八范围中，高温碾压不渗水，所以在道路桥梁排水施工中的应用比较广泛，并且造价也不高。第二，注重道路桥梁排水结构科学设计。市政道路桥梁的排水施工中，要充分注重结构的优化设计，从而保障整体的排水性能。道路桥梁防水的最优结果就是避免水渗透到路面下。这就必然要对道路桥梁的结构设计保证科学，设计的时候对水的排出充分考虑，设计的时候能够有一定坡度，从而保障水的及时排出。道路桥梁的设计要能够有相应排水通道，粗粒式沥青混凝土以及细粒式沥青混凝土中进行加设土工布防水层，这样就能将基层水排出，只有保障结构环节的设计质量，才能真正保障排水的性能提高。第三，注重排水施工工序的科学性。市政道路桥梁的排水施工过程中，要注重施工工艺的科学性，在进行开挖管沟的时候，就要注重质量的有效控制，从经济性以及安全性层面充分考虑，在边坡以及放坡的合理性要能有效保证。进行槽底的高程设计过程中，挖出相应距离就要进行测量，不能超出槽底土方，对回填土的质量要能保证。施工测量环节的质量控制要按照相应的标准进行实施，复核过程中安排专业测量工程师进行负责。施工管基的过程中，就要保障按照施工图的尺寸以及标号等进行施工。然后进行管材的安装，注重接缝的严密性，避免管材中存在杂物。最后进行砌筑沉淀井以及管道沟槽回填石粉以及土方等施工质量的控制。

结语

总而言之，市政道路桥梁工程的施工中，排水施工作为施工的重要组成内容，就要保障排水施工的质量，使得道路桥梁的排水通畅，提高路面以及路基等各部分的使用质量。希望能在此次的理论研究下，为实际的排水施工起到一定启示作用。

参考文献

[1] 谢雪珍 . 市政道路排水管道施工技术要点 [J]. 建筑技术开发 . 2017(20)

[2] 汤大顺 . 市政道路排水管道施工技术分析 [J]. 四川水泥 . 2017(10)

[3] 崔艳妮 . 道路排水管道施工技术要点在市政工程的分析 [J]. 科学中国人 . 2017(12)

[4] 蔡皓 , 胡钟万 . 市政道路排水管道施工技术要点分析 [J]. 科技风 . 2017(17)

[5] 廖祥基 . 市政工程道路排水管道施工技术分析 [J]. 南方农机 . 2017(14)

论文作者:高鹏

论文发表刊物:《建筑实践》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a94a46d9b7661d533697b23f.html