# MJS工法桩施工质量控制措施与研究论文_陈林

江苏省华厦工程项目管理有限公司 江苏省南京市 210009

摘要：目前南京市NO.2016G11地块住宅分期项目处于基坑支护施工阶段，根据《南京市轨道交通条例》及《南京市建筑工程危险性较大的分部分项工程安全技术管理实施意见》的规定，本工程基坑工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。通过世茂集团检查标准、南京市建设主管部门有关标准规范以及设计要求，试行样板先行制度和试运行制度，为后期大面积施工起到较好的效果。现将MJS工法桩施工质量控制措施进行探讨、研究。

关键词：MJS工法桩；施工；质量控制

1工程概述

本工程占地面积约6.7万平方米，总建筑面积约74万平方米，主要包括3栋超高层住宅（2栋170米，1栋150米），1栋300米超高层办公楼，1栋260米超高层酒店式公寓以及9层商业综合体。本工程1区施工范围为其中住宅地块，占地面积约为1.9万平方米，总建筑面积约18万平方米。住宅为地下两层，局部地下三层。地下二层基坑开挖深度约6.7~10.6米，地下三层基坑开挖深度约10.5~13.8米，电梯坑再超挖5米。本工程I-2处设置5根与地墙同长的MJS工法桩，加固直径1500mm，使用P.O.42.5级普通硅酸盐水泥。此外本工程分堵墙位置TRD工法墙内贴处施工MJS工法桩，桩长9m，与TRD工法墙搭接1m，直径2000mm，搭接800mm；初定水泥掺量为40%，水灰比取1.0，28天无侧限抗压强度≥2.0MPa，垂直度偏差不应大于1/200。

2施工方法

2.1开挖深坑、测量定位

MJS工法桩定位时，测量人员根据现场实际位置布置每根桩桩位，并保证MJS工法桩之间的搭接距离满足设计要求。

2.2引孔、下套管

为了保证成桩垂直度及在MJS施工过程中钻杆被土体抱死而产生埋钻事故，在进行MJS加固施工之前进行引孔施工，引孔至设计深度后，孔内下入套管，套管内再下入MJS钻杆。成孔机可采用GPS-10型施工钻机。成孔之前要保证地面的平整，软弱土地可先浇上素混凝土地坪或垫上钢板。成孔时要及时排除泥浆，保护现场的环境。成孔之前钻机要调平。

钻机自行就位，用水准仪引测机台标高（孔口标高），以控制桩底标高，用线锤对中，水平尺、经纬仪、水准仪校垂直和水平。对中校平要反复进行，使钻机的天轮、钻头及桩位中心三点成为一线，钻头中心与桩位中心偏差≯50mm；钻机水平，以确保桩孔的垂直度<1∕150。成孔采用正循环，三翼单腰带刮刀式钻头（钻头腰带直径≮设计直径）回转钻进成孔，自然造浆护壁。

成孔垂直度达到要求后，开始下套管，套管下放过程中，若孔壁坍孔或缩颈而导致套管不能下放到位，应将套管提起重新用引孔钻机扫孔。套管采用吊车辅助。

2.3MJS施工步骤

1）连接电源、数据线、各路管线、钻头和地内压力监测显示器连接，确认在钻头无荷载的情况下清零，管线连接确保密封，使管内没有空气。

2）检查设备的运行情况，确保主机、高压泵、空压机、泥浆搅拌系统、MJS管理装置等都能正常工作状态下进行主机就位，机架放置平稳后开始校零。

3）钻杆下放，即在引孔内将钻杆下放至设计深度，如果在钻杆下放过程中下放困难，打开削孔水进行正常削孔钻进。

4）对接钻杆和钻头，对接时，认真检查密封圈情况，看是否缺失或损坏，地内压力是否显示正常。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

5）重复3步骤和4步骤，直到钻头到达预定深度，钻杆到位。若成孔深度超过5m，需加接倒吸空气适配器，加接部位为第一根钻杆之后。

6）钻头到达预定深度后，开始校零，使动力头“0”刻度、喷嘴、钻杆上白线处于同一条直线，然后设定各工艺参数，包括摇摆角度、引拔速度、回转数等等，设定好之后，开始喷浆。

7）定位置喷射，先开倒吸水流和倒吸空气，在确认排浆正常时，打开排泥阀门，开启高压水泥泵和主空气空压机。首先用水向上喷设50cm，压力为10mpa，然后把水切换成水泥浆，钻杆重新下放到位后开始向上喷射改良。

8）在开启高压水泥泵时，压力不可太高，应逐步增压，直到达到指定压力，在达到指定压力并确认地内压力正常后，才可开始提升。水切换成水泥浆时，压力会自动上升，压力有突变时方可调节压力。

9）施工时密切监测地内压力，压力不正常时，必须及时调整排浆阀大小控制地内压力在安全范围以内。

10）当提升一根钻杆后，对钻杆进行拆卸，需把水泥浆切换成水后方可拆卸，当水泥浆泵压力有下调趋势，说明水流已经到达喷嘴位置，此时关闭水泥浆泵、主空气、倒吸空气和倒吸水流。

11）注意在拆卸钻杆的过程中，认真检查密封圈和数据线的情况，看是否损坏，地内压力显示是否正常，如有问题应及时排除方可继续喷浆。拆卸钻杆后，需及时对钻杆进行冲洗及保养。

12）重复以上步骤，直到施工结束。

13）施工结束后，对设备进行冲洗和保养。

14）28天后土体的无侧限抗压强度≥2MPa。考虑采用钻孔取芯的检测方法。

15）成桩三天内，采用轻便动力触探检测成桩质量，不少于总桩数的2%，且不少于5根；水泥土达到28天后，采用钻芯法检测完整性及其强度，其钻芯数量不少于总桩数的2%，且不少于5根。

3MJS工法桩施工质量控制措施

1）引孔施工控制。引孔应采用黏度、比重性能较好的泥浆（黏度20~25s，比重1.20~1.25）。控制好孔内泥浆液面高度，液面过低时应及时补浆。引孔确保垂直度，遇强度较高的障碍物采用取芯法引孔，成孔后进行垂直度检测。2）水泥浆液质量控制。MJS工法中水灰比为1∶1，每造一罐浆需使用比重仪至少测定1次，待泥浆比重为1.50～1.55，符合要求方能使用。造浆工艺：制浆时，先放水再放水泥，浆液需经过2次过滤，确保浆液的纯度且呈均匀状态；外置储浆桶采用低速搅拌机搅拌，防止浆液沉淀；搅浆时间应不低于15min，实践证明，水灰比为1∶1时，搅浆1h结石强度最高（气温在10℃以下时，不宜超过5h；气温在10℃以上时，不宜超过3h，浆液超过存放时间应予以废弃）。3）MJS工法成桩过程控制。在喷射施工过程中，每拆卸1次钻杆要尽量在确保安全的情况下稳中求快，重新进行喷射的上下搭接长度应≥20cm；如遇突然断电、断水、断浆、断气或者设备故障检修情况，间隔时间超过3h，搭接长度应≥50cm，以防止固结体脱节。

结束语

随着城市化进程的不断加快，我国城市正面临规模不断扩大、人口急剧膨胀、建筑用地日益紧张、生存空间拥挤、城市绿地不断减少等难题。为了消除城市化进程的影响，人们一直在积极寻找和扩大新的城市发展空间。南京市NO.2016G11地块住宅分期项目采取以上措施，使用效果良好，事实证明，以上措施具有可操作性、实用性和经济性。

参考文献

[1]仇兆明.RJP工法与MJS工法的比较分析[J].山西建筑，2016，4203：54-55.[2017-08-04].

[2]王会锋，姚文娟.MJS工法在上海12号线盾构进出洞加固中的应用[J].江西建材，2016，06：146+152.[2017-08-04].

[3]李兴国，高亮，王凯，安文.MJS工法在紧邻地铁工程中的应用[J].建筑施工，2016，3802：131-133.[2017-08-04].

[4]邵晶晶，李操，余立新.MJS工法和RJP工法在临近地铁车站的应用研究[J].施工技术，2016，4513：81-84.[2017-08-04].

论文作者:陈林

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第19期

论文发表时间:2017/12/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a953d706bc746840962718ed.html