# 浅议建筑工程质量检测论文_周锐图

广东中科华大工程技术检测有限公司

摘要：建筑工程质量检验是做好建筑工程质量管理的重要手段和技术依据。本文分析了建筑工程检测的现状，探讨了建筑工程质量检测的主要内容和检测技术，提出了做好检测工作的策略。

关键词：质量检测；检测内容；策略

随着我国经济的发展，建筑工程也越来越多，以及对建设项目的高质量要求，工程质量的好坏直接关系到整个建筑工程的质量。很容易引起系统的质量变化，产生质量问题或严重的工程质量事故发生，从而影响到了社会的稳定性。近年来，建筑工程质量问题引起了全社会的广泛关注，成为人们讨论的焦点，也为建筑工程检测带来了发展的机遇。然而，在市场竞争中，工程检测并不够规范，存在着比较多的问题存在。

1建筑工程质量检测的内容

1.1地基的检测

复合地基的检测通常采用钻芯试验、静载试验和静力触探试验。检测的要求有：⑴砂石桩复合地基质量检验的要求。待一段时间后施工，抽查和检验砂石桩的处理效果；桩间土的压实质量可以通过静力触探、标准贯入和原位测试来检测。⑵振冲桩复合地基质量检验要求。振冲桩施工完毕后，可按一定的时间间隔进行单桩荷载试验，以检验振冲桩的质量。对于现场复杂或重要的工程，应测试复合地基的处理效果。

1.2钢筋混凝土结构工程质量检测

钢筋混凝土的质量检验可分为三类。⑴目视的检查。对于因混凝土外观引起的质量问题，可采用这种方法，如尺寸的偏差、蜂窝麻面、表面破损、棱角缺失、裂缝、冻害等。⑵保留测试块检测。该方法有一定的误差，如预留试块取样不当，相同条件下试块和结构不进行维护，试块的振捣方法与结构施工方法差异过大，因此试块不具有代表性。⑶对结构体进行检测。这类试验内容包括:混凝土强度与缺陷、钢筋混凝土结构质量问题的常用手段，其试验结果可作为判断结构安全问题重要的依据。后者称为破损检验，当不能确定非破损检验的承载能力时，或者当新结构需要分解成其机械性能时，使用破损检验。

1.3砌体结构的现场检测

砌体结构主要是指砖砌体，其强度由砖、砂浆强度或施工过程中制作的砌体试块强度决定。传统的检测方法是直接从砌体结构上切取试样，进行抗压强度试验，由于砌体结构的特点，导致取样难度比较大，取样过程中的扰动会对试样造成很大的破坏，从而影响到试验的结果。因此，砌体结构的原位无损或半破坏性试验方法受到重视，研究和实际工程应用广泛。砌体强度的直接测量方法有抽样检验法、现场检验法、动态测量综合法、微观结构法等。

1.4砖砌体的抗压强度

主要是通过采用原位轴压法来作为测定，检测的重点包括：在测点上，所打的水平槽孔的大小需要保持高度的统一；在测试的过程中，必须采取必要的分级加载，以确定检测结果的有效性;在试验时，对有关的资料和检测的结果必须做好记录，例如：对测点位置和油压表读数的记录等等。然后，对裂缝的变化也需要做好观察的研究；在试验时，如果有任何异常的问题发生，都必须对检测进行停止，在确认无误的时候，在继续进行测试。

1.5对建筑物的变形检测

倾斜，在对建筑物的倾斜度进行实施检测是比较重要的一个环节，具体包括以下：直接与间接测定的等等方法。直接测定法具体为：经纬仪的投影法、天顶天底的仪观测法、垂线法等等的检测方法；间接测定法具体为：对建筑物的相对沉降实施检测等。挠度与裂缝的检测。通过相关检测仪器并进行做详细的观察。

2建筑工程质量检测的现状

2.1质量检测市场混乱

由于目前的部分施工单位对质量意识的认识还停留在传递数据的阶段，测试单位被动接受施工单位的委托，因此测试与被测试的关系不仅是委托的关系，也是测试与被测试的关系。在经济关系与公正性之间看似矛盾的情况下，许多检测单位难以关闭。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对测试市场中的测试单位的工作质量进行评价的标准是小而严格的，但必要时是否灵活方便，在这样的环境中，不可能培养基于声誉品牌的检测单元。

2.2检测人员的素质不高

技术人员素质的问题是建筑工程行业普遍存在的。就检测行业而言，由于技术门槛的过低造成了检测技术人员的整体素质水平不够高。例如，在实际的证人抽样的工作过程中，施工现场很多证人不具备相应的资格，甚至有一些工作人员对最基本的常识认识不足，而导致样本的真实性也会没有得到保证，这将导致数据与实际情况不一致的现象。目前，我国高校没有开设相关专业的课程，测试人才的培养已成为整个测试行业发展的重点。一方面需要提高考试从业技术人员的门槛，另一方面需要建立考试人员培训机制和人才培养的机制，提前做好相关专业人才的储备工作，只有这样，才能适应未来在建筑工程行业发展的挑战性。

2.3对建筑工程质量检测的认识不够正确

建筑工程的质量检验是通过相关的检验技术和设备，检测建筑工程是否存在质量的问题。可以说，建筑工程质量检测是国家、社会和人民利益的有效保障。但是，我国大多数建筑工程施工企业和单位对建筑工程质量检验的认识，仍然停留在过去传统资料无法通过的原始阶段，甚至认为建筑工程质量检验只是对建筑工程质量合格报告的肤浅报告。然而，这种不正确的认识不仅严重阻碍了工程质量检验工作的顺利开展，而且从根本上制约了建筑业自身的向前发展问题。

3建筑工程质量检测的措施

3.1严格管理检测机构

随着我国建筑业不断的发展，各类检测单位按照各自的检测范围开展了检测工作，原有的工程质量检测业务形式逐渐解体，逐步形成由企业自主经营的工程质量检测机构。它存在许多不规范的现象:（一）是普遍存在价格压低、回扣、找关系、预付款等等的现象。（二）是普遍存在地方的保护、行业垄断等等保护主义现象。（三）是建设领域管理体制缺乏科学性，法律文件和管理文件的落后。（四）是建筑检测机构供求失衡，供过于求。（五）是建筑检测技术含量和技术人员素质普遍不高。建立考试信用档案，作为考试机构申请资格和奖惩的重要依据。检测信用的档案，包括检测机构和技术人员的业绩、检测市场违规行为和不良行为记录等完善考试信用的管理，就是要建立信用盈利和失信惩戒的管理机制，发挥信用管理在市场调节中的作用效果。

3.2培养高素质的技术团队，加大技术创新的投入

检测单位是技术密集型企业，对检测工作要求相对比较严格。因此，提高检测技术水平及质量管理是分不平的。技术水平的首要任务是提高人员的素质，包括提高技术人员的检测技能和质量风险把控能力。质量管理是在质量方面指挥和控制组织的协调活动，通常包括制定质量方针、目标以及质量策划、质量控制、质量保证和质量改进等活动。实现质量管理的方针目标，有效地开展各项质量管理活动，必须建立相应的管理体系，这个体系就叫质量管理体系。同时，必须加大技术创新投入，增加技术储备，加大科技创新的力量，把检测工作简单化、系统化、规范化。

3.3提高检测质量的意识

加强政策的指导，大力执行检测行业的标准规范化和国际标准，采用和平等采用国际标准和国外先进标准，引进和采用国内外先进仪器设备，加强人员的技术定期学习与培训。我国检测行业最缺乏的是通过质量体系的运行来保证检测的公正性和权威性。但是，我们可以通过不断的学习、不断的创新和探索，尽快缩小与国外同行的差距，从而降低测试行业政策变化带来的风险。

4总结

总之而言，在把工程质量检验行业推向市场的过程中，要加强对见证取样工作的监督，招标、设计、检测、质量监督等各个部门都不应该放松对工程各个环节的管理与监督。做到每样抽样合理、真实可靠。各个检验单位还应提高建筑工程质量检验的质量意识和法律意识。树立服务理念，在我国市场经济中找到自己的位置，树立现代企业管理理念，学习和运用一切先进的企业管理手段和方法，帮助检测机构健康发展。

参考文献

[1]李文广.浅谈工程检测对建筑工程质量控制的重要性[J].山西建筑，2017.20.

[2]陈秀娟，王林.浅谈建筑工程施工现场混凝土工程质量检验[J].黑龙江科技信息，2017.14.

[3]林晓琴.提高建筑工程质量检验的有效措施[J].江西建材，2016.21.

论文作者:周锐图

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第27期

论文发表时间:2018/12/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a957d9654ac6013bcc9e2686.html