# 现浇模板施工技术在房建工程中的应用论文_冯飞鸿

中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 山西省太原市 030024

摘要：现浇模板施工技术在房建工程中具有非常重要的作用，尤其是模板的应用，不仅提升了房建工程的施工进度，也提高了工程的施工质量，并且具有混凝土表面光滑、可二次回收等优点。鉴于此，本文对现浇模板施工技术在房建工程中的应用进行了分析探讨，仅供参考。

关键词：现浇模板；房建工程；应用

一、现浇模板施工技术的相关概述

当前，在房建工程中应用的现浇模板施工技术主要分为这样几大种类：钢模板材料、木模板材料、合金模板材料以及竹胶模板材料。不同种类的模板材料可以满足房建工程施工的不同要求。按照现浇模板的结构构建大概可以划分为这样几大种类：基础模板、墙体模板、梁模板以及结构模板。按照现浇模板的施工工艺又可以划分为这样几大种类：移动式模板、装拆式模板和固定式模板。在房建工程施工中应用现浇模板施工技术，必须严格控制现浇模板的结构、尺寸、形状以及位置，如果这些方面出现偏差，将会影响整体施工质量。在选择应用现浇模板的主体材料时，需要综合考虑材料的强度、稳定性和承载能力。由于在房建工程的后期施工过程中需要把现浇模板拆除下来，所以必须采用最简单的方式来安装现浇模板，这样才能便于后期拆除模板。

二、现浇模板施工技术在房建工程中的有效应用

1、梁模板安装施工

在具体的施工过程中，对于梁模板的安全要求较高，所以也要依据安装的设计方案，不能按照其经验进行施工，如果出现了特殊情况，要及时的和技术人员进行充分的沟通和解决，不能对其中的设计环节进行改变。而在其安装的过程还要能够对横梁的高度进行有效的调整，这样才能够保证横梁的顺利安装。其次，还需要重视首缆调平加工中的施工工艺技术。其中如果发现长线有不平坦的地方，则需要进行有效的改变。还需要在水平方向上进行侧梁模板的校对工作，支撑以及压脚底的安装，从而保证安装质量。梁模板的安装也是房屋工程现浇模板施工中特别重要的过程，所以在对其进行安装的过程中，还需要进行适当的调整。

2、放置测量线

在房建工程现浇模板安装的各个环节，都需要进行测量操作，放置测量线又被称作为“放线”，放线的主要目的为准确测量出现浇模板的安装位置，对安装位置进行测量，确保安装位置不会出现误差。在现浇模板安装施工中，一般在安装模板之前进行放线测量，具体需要测量房屋建筑的轴线、楼层顶板的水平控制线，通过放出这些测量线，能够有利于房建工程的整体施工。

3、混凝土浇筑

混凝土浇筑工作是在模板搭建和审查完成之后进行的，在浇筑过程中我们应该对其进行引起重视。因为模板是一种金属性质的模板，在浇筑混凝土时有可能会发生气泡，导致混凝土表面凹凸不平，在这种情况下，如果想要避免气泡的产生，就要对混凝土的配比重点关注，按照一定的比例完成混凝土配置，从本质上防止混凝土气泡的出现。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4、处理楼板施工缝

房建工程中应用现浇模板施工技术，必然会出现大大小小的楼板施工缝，在处理这些楼板施工缝时，可以运用木方来封堵施工缝，然后对木方进行加固处理，在木方封堵施工缝时，需要提前预留1.3－2.5mm范围内的木条。现浇板钢筋网施工处理完成后，也需要运用木条进行加固处理，保障现浇模板的稳定性。

5、梁及板支柱的安装技术

在整体施工过程中，结构梁以及板柱安装技术具有着十分重要的地位和作用，所以则需要提升专业人员的专业素质。一旦相应的额安装出现不稳定的情况，则会对其施工过程产生影响，同时还存在一定的安全隐患问题。所以，我们则需要在现浇模板进行安装时，要依据地面的标高和楼层顶板的厚度，按照一定的顺序进行安装。通常情况下，都会从施工操作室的一边，向第一排楼柱边跨发展，但需要注意其不能超出300mm，之间还应该留存一些间隙。而在具体的施工过程中，由于设计模板之间可能出现差异，因此还要根据其实际的施工情况对柱子间的距离进行有效的调整。

6、建筑楼梯和楼面模板的安装

在对房屋进行建设的过程中，还需要重视建筑楼梯以及休息平台的安装，要使用依照模板安装图纸以及相关标准的要求进行安装。混凝土作为梁架结构的保护层，要从墙体的左下筋位置依照结构的要求，对钢筋混凝土构件呈的钢结构房屋进行有效的锚固操作。而在进行拆模时，则要加大力度，在掰开钢筋后对其进行调整，紧接着就能够进行楼梯平台的模板施工作业。而在楼梯底部对底板进行安装时，可以使用横向支撑保证其支撑杆间存在的距离。而在地板模板的安装过程中，有一定的标准对地板的高度进行了限制，因此不能进行随意的改变。

7、模板拆除

完成混凝土浇筑工作之后，要对模板的拆除时间进行控制，避免出现任意拆除模板的现象，以防混凝土表面发生起皮情况。另外，在拆除模板时，要均匀用力，防止用力过猛将模板损坏。模板拆除之后，要立刻进行清洗，待清洗干净之后将其按照编号堆放再角落中，这样不仅能够为下一次的使用提供方便，也能防止模板出现损坏的现象，延长模板的使用寿命。需要注意的是，在拆除模板时如果存在混凝土粘连的情况，要立刻停止拆除，并由专业人员找到其中的原因，采取有效的措施将其解决，之后再继续拆除工作。再有，拆除模板时如果发现有部分模板已经变形、被损坏、不能再次使用，要通知相关部门将其返厂或重修，也可以制造新的模板，为房建工程的顺利完工提供帮助。

结束语

综上所述，在对现浇模板施工技术进行充分的分析后发现，在房建工程中应用现浇模板技术有着较高的应用价值。但需要注意的是，在模板的制作环节，必须要严格按照制作流程进行，并通过对先进的技术手段的有效运用，就能使现浇模板技术优势得到充分的发挥，保证房建工程的顺利施工，提升工程项目的整体质量。

参考文献

[1]李威，王宝银.现浇模板施工技术在房建工程中的应用[J].门窗，2014，（04）：72-73.

[2]周蕾.现浇模板施工技术在房建工程中的应用[J].山西建筑，2014，40（25）：120-121.

[3]杜伟军.房建施工中现浇梁板模板的施工[J].江西建材，2014，（22）：73.[2017-10-12].

[4]夏维成.现浇模板施工技术在房建工程中的应用[J].门窗，2014，（12）：182.

论文作者:冯飞鸿

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第25期

论文发表时间:2018/1/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a980ce4bd547a532ad1d1463.html