# 环卫建设与城市环境可持续发展探析论文_常洪涛

山东省菏泽市牡丹区环境卫生管理处 山东菏泽 274000

摘要：随着我国城市化进程的不断推进，城市规模和人员数量有了进一步的提升，这使得城市环卫工作呈现出了新的特点。现阶段，城市环卫工作在多种新设备、新技术引入后，在处置办法与管理模式等方面有了创新与变化，重视节能减排与环境保护的可持续发展理念已经有效融入了环卫建设工作之中，行业工作者们正寻求通过环卫建设与城市环境的协调充分发挥环卫资源优势，提升城市环境品质。本文探讨了环卫建设与城市环境可持续发展的相关内容，旨在提供一定的参考与借鉴。

关键词：环卫建设；城市环境；可持续发展

1环卫建设与城市可持续发展的关系

环卫建设的主要目的是确定环卫设施的空间布局与设施规模。而环卫设施是城市垃圾的集散地，其主要功能是收集或处理现代城市所排放的各种废物，包括生活垃圾、建筑垃圾、城市污泥、医疗垃圾等。环卫设施建设是城市实现可持续发展的重要基础，环卫建设对于实现城市可持续发展有着重要的关系。

传统环卫建设通常是预测近远期城市垃圾产生量，规划各种环卫设施处理规模与用地规模。对环卫设施用地的落实缺乏足够的保障措施与应变策略，城市垃圾收运处理策略的选择对于城市规划的反馈影响一般没有得到充分的考虑。随着城市的发展，逐步而临城市空间资源日益紧缺、环卫设施用地选址困难、垃圾处理难以为继的挑战。

2城市可持续发展理念下的环卫建设工作要点分析

2.1环卫机械规划

环卫机械是当前城市环卫工作中的重要设备，众多新型环卫机械的应用有效提升了城市环卫工作效率。现阶段，市容市貌工作是各城市建设发展过程中关注的重点内容，各级政府也投入了相应的资金用于购置各种环卫机械，保证环卫工作的有效性。环卫机械规划工作的根本出发点是结合城市环卫工作的实际需求，选择适宜的机械类型，通过公开招标采购的形式获取质优价廉的机械设备。在环卫机械规划过程中，应保证机械设备类型的全面性，能够适应城市各种环卫工作环境，能够在环卫工作中有效的完成垃圾收集运输、河道清理等各项工作。在机械设备配置数目方面，应采取一体化的配置方式，围绕环卫工作核心区域构建环卫机械设备体系，提升设备的使用效率。

2.2扬尘控制规划

在当前我国城市建设飞速发展的背景下，各类工程建设过程中形成的扬尘问题较为明显，渣土车运输、场地施工环节形成的扬尘问题尤为突出，对城市环境形成了极大的影响。在扬尘控制规划过程中，应全面实施常态化控制与局部强化的规划方案。在城市车辆进入区域，渣土车通行较为频繁的路段、区域设置相应的防尘、降尘设施，如喷淋降尘系统等，对车辆行驶形成的扬尘问题进行全面的控制，环卫监察部分应将这些区域路段作为检查工作的重点，对车辆防扬尘处置措施进行检查，从根源上杜绝车辆运输通行导致的扬尘问题。针对城市内部相应的施工现场，可采取局部强化扬尘控制措施，强制施工企业采取围挡现实扬尘外溢，降低对工程周边区域形成的影响。在施工场地周边设置扬尘监控设备，对扬尘问题进行实时监控，同时辅助降尘措施限制扬尘问题。

2.3机械清扫规划

清扫工作是城市环卫的日常项目之一，是维持城市市容市貌清洁的基础方法。城市环卫清扫规划工作主要是保证垃圾、杂物清扫的及时性，能够保证城市街道始终处理良好的整洁状态之下。当前城市清扫工作包含人工清扫和机械清扫两种，规模较大的城市通常以机械清扫为主，辅助人工清扫的工作形式。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆其中机械清扫对于清扫线路与时间的统筹，在路线的规划选择过程中，需要规划设计人员结合城市人们活动的具体特征与垃圾杂物形成规律，安排清扫机械行驶路线，保证重点区域路段能够通过清扫机械有效清除大量垃圾杂物，而垃圾杂物较少的区域路段适当清扫即可完成清洁工作。当前我国城市车辆通行压力较大，为了避免环卫清扫机械在道路拥堵过程中无法完成清扫工作的问题，应结合城市车辆通行高低峰规律，合理安排清扫机械的使用，保证机械清扫规划符合城市环卫工作的实际需求。

2.4机械洒水规划

机械洒水是城市道路清洁养护、环境降温与降扬尘控制的重要方法，在机械洒水规划过程中应兼顾洒水机械使用效率与水资源利用效率，实现资源综合优化利用的目的。在洒水机械的使用过程中，与清扫机械的使用规划相类似，应从线路与时间两个层面加以权衡，提升环卫洒水工作效率。对于部分城市工程施工现场周边区域，可适当增加洒水量或提高洒水频率，以此达到扬尘控制的目的。同时，机械洒水规划应考虑当地的气候与降水特征，合理设计洒水机械使用计划。在水资源使用方面，机械洒水规划工作在水源选择上应计量在风水区域取水，同时选择更为经济环保的洒水机械，保证洒水的有效性。

3城市可持续发展理念下的环卫建设工作中的注意事项

3.1环卫建设工作应与城市未来发展相适应

就当前我国城市化发展的趋势可以预见，未来一段时间内，大量城市在占地规模与人口数量等方面依然会处于快速提升状态，由此形成的城市环境问题将愈发突出，环卫工作压力不断增大。因此，在进行城市环卫建设的过程中，应将各要素的配置与协调与城市未来发展相适应，保证环卫建设的可拓展性。在规划方案制定过程中，应立足于解决处理当前城市环卫工作中的现实问题，把握城市环境可持续发展方向，同时对未来可能出现的环境问题进行充分的预估，建立环卫建设管理预防机制，保证当前的环卫体系建设能够适应未来城市发展。

3.2环卫建设工作应更加重视新型环卫技术的使用

新型环卫技术的使用能够全面提升环卫工作的效率，将各项环卫建设管理目标真正落到实处。在环卫建设过程中，设计人员应意识到环卫技术的重要性，积极借鉴国内外先进经验，从本地区环卫工作的实际需求出发，结合环卫预算资金水平，引入更为先进的环卫机械设备，提升环卫工作的现代化水平。当前，自动化技术在环卫工作中的应用较为普遍，借助信息技术与互联网技术能够实现更为智能化的环卫问题处理，设备运行使用对于环境的影响更小，有力与城市环境可持续发展目标的实现。

3.3环卫建设工作应以环保为出发点兼顾经济性

资金支持是影响当前城市环卫工作的重要因素，经济发达地区在城市环卫工作中投入较多的资金，使得环卫管理部门能够购置更多的设备，聘用更为专业的人员开展工作，因此城市环境建设效果就更为理想。而对于资金不够充裕的城市环卫部门，则需要通过对现有资源的有效利用提升环卫工作效率。在相关设备购置过程中，应在保证达成基本环卫工作目标的基础上，对各类设备进行深入的研究分析，选择更具经济性的品牌类型。当前国外出产的环卫机械技术水平较高，但造价昂贵，而在同等技术水平下国产设备价格更低，因此环卫建设过程中可适当倾向与选择国产设备，在保证环保效果的情况下提升资金的使用效率。

4结语

综上所述，城市环卫建设工作是一项科学而系统的工作，在工作过程中环卫工作人员应结合本地区的实际需求，对环卫机械、扬尘控制、机械清扫、机械洒水等要素进行科学合理的统筹，提升环卫资源的使用效率，保证城市环境可持续发展，为创设理想的城市人居环境打下良好的基础。

参考文献

[1]唐圣钧.环卫规划与城市可持续发展[J].环境卫生工程,2007,06:60- 61+64.

[2]安淼,张春虎.国外世博会在环卫方面的做法及对上海世博会环卫规划的启示[J].上海建设科技,2005,03:41-43.

[3]杨瑞洪.城市环卫规划及实施路径探析[J].扬州工业职业技术学院论丛,2011,02:24-26.

[4]陈淑萍,徐豪.城市环卫规划问题分析及实施措施[J].建材与装饰,2016, 03:94-95.

论文作者:常洪涛

论文发表刊物:《基层建设》2016年18期

论文发表时间:2016/11/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a99675ffa411244a9ae439c7.html