# 关于地下建筑设计防火问题的探讨论文_乔晗1, 曾越2

（1.江苏省邮电规划设计院有限责任公司，江苏南京210006；2.江苏省邮电规划设计院有限责任公司，江苏南京210006）

摘要：随着我国的城市化发展，我国的建筑业水平也在逐步提高，地下建筑的防火问题在建筑设计中显得尤为关键，本文将从其设计思路着手，针对现行地下建筑的一些防火问题，探讨一些可行的解决方法。

关键词：地下建筑；防火设计

前言

改革开放给我国带来了经济的腾飞，城市中的土地资源也日趋紧张，因此合理开发城市的地下空间是我国建筑业发展的一个重要趋势。然而，现如今地下建筑频频发生的一些火灾事故提醒我们，相对于地面建筑而言，地下建筑火灾的往往危害性更大，也更难以预防和控制。因此，为了确保人们的生命财产安全，促进城市建设的顺利进行，在设计中必须要周全的考虑地下建筑中的防火问题。

1地下建筑防火设计思路

明确地下建筑防火设计的基本思路，是设计的基本环节。随着当前地下建筑的规模不断发展，相关防火的设计往往依然存在有缺陷，进而使得人员伤亡和财产损失的情况时有发生。针对地下建筑在消防安全设计方面存在的问题，有两种优化方案。方案一：以强化地下建筑防火措施为主。在该优化方案中，一方面将地下建筑原有普通型自动喷水灭火系统喷头改建为快速响应式喷头，在响应火灾烟气的第一时间做出自动喷淋反应，另一方面在防火分区以及直通室外联出口位置增设两个带有疏散功能的防火卷帘装置，强化防火分区的人员疏散性能。方案二：以优化整个地下空间防火划分区域为主。在该优化方案当中，选择地下建筑中心位置增设一套防火卷帘门装置，使整个地下建筑分为防火分区以及防火分区两个部分。但与之相对应的是以上两个防火分区仅余一个联通室外空间的人群疏散通道。

2地下建筑防火设计存在的问题

在地下室建筑设计中，上述两种优化方案通常并行采用，但是同时也会带来其他问题：

2.1烟气不流通的问题

地下建筑与地面建筑有一个重要的区别，即地下建筑的通风效果不佳，这就意味着一旦发生火灾以后，烟气不能被迅速的排放。烟气会引起阴燃现象，助长火势，阴燃现象产生的毒气和二氧化碳给人们的生命带来极大的威胁，人们会因为在疏散的过程中吸收了这类气体窒息而亡。据统计，在地下发生火灾事故以后，75%的死者均死于窒息。

2.2火势蔓延快的问题

地下建筑空间的封闭性强，散热性不佳，这种空间特点会带来火势蔓延快的问题。在地下商业建筑发生火灾的初期，由于空间内易燃物多、烟火多的原因，会迅速让火势蔓延，待火势更大时，地下建筑的空气构成含量会发生变化，它会随着烟气多点散布热量，高热的烟气会点燃易燃物，形成新的火灾事故，此时火势便难以控制。

2.3疏散较困难的问题

地下建筑的出入口较少，一旦发生火灾事故，人员要通过很长的距离才能到达安全出口，在火灾事故发生时，逃生距离过长会产生拥挤的问题；地下建筑的采光度不高，一旦发生火灾事故，浓烟不能有效的排除，人员很难辨认清楚逃生的方向，这给逃生疏散带来难度；地下建筑的格局一般较为复杂，在慌乱中人们可能会辨认不清方向，给疏散带来难度。地下建筑的逃生方向与烟火蔓延的方向问题都给逃生疏散带来困难。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4扑灭难度大的问题

地下建筑的易燃物品多，空间较为封闭，一旦发生火灾事故，地下建筑的火势极易被扩大，这给扑火带来困难；地下建筑的采光效果不好，消防人员很难迅速了解火势是否已被完全扑灭，如果消防人员未有效扑灭火灾，残余的烟气可能迅速生成新一轮火灾；地下建筑的通道较为狭窄，消防人员不能迅速的带消防车、消防器械进入扑灭火灾；地下建筑的地势决定消防人员可用的灭火器械有限，这种限制给扑火带来困难。

3对解决地下建筑防火安全问题的探讨

针对地下建筑火情引发时的这些问题，我们应该从防火分区，疏散条件，排烟，耐火性能，消防自救等方面进行考虑。

3.1地下建筑要严格执行防火分区划分

根据国家相关规范要求，应认真划分防火分区。分别在水平方向和竖直方向做好建筑物的分隔，并保证分割划分中考虑到重要部分以及相应的功能，以便确定独立的防火分区。例如可将营业区、仓库区、设备控制机房区以及办公区等划分为相对独立的单元，在局部设置消防安全设施，以保证紧急事件时人员的有效疏散，快速控制火势。

3.2在地下建筑设计的过程中要考虑紧急事件的安全疏散距离

火灾发生时人员从室内最远点达到安全出口或者安全区域的距离称为安全疏散距离，在烟雾、爆燃等因素影响下，在安全疏散距离范围内人员停留时间不宜过长，加上火灾时室内各种货架或者倒塌的建筑等的影响，实际的疏散距离要远远大于安全疏散距离，因此在地下建筑设计之初，就要将这一点考虑进去。 3.3在地下建筑设计的过程中还需加强防火排烟设计

地下建筑物决定了与地面空间的联通口有限，火灾发生时烟雾量大，温度升高快，能见度降低等都严重威胁着人员的安全疏散。因此可以说火灾发生时排烟系统直接决定着人员是否安全逃离，所以建筑设计也要充分考虑到排烟设计，合理划分防火防烟区，确保足够的排烟机组，并且能够连续工作。提高排烟效率，为火灾时人员的安全撤离争取更多的时间。

3.4地下建筑物本身在设计时要考虑到耐火等级

选取装修材料也要保证较好的耐火性能地下建筑火灾的扑救难度大，温度高，延续时间长，因此为保证建筑物的基本构建安全，地下建筑一定要具备耐火性能，提高建筑物的耐火等级。除此之外，严格加强易燃易爆物的管理控制，尽可能的降低易燃可燃物品的存储量，从而提高地下建筑物的防御火灾能力。

3.5地下建筑需具备完善的消防设施

它是保证扑救火灾至关重要的环节。在安装火灾自动报警系统时，应选取级别较高的火灾探测器，采用自动喷水灭火系统时要保证喷水的覆盖面积和喷水强度，或者采用一些功能较大的联用灭火系统，便于及时、有效的控制火灾，确保人员和建筑的安全。

在设计中充分考虑这些问题后，杜绝火灾还应注意消防安全管理。有些单位并没有将地下建筑的安全管理提上议事日程，消防安全责任不明，互相推诿，对于已经明确的安全隐患也不予以及时的消除整改，职工消防安全意识薄弱。在发生紧急事件的情况下，如果没有可行的应急预案，无法采取有效的应急措施，无法保障整体的消防安全，那么再周全的防火设计都只是摆设。

4结语

地下建筑的防火设计工作的好坏不仅是关乎到整个建筑行业的发展，更关乎到人民的生命和财产安全，因此，从事建筑设计的人员在工作中都应高度重视这项工作。在建筑设计的方案设计、初步设计和施工图设计等各个阶段、各个专业的工作中，对建筑防火设计做出细致而周密的考虑，认真贯彻“预防为主，防消结合”的方针，预防和减少火灾危害，保障生命和财产的安全。

参考文献：

[1]龙子奇．地下建筑设计中的防火设计问题分析[J]．中华民居，2013（33）

[2]王树波．浅谈地下建筑火灾特点及防火对策[J]．中国科技纵横，2012（9）

[3]王艳丽．地下建筑设计中的几个防火设计要求[J]．科技风，2011（13）

论文作者:乔晗1, 曾越2

论文发表刊物:《建筑建材装饰》2015年10月下

论文发表时间:2016/9/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a9add10674fb2db42eb1fc68.html