# 水利水电工程防渗施工技术探讨薛志强论文_薛志强,王伟锋

摘要：随着当前水利水电工程项目规模和数量的增加，防渗施工技术应用越来越广泛，其对于提高水利水电工程施工质量起到了极为重要的意义。而且随着防渗施工技术的不断的发展和完善，要求水利水电工程施工技术人员要掌握防渗施工技术的要点，针对施工技术具体应用的各个环节进行有效防控，确保水利水电工程的施工质量，为水利水电行业的健康、有序发展打下坚实的基础。基于此，以下对水利水电工程防渗施工技术进行了探讨，以供参考。

关键词：水利水电工程;防渗施工技术;渗水原因;分析

引言

水利工程的功能不同，分类也会不同，可以分为水电、灌溉、防洪等等。虽然他们的功能不太相同，但是每一项工程和人们的生活都非常的贴近，对我国的进步发展有着很大的作用。为了保证水利工程的顺利进行，一定要严格监督施工过程，以保证工程的质量水平，尤其是堤防防渗上面，更要加大力度去监督，使工程有质有量的完成。分析现在水利工程提防防渗施工方面所存在的问题，并有针对性的去解决问题，合理采取措施。

1防渗技术对水利水电工程施工的重要性

水利水电工程项目内容较多，而且在实际施工过程中已不是独立的学科，多方面共同参与设计和施工。但在当前水利水电工程中，渗漏问题是较为常见问题，这主要是由于施工过程中一些环节和部位达不到标准要求，因此导致坝体和坝基大范围渗漏，对于整体工程效益带来较大的影响，还会威胁到人们的生命和财产安全。因此将防渗技术在水利水电工程施工中进行应用，可以有效的降低渗漏发生的几率，全面提高水利水电工程施工的质量，更好的发挥出水利水电工程的经济效益和社会效益，为现代社会经济的有序发展起到积极的推动作用。

2水利水电工程渗水的主要原因分析

2.1施工缝的划分不合理

研究表明，在现代水利工程施工的过程中，导致渗水现象出现的原因，最常见的就是施工缝的划分不合理，它主要是由于工程施工人员在进行具体的施工过程中，为了能够更加便捷的完成工作，在对工程进行混凝土施工时，大多将整体的工程进行划分，形成一个独立的小单元，之后再将独立的单元进行连接，以此来完成整体工程的混凝土施工；不过，由于某些因素的影响，导致各个独立小单元在进行接缝时缺乏科学标准的处理，由此导致渗水现象的出现。此外，在对水利工程进行混凝土施工的过程中，相关的模板在进行支撑的过程中如果缺乏足够的稳固性，同样会在很大程度上导致渗水现象的出现，进而影响水利工程自身的质量与使用寿命。

2.2施工管理问题

一般情况下，水利工程的规模都比较大，在一个工程项目达成协议之后，施工单位会把这些工程分成几部分给不同的企业来完成，但是这样施工单位就不能对各企业进行实时管理，很少的施工单位会给企业提供一些专业的人员去进行技术指导，所以企业最后完成的项目质量就没有太大的保证。正常情况下，堤防防渗施工的时候都需要找专业的人员去实地检测一下，但是大部分的施工单位都没有这个步骤，认为这项工作不重要。所以，堤防防渗工程出现了质量上的问题，很大可能是因为对施工过程中的管理不够好。

2.3积水面积较大

当前时期，在现代水利工程的施工过程中，还会存在地基周边的基坑无法充分完成积水的排放，由此导致当水利工程运转时出现雨水天气，相关基坑的积水无法得到有效的排放，并在另一方面导致水利工程内部积水现象日益严重，积水面积日益增大，由此导致水利工程渗水现象的出现，进而影响着我国水利工程的进一步发展。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3水利水电工程防渗技术的应用

3.1防渗漏帷幕灌浆施工技术

这种方法可以使用，但是对水利工程施工地点的选取有着很大的局限，它只有在土壤岩石比较广的地方，或者是在土壤里是砂砾岩的前提下，才可以施行水利工程技术。用这种施工技术的原因是帷幕有着很好的防水性，要是用帷幕来将整个堤坝盖上，并且把下面的帷幕埋在土里，上面的帷幕通过技术来固定住，止痒就可以很好的做到了堤防防渗。

3.2灌浆孔钻孔施工环节

通常情况下，在我国现代水利工程的施工建设过程中，灌浆孔的施工占据着极为重要的位置，为此，相关人员需要确保孔壁道的笔直度，并对灌浆孔分布的均匀度进行保障；同时，相关人员还需要加强对灌浆机之间孔距的具体数值进的预测，确保当施工前期的灌浆工作存在问题时采取相应措施进行优化处理，同时，当灌注桩形成后，相关人员还需要加强压水测试工作的开展，以此明确是否需要开展后续孔的灌注工作，进而对水利工程正常的施工建设进行保障。

3.3防渗墙技术应用

在目前水利工程防渗施工技术应用中防渗墙技术较为常见，在施工中要做好施工钻进、泥浆固壁、浇筑混凝土、施工材料质量控制等环节操作，此项技术在实践应用中要对施工环境等进行分析，选取对应的应用技术类型，常用的有链斗法工艺、多头深层搅拌工艺、倒挂式工艺等。其中多头深层搅拌技术工艺就是发挥出多头深层搅拌机应用价值，对水泥浆与工程防渗区域土体进行搅拌，促使水泥浆与土体处于混合状态，建立牢固的防渗墙。此项技术能集中应用于黏土以及砂土等地质环境中。链斗法工艺应用就是发挥出链斗开槽机应用价值，通过泥浆护壁对排桩墙体有效浇筑，建立防渗墙。在施工技术应用中，对施工开槽宽度范围合理控制，优化防渗墙结构深度。倒挂式工艺属于传统化防渗墙施工技术工艺，通过人力修建能对墙体泥浆强度进行控制。

3.4高压喷射灌浆防渗漏技术的运用

在水利工程建设所使用的防渗技术中，高压喷射灌浆技术的使用最为频繁，运用高压喷射防渗技术的主要方法有铁嘴喷灌浆和打孔填管等。使用打孔填管方法的过程中，必须严格按照设计方案对孔内的杂物进行清理，填管注浆完成后还要对其进行封闭。利用铁嘴喷灌浆方法开展防渗漏工作时，需要对注浆嘴进行处理，对注浆部位进行清理，保证缝隙部位和注浆嘴契合，之后利用高压喷射灌浆技术进行灌浆作业并做好封闭工作。高压喷射灌浆技术通常应用于一些较为大型或是渗漏缝隙较大的水利工程项目中，或者一些已竣工的路基穿透作业。利用高压喷射灌浆技术进行路基加固，能够有效减少施工所占用的道路资源，并保证在施工过程中不会对地基结构造成影响。高压喷射灌浆技术操作简单、运用效果好、适用领域广泛、不受地质条件的影响，在一些湿度较低的软土地基中也能够起到非常明显的作用。

结束语

水利水电工程施工具有较强的系统性和复杂性，而且在实际施工过程中会受到较多不利因素的影响，从而导致水利水电工程出现渗漏问题，对人们的生命财产安全带来较大的威胁，影响水利水电工程的使用寿命和经济效益。因此在实际水利水电工程建设过程中，需要对渗漏问题给予高度重视，并积极采取有效的防渗施工技术，规范工艺流程，严格按照技术规范要求进行防渗处理，以此来提高水利水电工程的防水性能，为水利水电事业的健康、稳步发展打下坚实的基础。

参考文献

[1]苏海军,王建国.水利水电工程防渗施工技术要点[J].河南水利与南水北调,2019,48(11):47-48.

[2]谢良冬.水利水电工程防渗技术的施工要点分析[J].工程建设与设计,2019(20):79-80.

[3]聂美平.论水利水电工程中防渗施工技术要点[J].工程建设与设计,2019(20):157-158.

[4]潘龙龙.水利水电建筑工程防渗堵漏施工技术[J].工程技术研究,2019,4(16):119-120.

[5]唐孝勋.探析水利水电工程的防渗墙施工技术及质量控制对策[J].建材与装饰,2018(21):284-285.

论文作者:薛志强,王伟锋

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年1月第2期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a9ceca77d5c0f38a68f4c60f.html