# 钢结构工程的施工质量控制举措论文_刘银卯

刘银卯

（福斯特惠勒（河北）工程设计有限公司，050061）

【摘 要】随着我国经济的不断发展变化，钢结构在建筑工程中占有了很大的位置。由于钢结构工程的施工方式简单，施工节奏快，可以进行灵活的预定和安装，在进行高层和大跨度的工程中得到了很好的发展。我国传统的施工建设的材料是钢筋混凝土，施工的技术人员对钢结构工程施工的方式方法了解不深入，施工质量难以得到充分的保证。因此，钢结构工程的施工质量引起人们的关注，成为钢结构发展的重要问题。本文就如何在施工过程中控制钢结构工程的施工质量做出了详细的分析。希望对钢结构工程的从业者有一定的帮助。

【关键词】钢结构；施工准备；质量控制

引言

钢结构与传统的施工材料进行比较可以发现，钢结构具有施工速度快、抗震性能好、外表美观大气的优点。但是，我国钢结构工程的普及并不是十分的广泛，大量的施工人员对钢结构的了解比较有限。在施工建设的过程中，钢结构施工操作的妥当性直接影响了建筑体的质量和安全。为此，本文就如何有效的控制钢结构的施工质量进行了深入的分析讨论，并提出了自己的见解。

一、施工准备

施工准备是开展施工活动的必要环节和重要部分。在充分的施工准备过程中，可以将施工的资料、施工需要的人力物力以及施工的具体工作进度做详细地规划，实现对钢结构建设工程的全面把握。

1、认真做好施工图纸的会审和交底工作

工程的施工图纸是进行施工的客观依据，也是进行质量检查的重要依据。因此，工程项目的施工技术人员必须对设计图纸的具体内容分析清楚，做出精准的预判。其一，可以为施工具体环节提出指导意见，将整个施工中的难点和重点进行深入的分析，找到施工的突破口；其二，可以为施工单位对图纸设计的合理性以及成本的花费等做出准确分析，将工程的质量问题避免掉。同时，还可以将施工与设计结合在一起，使钢结构的制造、吊装和搭建更为合理。

2、认真编制钢结构工程施工组织设计

施工组织设计是施工单位进行现实施工活动的指导性技术文件和整体的施工管理控制总指导。在进行施工组织设计和施工方案的编写过程中，需要从人员、材料、技术、设备、工序等多个方面入手，进行科学的施工管理。将质量建设问题从细节抓起，从工作的具体内容上抓起，将这个施工的过程进行全方位的控制，确保施工方案得到确切的落实。因此，编制和贯彻的施工组织设计时要进行大量的走访调查，并向施工人员交底，共同管理。钢结构工程的一个重要环节是钢结构的制作和安装，需要在组织设计中进行详细说明，这是其他材料施工不具备的。制作阶段的管理主要针对制作的工序和每道工序的质量以及施工标准，为确保钢结构的质量做好充足的准备。安装阶段的管理主要是对其具体的进度控制和工期安排。

二、重视钢结构基础工程的质量控制

钢结构基础工程具体指的是预埋地脚螺栓工作。在基础工程管理的过程中，需要将预埋地脚螺栓质量工作处理好，否则将大大影响施工的质量。首先，钢结构的地脚螺栓埋设必须符合图纸的要求。这就需要将图纸的意图分析清楚，甚至在模板上进行安装设计。然后，在预埋地脚螺栓的过程中，需要用两块安装模板进行精确的定位，稳定地固定在柱子上，这种处理方式可以有效的保证地脚螺栓不会因为混凝土的浇灌导致移位或是变动。并且在安装的过程中，每组螺栓的间距和高差控制在一定的范围内。最后，在预埋工作处理完毕后，用精准的经纬仪和水准仪进行高程和坐标的确定，并做好完整的记录，在进行下道工序施工前进行验收。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、钢结构制作工程质量控制

钢结构工程的质量控制可以分为两个方面，即工厂制作和现场安装。众所周知，钢结构部件的制造是在工厂的车间里进行的，车间并不是施工的场地，钢结构部件的尺寸和质量对于施工质量起到了很重要的影响。这就需要在进行钢结构部件制造的过程中，严格地按照图纸的要求进行，确保工厂制造的技术可以满足建设实地的需要。

钢结构的制作有着严格的制作流程和规范，只有按照工艺流程，才可以实现钢结构高质量的生产。在复杂的生产线中，比如：钻孔、组装、矫正成型等关键环节和步骤务必格外的细心认真，另外，加工制作的设备和工艺需要经常更新，以满足高标准钢结构建筑施工的需求。

四、重视焊接工程质量控制

焊接技术贯穿到整个钢结构建造的过程，是实际操作中的重要一环，对焊接技术的控制和管理必须提高到一定的层次上。我国普遍使用的焊接方式包括采用自动化或是半自动化的焊接机器，在特殊的部分进行手工焊接。焊接的问题一般出现在手工焊接上，人员操作容易出现焊缝弊端，比如：气孔、咬边、焊接变形、飞溅物处理不彻底等。因此，对焊接工程的质量应进行严格检查。在这种情况下，需要首先对焊条的质量进行深入的检查，其次，焊接人员必须是有经验有上岗证的人员，杜绝无证上岗，防止焊缝出现质量问题。对于一、二级焊缝的质量应当明确指出，焊接不得出现气孔和裂纹，不得有咬边等多种缺陷，除此之外，还需要进行无损检测，出现不合格情况时，不得私自处理。

五、钢结构紧固件连接的质量控制

钢结构紧固件连接是钢结构工程中重要的环节，需要从多个方面进行控制。接下来就如何实现钢结构紧固件连接进行详细的分析：

（1）首先，钢结构工程中的螺栓摩擦面的质量和自身的保护进行深入管理，确保不被污染和侵蚀。在进行施工前，需要对高强螺栓摩擦面进行摩擦方面的试验，并对批量生产的螺栓质量进行抽样质量检测。

（2）高强度螺栓的安装必须是自由穿入，不能依靠其他的辅助方式。高强螺栓的安装有着严格的施工步骤，按照步骤进行施工才可以确保工程质量。尤其是对拧螺栓的拧度进行检测标定，对其中欠拧的、超拧的部分进行彻底的替换。

（3）在钢结构制作的过程中需要用胎架模型进行形变控制，并且在出厂后，还需要放在固定形状的装置中，防止其后期发生形变。钢结构安装需要注意到板叠接触面的控制，板与板之间的空隙不得超出0.8mm，

六、钢结构除锈及涂装工程

钢结构的除锈和涂装工程是比较简单、容易控制的部分，常常受到钢结构工程建设的忽视。钢结构的除锈工作有两种方式，或是人工或是机械。施工人员需要按照图纸的要求对钢结构采用不同的方法进行除锈。涂装工程进行前，需要对构件的表面进行除污处理，再进行涂装工作。涂装的材料质量必须是有保证的，是经过我国相关部门认可批准的，不采用劣质产品。

七、彩钢板施工质量控制

彩钢板施工质量的控制是钢结构中另外的部分，这部分施工的质量对钢结构工程的影响是比较大的。彩钢板的选择性比较强，并在施工的过程中出现了大量的问题。为了有效的控制彩钢板的施工质量，在彩钢板进入施工场地前，需要对其质量的合格性进行检查，并对钢构件的安装精度进行最后的复查，确保材料没有质量上的问题。在进行涂装施工前，对钢构件进行表面的光滑处理，除去材料上的飞溅物，涂装后还要进行防腐处理。在进行彩钢板安装过程中，对于彩钢板的工艺和彩钢板的安装要点进行分析，确保可以达到施工的质量要求。

结束语

钢结构在建筑行业中使用的越来越普遍，尤其是大型建筑物。施工人员应加快学习的步伐，积极地学习钢结构工程的专业知识并将这些知识运用到现实的施工管理中。同时，建设单位应重视钢结构的质量管理和控制，时常更新企业的施工技术，从技术和质量两个方面提高竞争力，实现企业的长久发展。

参考文献：

[1]黄俊燊.钢结构工程施工质量问题及控制措施研究[J].产业与科技论坛,2013,17: 175-176.

[2]段保军.钢结构工程施工质量控制分析[J].河南城建学院学报,2013,05:27-29+44.

[3]谢春民.钢结构工程施工质量监督方法探讨[J].中国建筑金属结构,2013,24:28-29.

[4]《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205—2001）北京：中国计划出版社2013.

[5]杨南方.尹辉主编.建筑工程施工技术措施.北京：中国建筑工业出版社2007.

论文作者:刘银卯

论文发表刊物:《工程建设标准化》2015年7月供稿

论文发表时间:2015/11/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a9e1e4620428a0c0d28f2b78.html