# 关于建筑机电安装技术以及安装质量控制的探讨论文_刘大行

身份证号码：44010519691123XXXX

摘要：伴随着时代的发展和社会的进步，使得我国的综合国力与国际地位在不断的提高。城市化建设脚步的逐渐加快，使得我国建筑行业得到了良好的发展空间。现代化建筑自身具有具备多种不同的功能和特性，从而使之需要安装大量的智能化机电设备才能够完全实现。就智能化机电设备安装技术而言，其科学性与合理性对于机电设备的安装质量产生这重要的影响，由于我国在该领域起步较晚，因而还存在着诸多的问题。

关键词：建筑工程；机电安装技术；安装质量控制

引言

建筑工程在施工时，需要使用一定数量的机电设备。因此，机电设备的安装水平就会给建筑工程施工活动的顺利展开带来影响。但是，就针对目前建筑行业的发展而言，在对建筑机电设备进行安装时，还存在着一定的问题。因此，建筑企业就应提高建筑机电安装技术的使用质量，加大对安装过程的监督和管理，确保充分的发挥出机电设备的应用性能。

1智能化机电设备安装简介

1.1远程终端处理系统

从目前的情况来看，在当前的现代建筑当中，要想能够从根本上保证智能化机电设备能够正常的运行，需要建立远程终端处理系统。这一终端系统主要由结构、系统、服务以及管理等多个要素所构成，其目的在于全面实现只能系统的一体化管理。该系统能够对整个建筑内部的供暖、排水以及供气等系统进行管理，使之原本功能不同，并且彼此独立的系统能够完全形成一个整体。预远程终端系统能够实现全面管理，具有极高的自动化程度，是当前非常先进有效的管理模式。从另一个角度来讲，远程终端处理系统通常需要通过RPU接口来实现连接，需要在进行建设之时按照一定的比例进行控制。

1.2导线网络

在进行管理系统建设的过程当中，需要使用各类导线，从而能够将整个系统当中的各个组成部分按照一定的逻辑进行连接，以此来形成一个完整的网状结构，由此便形成一个导线网络。在实际施工布线的过程当中，相关工作人员应该明确，部分线路一定要用导线进行连接，例如各个传感器或者是开关线路等，还有一些线路则需要使用屏蔽线来进行连接。不仅如此，要想从根本上保证机电设备的安装质量，从而使用户能够享受到高质量的服务，工作人员可以将计算机和网络进行单独的连接。

2现阶段机电安装工程问题

2.1设备材料存在问题

设备使用材料作为机电设备安装施工的基础，其的质量就在一定程度上影响着整个机电设备的安装水平。但是，就针对当前建筑行业而言，其设备材料在使用时还存在问题。有些企业缺乏较为完善的设备材料监管制度，忽视了对设备材料的优化管理，这样就导致大量不符合设备安装需求的材料进入了施工现场，也就给机电设备安装工作的展开带来了影响。

2.2机电设备部不具备通用性

随着建筑行业的快速发展，大量的建筑材料以及建筑设备蜂拥而出，这样就有效的满足了建筑行业的发展需求。但是，当前建筑行业在发展的过程中还缺乏完善的机电设备规格使用标准，这样就导致部分建筑企业在购买机电设备时缺乏一定的理论参考依据，以此也就影响了机电设备的应用性能。倘若所购买的机电设备不符合工程的施工需求，不仅会增大企业的购买成本，而且还会造成资源的浪费。

3建筑机电安装技术

3.1建筑机电安装中变压器的安装技术与要点

变压器的安全安装是当前建筑机电安装中的一个重要环节，在通常情况下，针对建筑机电施工的变压器安装我们最常用的方法就是变压器的柱式安装法。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆柱式安装法在实际的建筑机电安装工程中，需要注意以下几个技术要点：首先，我们在进行变压器的柱式安装时，变压器需要与地面保持一定的倾斜角度，同时还需要确保变压器与地面保持一定的直线距离；其次，为了保障变压器的安全顺畅的运行，在进度变压器安装时我们需要将变压器的顶端进行必要的固定措施；最后，在进行机电安装工程的变压器安装时，我们需要对变压器进行一定的保护措施，来保障变压器的安全和稳定，在实际的施工过程中，我们可以给变压器的柱头添加相应的绝缘导线和防护罩来实现目的。

3.2导线网络安装技术要点

在当前的建筑领域当中，要想提高建筑的智能化程度，导线槽当中主要设置弱电线缆，同时也需要将其与电线、供暖以及水管等线路保持一定的安全距离，通常情况下，可以控制在一尺以上。在进行导线铺设的过程当中，安装人员可以将其放置在较高的位置，并且要保证其与房梁、支柱等保持五厘米以上的距离。不仅如此，要对导线的方向进行控制，使之与地平线平行，最外层采用防火并且绝缘的材料进行包裹。另外，在不同的导线之间不能出现过多的打结现象，否则会造成严重的信号损失，造成不必要的资源浪费。

3.3输入、输出设备安装技术要点

要想保证远程终端处理系统能够在第一时间受到来自各个子系统发来的信息，需要相关工作人员严格按照安装说明来进行施工，避免由于人工问题而造成安装质量不过关，进而使得建筑机电设备使用效果不佳。除此之外，在进行给排水管道安装的过程当中，要想有效的节约材料，并且减少排放的时间，可以将给排水管道设置为一条直线，选择最为合理的地点，制定最佳的布局方案。

4提高建筑机电安装施工质量的控制措施

4.1加强对作业人员的定向专业培训

机电设备安装人员的专业水平影响整个机电设备工程的安装质量。因此，建筑企业应加大对作业人员的培训力度，确保作业人员具备安装施工安全意识，意识到安全施工的重要性，避免安全隐患事故的发生。

4.2加强监督工作的开展落实

监督工作的开展，对于有效的规范机电设备的安装行为以及促进机电设备安装施工活动的安全性展开都具有至关重要的作用。因此，建筑企业就应首先建立较为完善的体系制度，并组建专业的监督团队来实现对机电设备安装过程的监督，确保机电设备安装行为能够有效的符合相关制度要求。

4.3重视工程建设过程中的质量管理

重视安全质量应是每项工程在施工时所要遵循的基本性原则。因此，在工程施工之前，建筑企业就应开展准备工作，对安装工程的各个环节进行有效的评估，并制定出相应的质量标准与考核制度，确保机电设备安装的各个施工环节的展开都能有法可依，有章可循。首先，建筑企业就应加大对安装施工图纸的审核，及时的发现施工图纸中存在的问题，并采取相应的解决措施来确保施工图纸设计的合理性和安全性。

4.4注重施工材料的选择

建筑企业在采购施工材料时，应以施工标准为主要的基准，在确保所购材料能够满足工程施工需求基础上来实现成本的有效节约。建筑企业还应加大对机电设备材料的审核，确保机电设备的有关参数规格有效的满足工程需求。此外，建筑企业还应加强对设备材料生产厂家以及证书的审查力度，避免不合格设备材料流入到施工现场，而影响安装工程的安全性展开。

结束语

建筑机电安装工程的施工技术以及质量控制是影响建筑机电安装质量与效率的重要影响因素。在实际的建筑机电安装过程中，我们需要重视变压器、配电箱、消防系统以及通风系统的施工技术提升。与此同时，我们可以通过强化低压配电环节的质量管理、加强机电安装的调试与检测以及建设专业的施工人才队伍等方式来实现建筑机电的质量控制需求。

参考文献：

[1]朱刚.建筑机电安装技术与质量控制探析[J].中华民居（下旬刊），2014（10）：168.

[2]张海燕.建筑工程机电安装施工技术[J].科技与创新，2014（18）：53+55.

[3]赵旋.建筑工程机电安装施工技术应用分析[J].科技创新与应用，2014（26）：231.

论文作者:刘大行

论文发表刊物:《基层建设》2019年第17期

论文发表时间:2019/9/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a9f45b1ce0b2b5c013a02591.html