# 浅析煤田地质勘探技术及特点论文_王小雨

新疆煤田地质局一六一煤田地质勘探队 830000

摘要：自我国进入21世纪以来，煤炭行业是我国国民经济中的重要组成部分，但是随着科学技术的发展，各种新能源陆续被开发和应用，煤炭行业面临着前所未有的市场竞争挑战。为了促进煤炭行业的发展，使其在激烈的市场竞争中获得有利地位，必须对煤田地质勘探技术进行创新。文章在分析煤田地质勘探内容的基础上，对当前我国煤田地质勘探应用的主要技术及其特点进行分析研究。

关键词：煤田；地质勘探技术；特点

引言

科学技术的发展日新月异，同时促进了煤田地质勘探技术的发展。以往的煤田地质勘探技术单一，手段也很简单，主要依靠人工的操作，因此就无法保证其准确性和实时性，并且人工操作要求时间长，对人力要求高。而新的煤田地质勘探主要是利用了信息化手段，降低了对人员数量的要求，提高了煤田地质勘探的工作效率，并且得到的数据误差小，精确度高，避免了人工产生的误差。

1概述

1.1煤田地质勘探的特点

煤田地质勘探直接为采掘生产服务。在煤矿开采的过程中，需要在保证绝对的安全下进行资源开采，高效快速地完成煤炭资源采掘工作。想要达到高效快速地进行采掘煤炭资源，就需要对地域进行详细的地质勘察，了解煤层的分布以及结构，进而定制最适合的科学解决方法去开展采掘工作。随着我国科学技术的进步，地质地貌的勘探技术以及勘测方法在不断地更新改进，能够有效而又准确地进行勘测。但是由于我国土地宽广，地质地貌奇特又复杂，而且由于勘探方法自身具有局限性，想要一次性对勘探区域进行全面的勘察，想要准确而又高效地获取地质信息还有一定的难度。

1.2煤田地质勘探的内容

煤田地质勘探一共有四方面内容，包括煤田勘探阶段。煤田勘探阶段是对勘探地区的地质地貌进行初步勘察寻找煤炭资源。在确定该区域有煤炭资源之后，全面地对该区域具有价值的煤炭资源进行勘察，然后对煤炭资源中可以用来开发利用的资源进行评估，再整合所有的勘探信息，对于需要进行资源开采的区域进行总体规划，最后进行详细的勘察，运用科学的技术手段进行勘探，为煤炭资源的合理开发利用以及发展提供依据。

2当前我国煤田地质勘探主要技术

2.1煤田地质钻探技术

地质钻探技术在煤田地质勘探中应用比较广泛，而且具有实际的应用效果。在地质钻深工作中，其主要技术要点是利用钻头和机械传动在地面往下进行钻孔，钻孔的深度要根据地质勘探的要求和当地环境实际地质结构来确定，浅一点的只有几十米，而深一点的可能需要几千米。这也是钻探技术的优点，即不管含煤层在浅层，还是在老区深部，或者是在半沼泽和沼泽地区，都可以使用钻探技术进行测定，操作方便，且能获得较为精确的测定区域地表以下的矿产资源。此外，在钻探技术上随着自动化和机械化程度的提高，最传统的岩心钻探被新的技术如绳索取芯技术替代，这样做可以大大地降低劳动强度，提高效率，使勘探工作更具有经济性。

2.2综合勘探技术

由于我国地质地貌特别复杂，还有很多的特殊地貌，因此，地质勘察现有的勘察方法，需要一定的条件才能够使用，具有局限性。想要全面地进行地质地貌的勘察，我们需要综合运用这些技术进行勘探。应该根据勘探地区具体的地质条件，以及其构造等实际情况，进行具体的分析，选择多种的勘探方法同时进行使用，然后把每一种勘探方法得出的数据进行综合整理分析，这样就可以得出较为精确的地质勘探数据，从而提高煤田地质勘探的工作效率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3钻进参数探测技术

钻进参数探测技术是近年来一种新型的勘查技术，可以通过钻机上各种传感器实时掌握钻机工作时的各项钻进参数，比如钻杆旋转速度、进尺速度、钻进压力等，然后根据这些参数，工人可以对设备的运作情况进行实时的了解和调整，有效的降低劳动强度，保证工作的效率。这一技术的应用从根本上解决了工人凭借经验进行操作，使得对设备做出无效甚至是错误的调整，从而使得整个钻进速度都被拖慢，开发质量受到影响等情况。

2.4地面地震勘探技术

地面地震勘探技术主要是利用了二维地震和三维地震的方法，可以探测出断层差值，从而掌握断层的情况和岩石的情况。地面地震勘探技术的优点很多，它的分辨率高并且在勘察中精准度强。在使用该技术之前，要充分了解当地的地理环境，并对其地震作用进行分析，还要排除影响地面地震勘探效果的因素，这样才能保证该技术的应用效果。

2.5GPS定位勘探

GPS是全球定位系统，由24颗卫星组成，可以覆盖整个地球。它的利用可以在任意时间和任意地点实现对4颗卫星的同时观测，以此实现对信息点的位置和海拔的掌握，更精确地完成导航和定位功能。GPS定位系统在进行煤田地质勘探时，可以实现高效率和全天候，而且操作简便，因而被广泛地应用到勘探中。

2.6复杂地形的勘探技术

在对煤炭资源的开发利用过程中，会遇到非常多的复杂地形，这对煤炭资源的开发自然会起到一定的制约作用，煤田地层从专业上来讲大多数都属于一个沉积岩层，当技术人员在进行一项破碎地层的工作时，往往只注重增加泥浆的黏稠度，这就会令地层的稳定度有所降低，出现不稳定现象。面对较为复杂的地层，运用常规的方法是不能解决问题的，所以必须使用复杂地形的勘探技术，例如对泥浆的比重进行加大，对泥浆失水量进行一定程度的控制，因此需要因地制宜使用勘探技术，为煤炭资源开发提供恰当的方法。

3煤田地质勘探的类型

（1）构造复杂程度。煤田地质勘探的类型或者内容之一便是对被测地区地质构造的复杂程度进行勘探分析，地质构造复杂程度可以分为简单构造、中等构造、复杂构造和极复杂构造。其中，简单构造指的是含煤地层的地势走向及倾向的变化不大，断层少，很少受到岩浆的影响；极复杂构造正好相反，其含煤层的地势走向、产状变化较大，断层多且大多还在不断发育，严重受到岩浆的影响。（2）煤层稳定程度。煤层稳定程度也是地质勘探的主要类型和内容，根据稳定程度可以分为稳定煤层、较稳定煤层、不稳定煤层和极不稳定煤层，也可以直接根据线距分成一型稳定、二型较稳定和三型不稳定。在简单煤层中，煤层的厚度变化很小，结构极其简单，煤类比较单一，煤质的变化程度小，基本上全区可以开采；在较稳定煤层中，煤层厚度有一些细微变化，但是变化的规律比较明显，结构呈现出从简单到复杂的变化，煤类主要有两种，煤质有一些变化，可全区开采或者大部分区域可开采；在不稳定煤层中，煤层厚度变化较大，比如突然变厚或突然变薄，结构比较复杂，煤类有3个及以上类别，煤质变化较大，在开采上也是全区可开采或者大部分区域可开采，但是可采边界不规则；在极不稳定煤层中，煤层厚度变化极大，且找不到变化的规律，变化极其不连续，可采范围分布零星，没办法进行煤层比较，煤质的变化也比较大，没有规律。

结语

煤田地质勘探工作是一项十分重要的工作，也是煤矿开采中的基础性工作，希望勘探单位提高重视度，不断提高地质勘探的技术水平。另外，在煤田地质勘探中，很容易造成人为的地质灾害和其他问题，这些都说明当前的煤田地质勘探技术还需要不断增强，要不断进行技术创新，从而不断提高煤田地质勘探的技术水平。

参考文献：

[1]高莎，殷吉，张薇.探究煤田地质勘探技术及其特点[J].城市地理，2015（10）.

[2]文栋臣.煤田地质勘探技术及特点分析[J].江西建材，2012（2）.

[3]李恩才.煤田地质勘探技术及特点分析[J].黑龙江科学，2016（15）.

[4]贾强.煤田地质勘探技术及特点分析[J].建筑工程技术与设计，2014（25）.

论文作者:王小雨

论文发表刊物:《防护工程》2018年第35期

论文发表时间:2019/3/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/aa0567a4bae98945f45eaceb.html