# 水利工程施工中围堰技术的应用研究孙燕论文_孙燕

【摘要】：水利工程与国家经济建设之间存在某种必然的联系性，为保证水利工程的顺利建设，围堰技术的应用成为了关键所在。由此可见，加强对于围堰技术的应用研究和分析，对于提高我国水利工程建设水平有着一定的现实意义。

【关键词】：水利工程；围堰技术；应用研

引言

社会经济发展离不开国家水利建设，通过这些水利设施，实现了集中发电、水源调配，保证城市平稳发展。由于项目临近水域，当梅雨季节来到，或产生大量降水时，对于水利施工的排水状况要求极为严格。传统的技术应用方法虽然可以有效排水泄洪，但当降水量极大时，施工场地透水率偏高。针对这一问题，水利工程施工中围堰技术的应用研究。

1、水利工程施工中围堰技术应用要点

围堰是在建设水利工程时的常用设施，其具有临时性的特征，水利工程建设完成之后即可拆除围堰,围堰的卞要作用是用于阻挡水和土石，避免其进入施工现场，因而围堰的高度一般为水位的最高点。

1.1结构稳定性

围堰结构的稳定性将直接影响到水利工程的安全性和建设效率。因此，在建设围堰结构时，施工单位需要对现场环境进行充分的调查研究，合理对围堰类型作出选择，确保围堰类型能够与施工现场的实际情况相吻合。在实际施工时，施工单位应当将管理的重点放置在地基的建设方面，保证基坑深度、桩体埋深以及桩体的稳定性。施工材料的选择需要充分考虑到围堰工程的实际情况，优先选择具有抗腐蚀性、高稳定性、防渗透性的施工材料。

1.2设计要点

从围堰工程的本质可以看出，其属于为水利工程施工提供便利的辅助性工程，无需永久性使用，水利工程建设完成之后需要对围堰工程进行拆除处理。在个别情况下，围堰工程会与水利工程连成一个整体，并视为水利工程的组成部分，施工完成之后不进行拆除，但多数情况下其性质依然为临时性工程。在这种背景之下，围堰的设计强调简洁、便于施工、可靠性以及低成本。因此，设计单位在开展设计工作时应当在保证围堰质量达标的情况下，尽量结合现场的条件，优化围堰结构和施工难度，确保其具有施工简单的特征，从而为后续的施工及拆除作业提供便利。

1.3重视局部冲突问题

围堰的工作性质决定了其需要承担河流大部分的水流冲击力，同时也会面临着土质方面所带来的压力问题。在设计围堰时，设计单位应当在保证信息收集个面的情况下充分考虑多方面因素对于围堰结构的影响，并通过精密的计算和科学的分析，来指导设计工作的开展。同时，为避免出现局部冲突问题，围堰结构应当与水流的流向保持一种平顺的状态，避免围堰与水流发生直接的冲击。

1.4重视围堰接头问题

围堰与边岸的接头处是最容易出现问题和故障的部位之一，尤其是在出现集中渗透等严重性破坏问题时，围堰的结构安全将会面临较大的挑战。因此，施工单位需要建立完善的围堰检测和维护体系，定期巡视围堰，针对不同的问题采取相应的解决措施。解决围堰接头问题的有效方式包括增加接触面、加大岸边深度、增长防渗透路线等。需要注意的是，渗透问题不仅仅是围堰中最为常见的问题之一，更是决定围堰安全的关键所在，其直接与围堰工程的质量和使用寿命相挂钩。在面对此类问题时，施工单位应当采取因地制宜的策略，针对不同的情况进行分析。若围堰接头处存在坚硬的岩石层时，需要以岩石层为基础，加强岩石层与围堰的连接强度。若不存在在岩石层时，则需要对围堰与边岸的接头处进行深埋处理，确保埋深可以超过透水层。同时，边岸的防渗设施需要超过水平面，以减少水流的冲击、腐蚀、渗透影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.5重视围堰的经济性

围堰工程贯彻整个水利工程的建设周期，且与水利工程的建设成功与否之间存在必然的联系性。在建设围堰的过程中，施工单位需要选取高效、安全、经济性的施工方式。围堰的材料选择可以遵循就地取材的原则，从当地周边区域选取一此可以直接使用的材料。同时，围堰施工的每一个环节均需要通过精巧的设计与规划，并严格控制每一个施工环节的建设成本，并加强施工阶段的监督管理，保证技术应用的规范性。

2、围堰技术在水利工程施工中的具体应用

2.1依据实际情况，设置水利围堰

水利工程建设过程中进行围堰工程的施工，挡水工程是其中非常关键的一个工作环节。通过挡水工程的施工，能够保证后续水利工程结构的稳定性，有效的防御外界水体的强大压力，确保围堰结构的稳定性。设置挡水结构，其强度应满足水利工程建设的具体需求。所以在围堰结构施工过程中，需要根据施工现场的实际状况，对施工现场的地质情况进行仔细的勘察。工作人员也要从整体角度全方位多角度的了解水利工程施工的具体情况，从而选择合适的施工方案。举例来说，如果在浅水滩的条件下进行操作，如果水深没有超过1.5m，水流状态为0.5m，那么可以设置河床结构，如果河床施工过程中出现不良渗水，可以根据渗水的高度，如果没有超过1.7m，水流速度为2.0m/s，可以在基础上进行打桩。

2.2围堰的施工方式

在围堰施工过程中，一般会根据水利工程建设的具体需求，选择合适的施工方案以及相应的围堰技术。对于选择的围堰技术，通常会有明确的轴线长短大小的标注，根据预定的施工方案进行操作，在保证围堰工程施工精准度和质量的前提下，在预定的施工周期内完成操作。在具体的施工过程中，由于不同围堰的护角和支护结构也会有一定的区别，为了保证水利工程建设的顺利进行，防止出现打滑的现象，需要对建造的护角使用木桩进行固定，确保支护的安全性，还可以使用钢板进行再次加固。完成围堰施工以后，需要根据相关标准的要求设置排水沟，清除淤泥，根据施工现场的地质条件，选择合适的机械设备，而且清除淤泥的方法也应该提前做好准备。在施工过程中减少不良因素的影响，降低现场的安全事故风险，施工企业应对整个施工过程进行严格的监督，及时找到安全隐患并进行排除，对施工中使用的设备进行定期的检查，对施工现场进行及时清理，降低施工现场的安全隐患，保证施工人员的安全。

2.3围堰的加固与拆除

围堰工程是一种临时性的截流方法，能够保证水利工程建设的顺利进行，在完成所有的施工以后，需要对围堰进行拆除。在拆除的过程中，防止由于渗水导致围堰的塌方，可以使用土石、沙袋或者木桩对堰体进行加固，如果是在河流汛期使用这样的方法更为有效。在拆除围堰的过程中，可能会遇到降水较大或者洪水的情况，如果由于雨水的冲刷导致围堰的土体流失，为了保证拆除的顺利进行，可以将工程延期。对于已经出现损害的区域，使用土石进行覆盖，汛期结束以后再进行围堰的拆除。

结语

综合来看，围堰技术的作用价值无需多言，其对于我国水利事业的发展起到了一定的促进作用。我国的围堰技术在经过多年的发展之后已经形成了完善的技术应用体系和施上流程，但从技术科学性和先进性的角度来看依然与欧美等发达国家存在一定的差距。基于此，相关技术人员及从业人员需要不断在实践当中总结经验，加大对于先进围堰技术的研究力度，提高围堰技术的科学性和实用价值，并重视围堰技术应用过程中所存在的问题，及时采取相应的解决措施，从而为水利工程的建设打下良好的基础。

参考文献

[1]江颖.关于水利工程施工中围堰技术的应用探究[J].江西建材，2017（19）：122.

[2]李栋.水利施工中围堰技术的运用与施工技术要点研究[J].工程技术研究，2017（05）：41-42.

[3]闫先照.水利工程施工中围堰技术的应用要点[J].中华建设，2017（02）：154-155.

[4]谢华健.水利水电施工中施工导流和围堰技术的应用[J].南方农业，2017，（23）.

论文作者:孙燕

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/aa141ae021435f52ebb33a7c.html