# 配电线路故障原因和运维管理控制解析论文_肖灿锋

(国网福建电力泉州供电服务有限公司 福建泉州 362000)

摘要:随着经济和科技水平的快速发展，配电线路在正常运行中可能会受到很多因素的干扰，从而引起线路故障，不利于电力系统的平稳运行。针对此种现象就要求电力企业加强对配电线路的关注，明确配电线路运维管理控制的主要方面，保障配电线路的稳定运行。

关键词:配电线路；故障原因；运维管理

引言

最近几年，随着人们用电量逐渐增大，当前配电线路无法满足人们日常需求，倘若配电线路产生任何故障问题，都会给人们正常生活用电带来一定的困扰。为此，要做好配电线路的日常维护工作，减少配电线路存在各种安全隐患，对于所发现的问题要及时予以处理，确保配电线路能够良好工作运行

1配电线路常见故障

配电线路作为电力系统中直接将电能输送给用户的纽带，其稳定运行对于保证用电质量有着非常的作用，然而在实际的供电过程中，经常会出现设备故障影响供电质量，下面简要介绍配电线路中常见的几种故障:

1.1线路短路故障

在配电线路运行的过程中，线路和设备突然脱落，或者线路与外界金属、地面等接触，会造成线路及设备短路，在一瞬间会产生极大的电流，这样可能会导致配电线路受损或者设备损坏，这种故障比较常见，主要原因是线路的固定存在隐患，在线路架空及穿过建筑物时，要保证线路的绝缘性能，避免线路与外界接触，造成线路短路。

1.2变压器故障

变压器是配电线路中的重要组成部分，通过变压器实现了将高压转变成标准电压，可以直接输送给用户使用。在变压器运行的过程中，如果其长期处在超负荷的状态下进行工作，就可能造成变压器发热过快，在这种运行环境下，设备很容易发生损害，因此要对区域内的配电线路进行合理分配，并考虑高峰期用电规划，避免变压器故障，在夏天用电高峰期时，要加强对于变压器的巡视管理，避免其在高负荷状态下发生损坏影响配电线路的正常运行。

1.3超负荷故障

配电线路和配电设备的运行都是有一定范围的，在长期高负荷作用下会导致线路和设备发热，温度升高，配电线路和设备的性能急剧下降，很容易导致线路和设备故障，如果线路和设备本身就存在老化的情况，更容易引发后续故障，情况严重的甚至会出现线路烧坏或者设备损坏，这种故障一般会导致大面积线路故障，后期的维修是比较困难的，要尽量避免线路和设备长期在超负荷状态下运行，延长设备使用寿命，保证配电线路的稳定性。

2配电线路故障处理措施

2.1超负荷故障处理措施

第一，分析负荷调研工作。根据目前的负荷实际情况，充分地对其未来的稳定发展进行预测与分析，设计出更加经济合理的负荷量。第二，对配电线路设备的采购。对每件产品都需要进行技术性能与产品性能的测试，一旦检测出不合格的产品，就要杜绝使用。为了避免配电线路故障造成的危害，需要提高专业人员的技术水平，使其能够在日常的工作中，对线路的特征性质进行详细的了解，并在实践管理工作中熟练地操作。尤其是在潮湿、过热等环境下，需要加强对电缆的保护，及时地对电缆线路负荷电流进行监测，避免出现超负荷的工作。第三，还需要对电缆沟中敷设的电缆在线测温，并且需要在直埋的区域一定的范围外，设置醒目的禁止警示标识，能够及时地提醒此区域的危险情况。对于具体规定范围的设置，需要综合考虑导线的具体规格与型号。每个导线都有自己独特限定的荷载值，即安全载流，能确保导线在安全的情况下正常运行。

2.2短路故障处理措施

对于配电线路短路故障的处理措施最有效的就是进行支线处理，把所有的分支合理地隔离开，并加强对线路的绝缘保护，通过绝缘测量及时地排查出发生故障的具体位置，最后对故障位置进行隔离。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3架空线路故障处理措施

第一，需要加强对架空线路的维护、检修及测试等，以便在实践操作的过程中及时地发现存在的问题，尤其是针对不合格产品，要予以检修、更换。第二，为了能够满足农业生产的需求，要对架空线路进行更新改造，使其整体运行能力不断提高。第三，使用金属氧化物避雷器，并需要定期地对绝缘电阻、工频放电电压等进行检测。第四，定期地清理绝缘瓷瓶、绝缘子及配电变压器，加强对电阻的维修养护。第五，加强对接地网、避雷设施的检测，以及时科学处理问题。第六，增设配电线路的分段开关，以降低配电线路设备故障发生率，避免大面积的停电。

3配电运检管理措施

3.1完善运检管理制度

为了确保配电线路运检工作效果，就要落实安全检查责任制，对区域内的线路和设备进行合理划分，避免留下空管区，保证每一个位置都能被检查到位，要求检查人员做好检查记录，提升工作人员的责任意识，在工作中尽职尽责确保线路和设备无故障隐患，通过安全责任制可以侧面监督工作人员的工作效率，保证检查效果。

3.2建立运检管理系统

电力企业需依据计算机技术建立运检管理系统，以提高运检管理工作智能化水平。在建立运检管理系统时，需依据运检管理工作主要目标科学确定其职能，并优化管理模式，提高工作效率及工作质量。相关工作人员需详细分析配电线路运行状态、线路检修方案，并依据配电线路运行状态合理调整检修方案，并积极应用计算机技术、微电子技术等先进技术分析配电线路故障位置及故障种类，合理制定运检管理制度。企业需将配电线路故障分为多种种类，并依据故障种类采取有针对性措施进行检修，以提高配电线路检修效率，尽快使配电线路恢复正常运行。

3.3注重信息采集与设置

在对配电线路进行维护时，工作人员需要对准确采集配电线路的信息情况，确保每条线路都能正常跟踪运行。与此同时，电力企业还要加大配电线路的监控管理，促使其管理制度更加系统化。电力企业在对配电线路进行实施自动预警系统管理之后，这样不仅可以防止配电线路遭到人为破坏，还能确保配电线路安全运行。另外，自动预警系统还能对天气状况予以预警，促使工作人员能够提前做好防御工作，避免因天气情况令配电线路遭到破坏。相关电力部门还要做好自我管辖区域的变压器维护工作，提高电力检修工作效率，实现配网自动化，通过实时监测，及时发现线路隐藏隐患，并借助小电流实施自主选择设备，借助无线通信实现配网终端设备故障定位、故障隔离等技术，保障线路的稳定性。

3.4加强日常巡查工作

配电线路之间的距离较长，而且常年暴露在室外，如果不能定期对配电项目进行巡查，一旦配电线路发生故障就不能及时被巡查人员发现和解决，安全隐患问题也很难被发现。所以必须加强日常巡视工作。第一，建立并完善巡查制度，明确巡视人员的工作职责;第二，加强对巡视人员的培训工作，提高他们的专业素质和专业技术，认真完成巡视工作，杜绝马虎大意。此外，对故障多发区域重点关注，一旦发生故障，立即解决。

结语

电力企业在实际的运维管理中要了解配电线路发生故障的各种原因，不断提高配线电路的运维管理能力。在上文的论述中不难发现，电力企业要想配电线路能够平稳有效地运行，必须建立完善的运维管理制度，从不同方面不同角度对运维管理提出建议和意见，规避不利因素对配电线路的影响，如自然灾害、设备陈旧、外力破坏以及安全管理工作不到位等，让人们能够享受平稳的电力供应。希望本文的论述能够为电力企业加强配电线路运维管理提供参考意见。

参考文献:

［1］郭云．配电线路故障原因和运维管理控制［J］．通讯世界，2017(23):183-184．

［2］任晓钟．剖析配电线路故障原因和运维管理控制［J］．山东工业技术，2016，07:196．

［3］曾艺红．配电线路的故障原因及运维管理［J］．科技资讯，2015，30:117+119．

论文作者:肖灿锋

论文发表刊物:《电力设备》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/aa18fc1e5e25c0af5fb740d7.html