# 环境监测现场采样的细节问题分析论文_常青

身份证号码：32098119890103xxxx

摘要：近几年来伴随着我们国家对于环境问题的重视程度不断的提升，环境监测上所辖的力度也在持续的扩大，这种情况对于我们国家环境保护来说起到了非常大的改善作用。在环境的监测中，现场采样是其中一个十分重要的环节，其对于当前整体环境的监测工作的质量有着非常直接的影响。在本文里主要对环境监测中现场采样部分可能会受到影响的相关因素进行了分析与总结，并从水质、空气等方面去对环境监测现场采样过程中可能会出现的相关细节问题进行了分析，并提出几点对其进行改善的意见。

关键词：环境监测；现场采样；细节问题

我们国家在改革开发之后，开始致力于工业经济的发展，可是由于我们国家在进行经济发展的前期对环境保护的关注程度较低，这样的一种情况令我们国家在环境上产生的问题不断的恶化，到当前为止，环境问题已经变成了限制我们国家经济发展的核心要素。而在环境保护里所进行的环境监测的工作，主要是利用准确的采样分析结果能够对造成环境破坏的程度提供能够说明现实情况的依据，并且能够利用监测的结果去制定相对的解决措施，这对于我们国家环境保护工作来讲有着非常大的作用。本文作者按照自身多年的工作经验，针对环境监测现场采样部分里存在的影响因素进行了相关的分析与总结。

1 影响环境监测现场采样的因素分析

1.1 自然条件因素的影响

对于自然条件在环境监测里产生的影响，这一因素的构成主要是因为自然环境本身所具备的多变性造成的，由于人类当前使用的技术无法对自然条件进行切实有效的控制，尤其是体现在现场采样的工作中。在自然条件因素所造成的影响的诸多条件中，其中要属气象因素是最不容易进行控制的，这其中气温、气压以及雨水的变化情况等都会使得空气里存在污染物自身的成分以及含量受到非常严重的影响，从而对空气污染情况的准确检测造成影响。在水质所进行的监测工作时，雨水等因素产生的影响也会令河岸里水质情况受到影响，尤其是在近岸边采样的时候，这一影响情况则会显得更加的严重。因此，在环境监测现场采样的过程中，自然条件因素对其造成的影响是十分明显的。

1.2 容器因素的影响

在环境监测现场所进行的采样工作中，其使用的容器就是对现场采集的样品有一个承载的作用，这容器对于环境监测现场采样工作的质量有着十分重要的影响。现场采样人员在对污染物承载容器进行选择的时候需要参照国家的相关标准，这样才可以保证样品采集之后的质量不会受到容器材质的影响。如果样品承载容器不能够满足所需要的要求，样品在存放的时候会使得该容器与污染物之间出现化学或者物理反应，从而对于环境监测的准确性产生影响。

1.3 频率和点位因素的影响

在对环境样品进行的现场采集工作时，其采集的频率与样品测试的精确性之间也具有着非常紧密的关联。为了能够使得样品测试的精准性得到保证，使其可以对企业污染情况及当地环境情况有效的反映，其应该按照当地自然环境的实际情况对采样的频率进行制定，另外点位选择的差异也会使得测试結果受到影响。因此，在对环境进行监测的时候还应该按照当地实际的环境特点去设置相对的样品采集点，可以准确的去对当地的环境问题进行客观的反映。

2 环境监测现场采样中需要注意的一些细节问题研究

2.1 水质采样

对于环境监测现场采样部分，水质采样是属于一种难度相对比较大的采样工作。因此，能够通过以下方式去采集样品能够很好的对当地存在的环境问题进行评价。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

首先就是对适宜的现场采样方法进行选择，在环境监测时，如果环境检测所选择的采样方法上存在的差异，其获得的结果也存在很大的的不同。因此，在监测的时候也应该根据相应的评价标准选择相对应的监测方法，使其能够对监测结果指标的准确性提供保证，这样才可以对评价标准中的指标进数据进行评价。

另外，采样人员在进行采样的时候还应通过样品自身的特点以及性质去对选择适宜的分析方法，使得采集的样品能够在被测试的时候不会受到影响，令监测结果的准确性得到提升。然后就是需要对于环境因素产生影响的关注度给予强化，在对样品进行采集的时候，其经常会受到自然环境等多种因素的影响，这样的一种情况也使得采集的样品无法准确反映当地环境问题。因此，在对其进行采样的时候，应该选择适宜的采样方法去快速完成采集工作，使得环境因素对于样品产生的影响减弱。另外，在对地表水样品进行采集的时候，还应该需要充分对当地的雨水环境以及其具体的变化规律加以掌握，然后挑选适合的采样时间，令采样结果的准确性得到保证。

2.2 空气样品的采集研究

对于环境监测工作来讲，大气环境保护一直都是我们国家在环境保护上所关注的重点问题，在对于大气样品进行采集的时候，可以使用以下措施去对样品准确性进行提升。

首先从选择适合的方法方面进行分析，大气样品的低浓度也会对监测结果造成非常大的影响，目前在对大气样品进行监测的时候，经常会选择的是一些常规理化分析的监测方式，部分这种分析方式的检出限相对比较高，所以，其无法保证监测结果的精准性。针对这样的一种情况，为了使监测结果的精准性获得保证，并且能够充分掌握当地大气质量变化情况，并选择检出限相对应的分析方法完成对样品的监测工作。

然后则是使用吸收液进行样品采集，部分吸收液本身的稳定性并不是很好。所以，在使用这样一种方法去对样品进行采集的时候其自身的准确性相对比较低。为了能够使得采集的样品可以准确的反应出当地实际的环境情况，要求能够在采集完成以后对其进行密封、避光、冷藏的处理，这样可以使得吸收液里样品的质量并不会受到严重的影响。

最后就是需要对污染物的收集容器进行检查，首先检查该收集容器的气密性，气密性良好才能保证样品采集的持续性，同时还需要避免容器的材质对样品本身的质量产生影响。所以，在选择样品收集容器的时候需要对于容器其自身的气密性进行相关的检查，并使得采集样品的质量并不会被容器材质所影响。

总结

结合上文所述，近几年伴随着我们国家环境问题的不断严峻化，其对于我们国家经济的发展也产生了比较大的影响，环境监测工作的重要性也在不断的深化。因此，应该怎么样完成好环境监测中样品的现场采集工作也就变成了目前环境保护工作中的主要内容，只有不断去对现场样品采集工作给予高度的重视才能够令采集的样品质量获得有效的保障。

参考文献：

[1]徐琼.关于环境监测现场采样细节问题的若干探讨[J].资源节约与环保，2016，（05）：96+99.

[2]吴冰.对环境监测现场采样细节问题的探讨[J].中国新技术新产品，2015，（21）：157.

[3]康玉山.环境监测现场采样细节问题的探讨[J].硅谷，2014，（07）：103+112.

[4]彭筱峻，袁文芳，朱艳芳.生态环境监测的现状及发展趋势[J].江西化工，2009，（02）：25-29.

[5]吉军凯.我国环境监测中存在的问题及对策研究[D].郑州：郑州大学，2012.

[6]王婕.完善宁波市环境监测体系的对策[D].宁波：宁波大学，2015

论文作者:常青

论文发表刊物:《基层建设》2018年第33期

论文发表时间:2018/12/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/aa24613a9b1e35c421ba727f.html