# 关于桥式起重机主梁变形原因分析及修复探究论文_刘杰

江苏省特种设备安全监督检验研究院 江苏省南通市 226000

摘要：在当前的企业生产活动当中，桥式起重机是一种比较常用的起重设备，由于起重机长期的运行，主梁可能会产生一些形变，从而会影响起重机的正常使用，因此，设备的维修人员要针对起重机主梁变形的原因，进行深入的分析，并提出修复方案，保证起重机的正常运转，保证企业生产活动的顺利进行。

关键词：桥式起重机；主梁变形；修复办法

引言：

近些年，随着国内企业生产规模不断扩大，起重机制造维修保养行业的发展机会也日益增多。在企业生产过程当中，使用起重设备会减少不必要的劳动力，降低企业劳动力成本，提高企业的生产效率。桥式起重机是企业生产时使用的一种比较常见的起重设备，如果它的主梁出现一些变形的不良问题，会影响到企业的生产经营。

一、主梁变形的原因分析

（一）设备设计不合理

生产制造公司在设计制造桥式起重机（如图1所示）时，设计人员没有严格地按照国家所制定的起重机制定标准，来开展设计工作。部分起重机的设备制造公司设计制造的起重机的主梁使用的钢板不达标。同时，部分起重机设备内部也存在一些焊接问题，使用了焊接工艺技术达不到技术的要求，进而造成起重机的副板出现一些变形。在使用起重机当中，由于主梁钢板质量不达标。容易产生受拉区域经常会转化为受压区，此时起重机的主梁就会下榻。

图1 桥式起重机

（二）受内应力的影响

通常情况下，其中间的主梁构件内部会产生一定的内应力，进而就会压迫主梁的金属构件。如果起重机的主梁被强制性的组合之后，就会容易造成主梁的变形，进而会造成起重机内部进一步产生一定的内应力。此外，在给起重机内开展焊接工作时，由于主梁局部位置内受力不均匀，也会引起起重机内主要技术构件的产生不同压应力，这些应力在超出技术构件自身的承载的最大值，造成主梁产生严重的变形。

（三）外界高温及腐蚀等影响

在起重机在长时间的高温状态下运行工作，起重机内部的金属构件就会产生热胀冷缩的问题。部分结构部件在受热膨胀之后，自身的强度就会下降。如果起重机在高温状态下还开展工作，容易受到高温辐射，而导致起重机的部分主梁失衡等变形。因此，要给主梁部位和其他的衡量部位安装隔热板，当起重机在处于那些腐蚀性较强的环境下工作。因而，设计人员要结合金属表面的具体特征，来增加一些防腐剂，尽可能地减少由于起重机表面破损，而产生的划痕等问题。

（四）设备使用不规范

起重机内部的主梁是整个集中机的核心部件，也是最基本的构架，这种构件刚度较小，同时，产生的变形比较明显。因而，在起重机运作时，当受到外界一些因素的影响也会造成起重机内部产生内应力。如果操作人员使用计算机的方法不正确，很容易造成主梁变形。因而，操作人员在启动设备的前期，要认真地研究起重机的使用说明书，了解主梁最大的承载能力。在开展工程建设作业时，保证起重机所吊装的物品，不超过自身的最大承载能力。如果起重机在长时间的超负荷运转，就有可能造成起重机的主梁变形。

（五）不规范的维修

在开展集中机的维修保养时，对维修人员的专业能力要求相对较高一些。如果维修人员对金属构件产生变形之后，对变形的规律和变形的具体特征了解不够深入，也没有采取相应的防护措施，来减少变形的幅度。部分维修人员直接在主梁上开展焊接工作，这样会加剧主梁的变形。当制造起重机设备时，该起重机的设备的强度要根据实际的负载来确定。通常情况下，可以不考虑外界的异常变化因素。在当起重机投入到生产经营工业建设当中，经常会吊装一些超载的物品，这些物品严重的超过了起重机自身的负载能力，造成起重机超负荷运行，进而容易产生一些主梁变形的不良问题。

二、修复方法研究

（一）预应力修复法

设备的维修管理人员，根据起重机内部的主梁变形具体问题，来使用预应力，进行修复。此时，设备维修人员将预应力给予钢丝绳带来的弹性，进而将起重机珠帘的下盖来加固。当主梁上层位置受到了其他压迫力作用时，会产生一定的弯曲。因此，预应力就可以实现主梁的稳固，当主梁上方被施加更大的荷载压力时，这时外界的压力正好与预应力作用力相反。此时，就会实现预压力的抵消，这样就增强了为内部设备的承载能力。这种预应力的修复方法，可以及时地纠正主梁变形问题，避免产生质量变形不良状况。在应用这种方法时，运力修复的成本较低，同时施工修复技术相对更加简单一些，也便于维修人员的学习和掌握，这种修复法施工时间短，但是这种方法也有一定的问题。在修复过程中，会影响主梁的美观，并且利用利益修复法，适用于长时间、超大负荷的起重机设备维修。并且，也应用于那些刚度较小的主梁，以及使用时间过长的集中机设备。

（二）重复施焊法

设备的维修人员通过对主梁的缺口开展焊接，然后利用焊接之后的形状，来修补破损的主梁，这种就是重复焊接法。应用这种方法，对起重机主梁自身的弯度要求更高，因而修复人员就需要在主梁的下方开展持续的焊接以及反复的焊接，进而增强设备的质量。在开展焊接作业当中，修复人员要控制好电流，结合实际主梁破损状况，来设定电流值，应用这种修复法，会提升主梁的外表美观度，并且修复的成本低、比较精准。

三、结束语

当桥式起重机在长时间超负荷满载的运行状态下，主梁就容易产生变形问题，当主梁变形之后，就会终止工程的建设施工。因而，设备的维护人员要重点检查主梁问题，以及通过合适的修复方法，来修复主梁的变形位置，应用预应力修复法和重复焊接法。设备的维修人员要重视起重机的维修修复工作，在设备的使用期间，避免设备的超负荷运转，同时设备操作人员要按照操作规范来开展起重机的施工操作工作。

参考文献：

[1]柳柏魁，禹杰.桥式起重机主梁挠度和强度有限元分析[J].机电技术，2019（3）：45-46.

[2]陆凤仪，任重，徐格宁，etal.基于混行策略的桥式起重机主梁轻量化设计[J].中国工程机械学报，2019（5）：78-79.

[3]马强，高雪琴.桥式起重机主梁强度静刚度匹配与材料的选择[J].山西冶金，2018（3）：45-46.

[4]张璐凡，李雪丽，张海红，etal.无拱度桥式起重机主梁挠度模型搭建及其影响因素[J].起重运输机械，2019（13）：89-90.

论文作者:刘杰

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/aa27f1175da110750e6f51ea.html