# 继电器在铁路电气工程低压电器中的运用论文_陈鸣

摘要：当前随着社会科学技术的不断发展和进步，电气工程的规模在逐渐扩大。在继电器工程的发展过程中，继电器作为重要的设备应用越来越广泛，对电力设备的保护起到十分重要的作用。本文将从继电器在铁路电气工程低压电器中的运用方面进行分析，提出相应的措施。

关键词：继电器；电气工程；低压电器；运用措施

在当前社会科学技术的快速发展下，电气工程的自动化发展势头越来越大。在电气工程的发展过程中，提高电气工程低压电器设备的自动化成为电气工程发展中的一项重要内容。在对电气工程的实际操作过程中，会存在电压不稳定或异常导致设备存在一定的问题，需要通过发挥继电器的控制功能，达到对电器系统的有效保护。

1.继电器的分类

（1）电磁继电器，电磁继电器中的核心构件是电磁铁芯，主要由输入回路和输出回路共同组成，通过利用输入回路中的衔铁和电磁之间的相互作用力实现活动，确保继电器的正常工作。（2）固态继电器，主要是由4个接线端口组成的，2个是输入端口，2个是输出端口，有效保障了继电器的运行，在实际的工作过程中，输入端口和输出端口之间能够进行转换。（3）热继电器，在热继电器中的组成部分有双金属片、热元件和触点等，热量传输到金属片之后就会受热发生弯曲，金属片就会将热继电器中的相关元件串联在一起，达到控制电路的目的。电动机进入到正常的工作状态之后，热继电器触点就不会发生任何变化。

2.继电器在电力工程中的作用

在电力工程的发展过程中，要想实现对电力系统的自动化控制，就需要充分应用到继电器，其在电力工程的自动化运行中发挥着十分重要的作用。（1）在对电器进行控制的过程中，通过对继电器进行应用，能够扩大控制的范围，使用多触点的继电器实现对大量触点的不同控制，有效发挥继电器的多种功能。（2）可以利用继电器的小电流操作功能实现对电器工程中大电流的控制。（3）通过对继电器的应用，能够实现对较强信号的控制，信号之间相互比较能够实现对电力系统的有效控制，另外，可以将继电器安装在一些辅助的设备上，能够达到对电力系统的远程自动化监控的目的，能够在一定程度上打破地域上的限制，有效实现对电力工程的控制。

在电力工程的运行过程中，为了能够有效确保电力系统的稳定运行，需要对电气工程低压电气进行有效保护，这时就需要应用到继电器，有效提高对电器系统的保护。（1）在对继电器进行选择的过程中，需要从继电器的基础功能、性能和配置方面进行选择，选择的继电器要能够确保为电力系统提供足够的电流，将电流和电压有效管控在制定的范围内，确保系统能够正常运转。（2）在对继电器进行选择的过程中，需要选择与系统内型号相对应的继电器，对继电器的设备功能和性能进行有效检测，避免在实际使用的过程中发生故障。

3.继电器在电气工程中低压电器中的运用

3.1继电器在电气工程中的应用

继电器在电气工程中属于控制性设备，有着较强的控制效果，在国内电气工程低压电器中，主要发挥的是交流继电器的控制功能，在我国当前工业化的快速发展过程中，继电器在电气工程中的应用越来越广泛，在实际的应用过程中，能够利用触点对电力系统的电磁阀、动力系统等进行有效控制。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在普通的电气工程中，会使用数字信息处理技术提高继电器的实际工作效率，将信号输入到相对应的元器件中，能够实现对电机3个轴向的有效控制，也能够进一步提高了继电器的使用效果。

继电器在电器工程中进行运用时，需要对继电器工作的环境进行有效控制，因为外界的各种因素都会影响到继电器的正常工作，需要通过对外界的各种因素进行控制，达到对继电器的有效保护，确保继电器能够在良好的环境下正常运行。另外，因为继电器工作的环境温湿度变化和电压电流等都会对继电器的正常使用产生影响，因此，选择的继电器要是抗电性强和绝缘性好的继电器，有效提高继电器运行的安全性和稳定性。

3.2铁路工程中继电器的运用

在铁路电气工程的建设工程中，能够有效利用继电器实现对地铁车门状态监测信号的有效控制，有效确保行车的安全性。例如，在地铁的气柜中使用继电器，能够为继电器的稳定运行营造一个封闭和干净的环境，有效确保继电器各项功能的发挥，同时地铁中使用的继电器还有耐高温和密封性好的特点。因此，为了能够有效确保地铁中继电器作用的有效发挥，需要对继电器进行按时检修和维护，有效确保继电器能够始终处于正常的运行状态，确保了地铁运行的安全性。

3.3继电器在电气工程低压电器测试中的应用

首先继电器触点性能的好坏对继电器运行的安全性有着一定的影响，也会对继电器管控的电路工作效率产生一定的影响，通常在对继电器进行检测的过程中，主要是通过触点测试的方法，对继电器的运行状态和工作效率进行检测。另外，是线圈方面的测试，利用线圈将继电器的组织显现出来，达到对继电器测试的目的，主要检测线圈的运行状态是开路或闭路状态，在对线圈电阻进行测试的过程中，可以使用万用表，针对触点电阻的测试时可以利用调试的方法，需要对线圈电阻进行顺序检测。还有通过释放电流和电压达到检测的目的，为了提高电气工程的电源电压，最释放出来的声音进行识别，能够将电流和电压值记录下来，进而检测出继电器的工作状态。

结语

综上所述，我国铁路工程建设的规模不断的条件下，在电气工程的发展中，继电器的运用范围越来越广泛，为了能够有效保证电气工程的稳定运行，需要加强对继电器的有效检测和保护。

参考文献

[1]李春玉.继电器在电气工程及其自动化低压电器中的应用[J].南方农机,2019,50(14):175-176.

[2]吕颖利.继电器在电气工程自动化低压电器中的应用研究[J].湖北农机化,2019(12):65.

[3]唐云傲,张路.继电器在电气工程及其自动化低压电器中的应用[J].南方农机,2019,50(10):207.

[4]张辉.继电器在电气工程自动化低压电器中的应用[J].科技风,2019(14):186.

论文作者:陈鸣

论文发表刊物:《科学与技术》2019年18期

论文发表时间:2020/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/aa38913c5483655b04190150.html