# 论土木工程地基的处理方法论文_杨建

中十冶集团有限公司 陕西西安 710032

摘要：随着经济和建筑行业的快速发展，在建筑工程质量影响因素当中，地基是最主要的因素之一。在实际建设施工期间，如果地质环境不理想，并且在使用地基处理方式时没有注重合理性，将会极大影响地基质量。对于建筑工程来讲，土木工程结构设计与地基处理是极为基础的部分，对最终的施工质量影响较大，因此在实际的施工建设中，相关人员一定要对二者具有充分的了解，保证土木工程结构设计的科学性和合理性，并且加强对地基加固技术的有效应用。

关键词：土木工程；地基；处理方法

引言

建筑地基处理比较重要，在整个过程中，结合建筑结构的特点以及地基处理要点等，提前进行处理。根据处理要求和实际注意事项等，提前进行性能分析。通过合理有效的处理后，能避免出现沉降以及异常等情况，建筑地基处理比较稳定，在整个过程中应用的处理方式比较多，包括：换土垫层法、振冲法，重锤表层夯实、强夯法、深层搅拌、注浆法以及化学加固法，结合地基处理的注意事项，提前分析。

1地基存在的问题

1.1地基不均匀沉降问题

随着建筑物荷载力不断加强，将会逐渐导致地基无法满足相应的要求，在实际承载期间就会出现不同程度地损坏情况，导致建筑墙体开裂等，严重可导致建筑出现倾斜问题。以上都是由于地基出现不均匀沉降事件，导致地基出现较多的损坏情况。

1.2地基出现较大的沉降量

如果建设地基的沉降量远远大于建筑地基的允许范围，将会对建筑物的实际使用产生较大的影响，严重可破坏建筑物的实际使用。如果建筑存在较大的沉降量，也会相应提升不均匀沉降情况，进一步加强对建筑的损坏力度。

1.3地基土剪切破坏导致的失稳情况

如果地基缺乏必要的承载力，将会导致地基土出现剪切破坏。若地基土承载力与相对埋深之间存在较大的差异性，将会导致地基土沿其软弱层出现整体滑动情况，造成建筑物出现倒塌，倾斜以及地面隆起等情况。如果建筑地基土为软土和松砂土时，就会直接对地基土产生破坏，使其出现大量下沉情况。

1.4渗流问题

如果建筑地基土的渗流量超过允许范围时，将会损失大量地下水，如果出现管涌情况，将会导致地基失稳，进一步导致建筑物出现破坏，出现严重的安全事故。

2土木工程结构设计探讨

2.1做好基础选型设计工作

基础选型设计是土木工程结构设计的基础部分，只有做好此部分的工作，才能够有效保证土木工程结构能够承受建筑物自身重量，避免超负荷的情况出现，提升建筑物的安全性能，因此，在实际的设计工作中需要对此引起较高的重视。①应当对设计区域的地质情况进行仔细的勘探，并对设计施工建筑物的外形情况有较为深入的了解。②在基础选型设计过程中应当充分了解建筑物的使用功能和空间要求，需要在确保建筑物结构稳定的情况下满足这些需求，同时在选型中还需要考虑建筑物具备的抗自然灾害能力，如：地震灾害、强风天气等[1]。③在设计过程中设计人员应当加强对其它专业人员之间的沟通交流，从而确保基础选型设计更加的科学合理。

2.2注重对参数的含义进行明确

为了能够让土木工程结构施工人员对相关参数的含义理解更加清楚，在设计过程中需要对相关参数的含义做进一步的明确，对于其中部分的参数可以采取针对性的设计，同时对施工中一些重要参数的界线也需要做出明确，从而确保施工人员能够真正的了解图纸中各参数的含义，确保实际的施工情况与设计方案能够吻合。

2.3准确设计承重柱截面高度

在土木工程结构设计中承重柱截面高度是一个十分重要的设计参数，其对建筑物整体的抗震性能影响较大。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆通常情况下在实际的设计过程中需要结合实际建筑物的实际情况展开设计计算，确保承重柱截面面积的科学合理，确保承重柱截面高度的合理性，从而有效降低外力对梁柱之间弯矩约束的影响，预防土木工程结构出现断裂现象，提高土木工程结构的耐久性和抗震性。

3土木工程常用的地基处理方法

3.1水泥土搅拌法

该种地基处理方式在实际处理地基期间，能够有效作用于饱和黄土，粉土，粘性土，淤泥质土，素填土等。然而，水泥土搅拌法在处理较高泥炭土成分的地基时，该种地基处理方式没有较大的显效性。在某些建筑物地基下面，出现较多的腐蚀性黏土，该种黏土主要是受到腐蚀性水体的影响，无法应用该种地基处理方式。

3.2排水固结法

在处理地基时使用该种方法主要是借助于排水方式实现的，这样可以有效固结地基。排水固结法处理地基时，其主要原理在于借助于荷载压力，逐渐挤压地理深层软黏土孔隙当中的水分，逐渐缩小孔隙，这样可以固话地下土。在超空隙水压力逐渐扩散之久，将会提升土壤的有效应力，进一步提升地基的强度。在实际应用该种地基处理方式时，将会很好地作用于黏土地基的沉降问题。在实际使用期间借助于适当加压方式，在预期时间之内可以全面将地基深层的软黏土水分进行挤压，这样能够固话地基土壤，最大限度地提升地基强度，全面确保地基工程承载力的施工建设要求。

3.3冷热处理法

该种地基处理方式主要是对地基土层的温度进行适当改变，这样可以改变土层当中的水体粗在状态，在改变地基土壤的水分状态之后，将会大幅度提升地基的抗压强度。在实际施工建设期间，在处理地基时，烧结法和冻结法是最常用的方式。冻结法的原理在于人工冷却地基土层，持续降低地基土层的温度，使得达到地基土壤孔隙当中水分的冰点之下，在水分凝结成固态之后，将会全面提升地基土层的承载力。在冻结地基土层之后，能够使地基下面的土壤承载力得到全面提升。使用冻结法处理地基，能够有效作用于软黏土层和饱和砂土层。其次就是烧结法，在采用该种方法处理地基时，需要对地基软土层进行高温加热处理，使其在高温环境之下，全面蒸发地基深层土质的水分含量，在降低土壤水分含量之后，可以全面提升地基软黏土承载力。烧结法主要作用于湿陷性黄土进而软黏土的地基深坑加固当中。

3.4加筋法

该种地基处理方式主要是在较为软弱的地层插入较大硬度的筋状物体，例如砂桩和树根桩等，该种填充物质将会在较大程度上起到支撑作用，进一步加强地基土层的抗压强度。加筋法地基处理方式的原理在于借助于较强硬度的填充物，对地基土层的结构进行适当改变，这样能够较大幅度提升地基土层的抗拉能力和抗压能力。并且对地基下沉问题进行改变，纠正地基弯曲偏移问题，加强地基结构的稳定性。

3.5桩基加固技术

在实际施工中对桩基加固技术的应用主要可以分为两种情况：①设置钢筋混凝土预制桩进行加固，这种加固方法不仅施工成本较低，施工效率高，而且起到的加固防压能力较好，也因此在实际施工中得到较为广泛应用。②通过灌注桩的方式来进行加固，该种加固方式主要被应用在一些土层厚度较高的情况之中。这两种加固方法在实际的施工中都有着较好的加固效果，主要需要根据土木工程结构的实际情况来做出选择，才能够让最终的效果变得更加的明显。

结语

综上所述，现阶段土木工程存在较多的地基处理方式，在分析和讨论土木工程地基的处理方法时，首先需要明确土木工程地基存在的各项问题，根据以上问题提出针对性地解决措施，主要表现在水泥土搅拌法，排水固结法，冷热处理法以及加筋法等，综合应用以上地基处理方式可以全面解决土木工程地基存在的各项问题。在实际处理期间该需要注意以下问题，自然地质环境因素，建筑物地基强度的要求以及施工成本因素等，这样才能更好地处理土木工程地基存在的各项问题。

参考文献：

[1]崔立坚.论土木工程地基的处理方法[J].门窗，2017，22（02）：218.

[2]寇尧.加强软土地基施工管理，提高土木工程施工质量[J].黑龙江科技信息，2016，13（36）：280-281.

[3]王小伟，李瑞培.浅谈建筑工程软土地基处理问题及解决措施[J].四川水泥，2016，22（01）：204.

[4]王俊杰，杨洋.“地基处理新技术”研究生课程教学方法改革与实践[J].大学教育，2015，24（05）：127-128.

论文作者:杨建

论文发表刊物:《基层建设》2018年第25期

论文发表时间:2018/9/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/aa38ad3c1ca95559f2a2f840.html