# 浅析建筑电气施工技术论文_龙洁贞

深圳达实智能股份有限公司 518057

摘要：本文首先分析了建筑电气施工技术的要点，然后阐述了在建设的过程中可能会有一些问题，最后对这些问题提出了预防和控制的措施.

关键词：建筑电气；施工技术

1 建筑电气施工技术要点分析

1.1基础工程施工技术。在基础工程施工，应及时和强有力的配合土木工程，弱电专业进入家庭管和电缆水墙挡保留嵌入式的工作。这方面需要南北做墙前，应该完成电气专业防水处理，以避免损坏电气施工防水墙渗漏将来；另一方面需要额外注意的轴线，标高、位置、大小、数量、材料规格、等，符合图纸要求。电缆，壁管及预埋件不允许返工修理，如果返工民事次要做防水处理是困难的，所以电动建筑土木工程专业人士和特别注意。

1.2主体施工技术。主体工程建设，第一个区分项目的关键环节。的关键环节是配电设备，配电箱、电力电缆三设备交接协调，三个关键环节之间的关系，然后制定相应措施，实时监控按照有关规范，良好的施工质量的预览。其次，皮带表面的基础上，全面控制整个项目的质量系统。电气施工人员根据土木工程混凝土浇筑过程的进展和技术一步一步好段铺设电缆电管。工作的质量的优点的土木工程施工质量不仅与进步产生很大的影响，而且对电气工程后续施工过程的进度和质量有一定的影响。混凝土浇注，注意看守，防止损伤混凝土的振动开关箱转移或管道。同时及时修复损坏的管道。

1.3 内部装修、设备安装技术。砌筑墙体之前，电气施工人员要与土建工程施工负责人将隔墙线及水平线仔细地核实一遍，再按此水平线确定电管的预埋位置和各种灯具、插座、开关盒的位置、标高。在进行抹灰之前，要事先按墙体上弹出的隔墙线和水平线，仔细核实用于电气工程的所有预留孔洞，合乎设计规范及要求后再将箱盒、面板固定好；同时仔细检查并扫通全部暗配管路，然后拉好带线，堵好管盒。进行抹灰时要注意做好配电箱的收口，并保证箱盒收口光滑平整。在安装过程中要特别注意监理控制工作，杜绝偷工减料及不按规范操作的现象。

1.4配电箱。配电箱是电能的主要功能和将接受电力需求分布。其工作性能好坏是照明，电力和低压电气工程工作负载。在工程配电箱数量多，模型是复杂的，和消防的限制，建筑和其它低专业，电气施工人员容易混淆，放错了地方。同时在安装的过程中，由于各种原因会收到大量的设计修改通知、配电箱和设备的电路可能是经过反复的修改。以上因素对施工人员即兴创作，当购买配电箱不仅考虑购买和忽略的蓝图设计变化，变化发生了什么当安装不能总是因此，应该仔细审查是否满足相关专业和技术的要求。监理单位应按设计修改通知仔细检查施工现场配电箱，配电箱是否主管能力不符合要求，将影响电力系统的安全运行，为用户使用安全隐患埋在未来。

1.5工程施工技术。分析协调不同专业之间的交流建设，调试，只有良好的能见度，施工进度控制各专业工程质量和安全。如电磁屏蔽工程挂网时，不仅需要良好的土木工程的协调，协调和良好的风、水、电等专业，如果只考虑这个项目的项目进度和施工方便，施工班组进行技术交底不彻底，将会影响整个工程的施工进度和质量，一旦问题是责任，相互指责。监督公司协调各专业施工领域之间的交替，调试工作，如：督促风，水，电等专业密切配合土建工程施工；电磁屏蔽风前的施工组织，水、电和其他专业工长迹象，配合建设详细规划等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2 建筑电气施工常见的问题及处理分析

2.1 PVC管线敷设不符合要求。（1）常见的问题。PVC电管接口不严实，存在渗水的问题；电线管在墙体里埋得过浅（如：埋在粉刷层中）；电管窝弯处出现死弯、凹痕等现象。（2）防治措施。①在采购 PVC电管时要采购配套的接头、螺接等附件，并购买适应不同 PVC电管管径的冷弯弹簧，方便电管窝弯时使用；②线管之间相互连接务必要用配套直接头，同时要涂抹适当的粘结剂，而线盒与线管的连接要用螺接，同样也要涂抹粘结剂；③电线管要埋入砖墙内，埋深要≥15mm，暗敷在板内的线管埋深要≥30mm，管道敷设要遵循“横平竖直”的原则；④电管的窝弯半径要≥10 倍管子外径，由于管材低温较脆的特性，窝弯时务必使用与适应不同管径的冷弯弹簧，并且将窝弯处适当地均匀加热，两手控制好力度均匀用力直至到达所需弧度后松手，这样方可减少死弯、凹痕等问题。

2.2 配电箱与线盒安装不符合要求。（1）常见的问题。配电箱与线盒安装的标高不等；用气焊或电焊为配电箱与线盒开孔不整齐，容易使配箱体变形影响美观；现浇板内线盒、配电箱容易移位；箱体内布线不均匀整齐，甚至还有线头裸露，没有适当地留一些导线。（2）防治措施。①电箱、线盒的安装标高要严格按照室内地面的标高来确定，并用水准仪校水平；②在订购电箱、线盒时要严格标定尺寸，如遇进线管与箱体的开孔不匹配时，应使用专用机械开孔，而不可使用电气焊强行开孔，防止箱体变形；③浇筑砼前应先稳固电箱、线盒防止其移位，完工后要保证盒、箱内应清洁无杂物；④根据设计规范，配电箱必须遗留接地导线并接在明确的部位，不能接在箱底下。

2.3 线管内穿线及导线连接不符合要求。（1）常见的问题。导线的 A、B、C相线、PE 线、N线色标不一致，未按相色配线；线管内不戴护口就穿线，导线背扣。（2）防治措施。①施工人员应分清 A、B、C相线、PE 线、N线的作用及相对应的颜色。A、B、C相线色标分别为黄色、绿色、红色，N线为浅蓝色，PE 线为黄绿双色导线。分清各导线的色标可以避免 A、B、C相线、PE 线、N线间的混淆；②导线应戴好护口后方可穿线，严禁将导线在地面上任意拖拉，放线时最好用放线车，这样可防止导线背扣。

2.4开关、插座板和盒子安装不符合要求。（1）存在的问题。盒子埋深太大，高度不一致，面板和墙之间结合紧密，直，和虫胶；开关、插座的A，B，C相线，PE线和N线拼接现象；花丝的光开关、插座、固定螺栓松动，导体在盒子里面。（2）预防和控制措施。1）与土木工程密切合作，准确可靠的固定框，和开关、插座面板紧贴墙面，不能缩进漆层，通过深度嵌入面板时，正确安装面板。安装面板位置统一时，必须符合设置水平水平高度，安装在相同的室内开关、插座面板和盒子高度不超过5毫米。如果你想安装开关、插座关节，在不超过两个电线的同一边，防松垫圈等配件高差不大于0.5毫米，面板的垂直度不大于0.5毫米。此外，安装面板后面板清洁和保护；（2）检查以确保的开关、插座，B，C相线，N行，PE线，不能拼接，根据固定大小的剥线，使线头整齐统一；（3）单导线插入线孔应该传播时的双胞胎哥哥螺旋盖子和收紧，如此强大的压力线

3 结束语

建筑电气行业的一体化建设是一项漫长而又艰巨的任务，这就要求施工、监理人员的密切配合及努力。在施工过程中只有防范各个细节，才能保证整个工程系统的质量。周密计划工程施工的每一个工序，并认真操作，确保工程安全、工程进度、工程质量等，为日后的维修更新与改造升级做好铺垫，为人们营造一个安全舒适和谐的居住环境。

参考文献：

[1] 陈秋瑜.多高层住宅建筑电气接地设计的分析[J].黑龙江科技息，2012，（02）.

[2] 李毅.浅谈对建筑电气施工技术的探讨与研究[J].建筑科学，2011，（01）.

[3] 马勇.住宅电气施工中应考虑的几点问题[J].内蒙古科技，2013，（10）.

论文作者:龙洁贞

论文发表刊物:《基层建设》2016年20期

论文发表时间:2016/12/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/aa5f3dbaf6966f8a4e621f79.html