# 论述高层住宅斜坡屋面彩钢板安装施工论文_冷艳凤

哈尔滨市水利机械工程公司

摘要：近几年的工程项目中，斜坡屋面越来越常见，而彩钢板以施工速度快、质量轻、施工方便等优势在屋面工程中被广泛的使用。本文从彩钢板的概念与特点入手，结合工程实例阐述了高层住宅斜坡屋面工程中彩钢板的安装施工要点。

关键词：住宅建筑；斜坡屋面；彩钢板

建筑行业的发展与当地经济有着密切关系，特别是经济全球化的新时期，做好建筑业发展十分关键，它不仅关系到城市的市容市貌，也直接体现着一个城市的经济水平。目前，城市高层建筑不断发展的同时，建筑物美观性得到人们的重视，而斜坡屋面作为个性建筑的重要体现，做好其施工不容忽视。

一、彩钢板概述

彩钢板在当今工程项目中十分常见，尤其在我国经济结构调整的新时期，小到各种便民工程，达到民用住宅建筑，都极为常见。这是因为这一材料有效的将资源节约型社会与环境友好型社会理念落到实处，恰好符合了当今社会经济发展主旋律。

1、彩钢板概念

彩钢板主要指的是在普通钢板上涂上其他各种颜色的建筑材料，这种建筑材料所使用的涂料并非传统意义上的涂料，而是一种有机涂料，通过涂料、钢板以及泡沫板形成新的钢板结构。在具体的工程项目中，根据工程功能、项目要求来选择不同型号的彩钢板。目前常用彩钢板主要是以冷轧钢板为基础，以热镀锌板和电镀锌基板共同组成的。

2、彩钢板施工优势

现阶段的住宅工程项目中，彩钢板应用非常广泛，这是由于彩钢板的安装施工十分简单，只要将施工技术稍加完善，便可施工操作。在高层建筑物中，由于彩钢板重量轻、施工速度快的优势，不仅大大提升了工程施工速度、节省了工程施工成本，且减少了高空作业量，大大减少了工程安全隐患。

二、工程概况

从本次工程中可以看出，这一高层建筑结构的上部楼层的最低层和最高层分别为14层和26层。这种结构形式比较常见，主要是以短肢-剪力墙结构为主。除此之外，还有两层地下室结构。在施工的过程中，主要是以强度等级为C25的钢筋混凝土为主，在屋面中敷设一定厚度的钢板。使得总面积达到5000㎡左右。而且，高层建筑是斜坡屋顶的形式。还需要根据工程建设的特点对不规则形状的屋顶进行施工和设计，最终，工作人员选择的是厚度为0.5㎜的彩钢板。

1、高层建筑斜坡屋面彩钢板的施工流程

在采用这种彩钢板结构之前，施工人员需要做好充分的准备工作，主要包括檩条的设计、施工以及安装工作，彩钢板材料的制作和运输。另外，还包括对屋面彩钢板的设计和安装。最后，要准备好一些封檐的异形板来进行最后的安装。在准备工作的最后一个环节就是要对施工情况进行严格地检查。

2、檩条及彩钢板的制作

2.1、檩条的制作和运输

檩条是彩钢板施工的基础阶段，是整个工程的承重机构，因此在施工之前必须对檩条原材料进行筛选，对于达不到工程施工要求的材料一律清除场外，避免工程施工中错用、乱用，进而影响到工程质量。对选好的檩条材料，要根据工程施工要求来有针对的下料，且在檩条材料的外层涂上一定厚度的油漆，做好焊接。在钢材的选择上，要从工程实际出发，选择出合乎工程要求，符合国家生产标准的钢材，下料时工作人员要时时刻刻关注线条的准确度，严格依照放线标准来切割钢条。可见，在檩条的制作和运输过程中，对相应的设备和数据进行选择至关重要。

2.2、屋面板的制作施工

在本次工程的建设中，屋面板的型号比较复杂，种类比较繁多。需要选择相对比较科学的施工方式。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在施工的过程中，很少会在施工现场进行，因为施工现场的影响因素比较多，很容易对施工的质量产生严重的影响，从而提升施工的难度。因此，多数情况下都是在加工厂将屋面板进行制作和加工之后再运送到施工现场，这样不仅可以减少施工的成本，还提升了施工工作的便捷性。但是，在施工的过程中，对于工作人员的要求相对较高。第一，需要选择420型的冷弯成型机组，在具体的加工工作进行之前，需要对其进行调式，然后将其作为质量的保障。第二，需要在面板加工完成之后，根据施工工作的需要将其放置到具体的位置，并且在材料的周围加设一定的护栏，这种做法的主要目的是对加工好的屋面板进行保护。第三，由于屋面变的形状和规格比较多，为了减少弄错和弄乱的现象出现，施工人员需要对其进行重点标记，这样可以在运输的过程中减少不必要的麻烦，对施工质量会产生严重的影响。

虽然屋面板结构的加工不能在施工现场进行，但是，封檐异形板却没有更高的要求。施工人员只需要将材料进行分类堆放，在使用的过程中要根据具体的设计工作以及基本的要求来对其进行科学的安装和处理。

在进行屋面施工的过程中，如果屋面板的彩钢板的长度在1米以内，施工人员就可以根据施工工作的需要来对其进行随意的检测和加工，但是如果长度达到了施工标准，就需要对其进行科学的编制。

最后，在屋面施工过程中，还涉及到不同型号的窗户，为了保证其施工质量，施工人员必须要根据设计图纸来对各个窗户的周围设置明沟。

3、檩条与屋面板的安装施工方法

3.1安装檩条及屋面板

檩条安装。焊接檩条与屋面预埋件支托，并达到相应的质量等级。檩条安装时府根据屋面的坡艘先安装檐及屋脊檩条，然后再安装中间檩条。

3.2屋面板安装

屋面板为单层彩板加保温棉，先安装底层保湍棉，安装面层彩板。屋而板用塔吊吊至屋面，第块极吊装到位后应准确就位进行临时固定，用自攻钉将板的端韶固定檩条。一块屋面板就位后，先将其与一块板进行咬合，再用自攻钉同定。

3.3、异型板包括封檐板、山墙包边、屋脊盖板及火沟、老虎窗包边等，安装时的搭接长度、拉铆钉的他置、拇铆钉的距离、玻璃胶的使用等均应按规定进行，既要保证美观，又要保证牢固、防水等要求。

4、注意事项

4.1、受屋面实际尺寸影响的泛水、包边板，应在现场测量后加工。屋面檩条及明沟彩钢板安装后方可安装尾面板。

4.2、屋面板安装应平整光滑，坡向明显，焊接合理，泛水及包边应保证轮廓平直，搭接处涂密封胶。

4.3、老虎窗、凸出屋面的机房及露台正、侧面包边外轮廓及相应的砂浆滴水线要交圈闭合。

4.4、檩条焊接后应对焊缝进行验收，敲去焊渣后再补刷防锈漆，以确保其耐久性。注意避免屋面板表面严重划伤，否则应重新喷漆。

三、结束语

总之，在当今工程项目建设中，彩钢板可谓是备受推崇的建筑材料之一，它伴随着科技的进步和人们环保意识的增强必然会得到更大程度的应用。另外，在建筑工程项目中，大范围的使用彩钢板已成为未来时代发展的必然，也彰显出彩钢板屋面结构的强大生命力，因此在工程项目中我们必须采取科学有效的措施来对工程进行施工，对其质量进行严格的控制，以保证其质量。

参考文献:

[1]宋玉石．浅析彩钢板的施工及要点卟科技创新导报．2008(23)

[2]梁密森简谈彩钢板的施工方法卟民营科技．2009(07)

[3]刘鹏．彩钢板在旧房拱形屋面改造中的应用[1]．科技资讯．2009(13)

论文作者:冷艳凤

论文发表刊物:《基层建设》2017年6期

论文发表时间:2017/6/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/aa7c18c4137f3036510d5fda.html