# 自动化技术在选煤中的应用分析论文_武慎鹏

摘要：选煤工业是我国的传统工业，但随着信息技术和自动化水平的提高，传统的选煤技术很难适应目前选煤工业的发展。选煤厂自动化控制技术不仅可以实时掌握生产工艺参数，还可以对设备进行监测，实现选煤厂生产设备的统一管理。本文首先介绍了选煤厂自动化技术的现状，其次阐述了选煤厂自动化技术的主要内容，最后分析了选煤厂自动化技术的发展趋势，并给出了一定的发展建议。

关键词：自动化技术；选煤厂；应用分析；发展趋势

自动化技术在选煤中的应用能够在一定程度上提升洗煤生产的安全性，减少安全事故发生的可能性。因为机械自动化可以在无人看管的情况下且不受时间限制，只要选择一定的程序就可以自主开展作业。如此一来，就可以在洗煤生产过程中节约很多人力资源，此外还能够减少资源的浪费，这样就可以有效提升生产效率，从而促进煤矿效益的提高。

1我国选煤厂自动化技术现状

选煤生产仅仅依靠人工进行操作无法达到预期的效率，此时可以借助设备仪器来有效提升选煤工作效率。近些年来，选煤产业在我国得到了快速的发展，选煤工艺的提升对自动化技术提出了更高的要求，仅仅实现事故报警或者在线监测功能的自动化技术已经无法满足实际需求，而是需要全面自动控制选煤过程中的各项参数与生产设备。这就要求必须要实现对整个选煤厂的有效控制，且在提升计算技术的同时，优化和完善选煤厂自动化控制工作，以此来有效提升选煤厂自动化水平。目前我国选煤自动化技术常见的问题，具体如下：

首先，我国无法生产很多控制元件，需要大量从国外进口。为确保电气设备的安全稳定运行，就需要选择国外的知名品牌。在选煤生产中，重介质自动化密度控制的精准度尚有待于进一步提升，浮选自动化程度相对比较低，而且在线自动检测技术使用范围得到了进一步的扩大。其次，选煤厂自动控制系统仪表选型不当且设计不合理，尤其是在恶劣环境下传感器无法稳定工作此外，专业技术人员的缺少，也会导致选煤厂自动控制系统无法正常运行。

2选煤企业自动化技术的应用内容

①对选煤设备以及选煤流程实施自动化保护、故障报警以及实时监控，从而达到故障报警、小故障自行排除的目的，还可以实现对设备及选煤流程的自动化保护。现阶段，工业电视、PID技术等在我国选煤企业中得到广泛应用，对整个流程的在线监测，以最大程度地确保选煤作业的可靠性与安全性。

②对选煤作业所采用的工艺流程实施自动化控制及监测。选煤流程相对复杂，而在这一过程中所涉及的影响因素相对较多，会对选煤过程及结果造成直接性的影响。对选煤作业中的工艺参数进行监测，其目的是通过自动化监测设备对整个工艺流程进行实时的监测，从而达到对参数自动化调控的目的。

3自动化技术在选煤设备上的具体应用

3.1浮选机自动控制系统应用

浮选机的自动控制系统可以对煤泥水的浓度和流量进行调节，并且还可以设定煤泥水中投放药剂的比例。但在对药剂投放比例的调节过程中，会存在很多的影响因素，这些因素如果考虑过多，那么也会造成浮选自动控制系统的控制效果不佳。

3.2压缩脱水设备自动化控制系统应用

对压缩脱水进行自动化的监测与调控，是按照选煤作业流程中所出现的不同问题对相关的工艺参数实施自动化的调节。如对压紧及松开的时间进行自动化调节，可以让系统的运行更加适宜选煤流程。而要想确保煤泥水的循环能够得以顺利开展，压力机循环所发挥的作用非常关键。

3.3重介质悬浮液密度及液位自动化控制系统应用

在选煤作业时，对于分选密度要科学设定，这就要求对各项指标进行全面、合理的分析。重介质悬浮液密度和液位自动化控制，可以对所加的水量以及分流的开度实施自动化调控，从而达到事先所设定的数值。另外，若是自动化控制系统监测到密度超越了所设定的范围时，也可以及时对其进行实时调整。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆通过加设相应的液位监测设备，若液位超出所设定范围，能够将这一情况及时反馈至操作人员，便于及时调控。

3.4配煤自动化控制系统应用

计算机会对煤的灰分值进行24小时检测，一旦发现灰分值超出了设定的参数范围，系统会自动调节变频器频率，通过对煤的比例进行调节，从而保证灰分处于参数范围内。

4选煤企业自动化技术应用的发展趋势

4.1视频监控分站技术的应用

集控系统的作用是避免事故的发生，但是集控系统存在的问题是其监测范围较大，导致现场管理缺乏重点。视频监控分站技术是在选煤厂生产设备周围设置摄像装置，对于事故发生概率较大的位置应集中设置，并通过云台控制对该位置进行全方位的监控。例如产品皮带机的尾部设置摄像装置，可以随时的观察该设备的运行状况；在设备附件建立分监控室，并采用透明的隔音材料，对设备进行监控。这样不但可以保证职工的职业健康安全，还可以真正的做到实时巡查，且无需去现场。视频分站的建立在选煤厂的应用越来越多，各岗位车间都通过这类方式对生产情况进行监控，使自动化控制的可靠性大大提高。

4.2可靠的监测系统应用

因原材料价格的波动，选煤企业所使用的自动化控制技术也要不断完善与革新，以达到持续对自动化监测系统进行改进，使监测系统拥有更高精度的目的。除此之外，还应强化对系统设备的研发，以改善自动化监测系统的稳定性。

4.3现场总线技术的应用

随着现代自动化技术的不断发展，选煤过程中可改进的环节越来越多，在自动化控制方案上我们也能够有更好的选择。比如现在工业生产中通过现场总线技术能够提升自动控制的效率，达到设备分布、总线集中控制的目的。而这些是现代工业通信技术发展的结果。在选煤厂的生产环境中，现场总线技术能够大大降低自动控制系统的复杂程度，将繁杂的线路集中在总线上，这样让控制设备能够更加清晰明了，控制方案更加合理。

4.4自动化收集应用

需要对选煤流程中的相关数据与信息加以自动化收集。因此，此项工作也定会成为未来自动化技术研究的方向。在选煤设备不断智能化发展的今天，自动化技术的发展也朝着无人化的方向发展，实现无人参与的情况下对选煤过程中的各种参数进行自动优化与调控，同时达到对产品实时在线监测。

4.5其他趋势

①自动化选煤技术在选煤厂中的应用会更加广泛，且符合其生产需求，从单台机械设备的自动化控制升级到整个选煤厂的自动化中央控制；②在大数据时代，自动化控制系统的工作重点并不是对一台设备或一个选煤厂进行控制操作，而是在于数据信息的自动化采集；③机械设备将会进一步升级，管理控制会变得更加的智能化。对于各种工艺参数，可以自动进行优化，并对煤进行24小时检测；④系统升级会对兼容性问题进行充分考虑，系统兼容性将会进一步提升。

结语：

总之，目前我国选煤厂自动化技术的发展已经进入了新的时期，越来越多的选煤厂应用上现代化的自动控制系统，不久的未来在大型的选煤厂，一定会出现人工操作辅助自动化控制的情况。矿物加工自动化技术的研究和发展，需要将控制系统的可靠性和控制方案的合理性作为最关键的工作。

参考文献：

[1]闫胜雄.重介选煤工艺存在问题及自动化控制技术优化研究[J].内蒙古煤炭经济，2019，（3）：17，43.?

[2]刘成敏.PLC技术在选煤厂生产过程自动化中的应用浅议[J].电子世界，2017，（15）：135，137.

[3]赵鑫宇.选煤过程综合自动化系统框架与实施现状[J].科技风，2015，18（2）：107.

[4]黄飞.选煤工艺设计中介质流程计算自动化的研究[J].选煤技术，2015（4）：75-78.?

论文作者:武慎鹏

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/aa9c861005c3b7e0a2ccf9af.html