# 变电运行安全管理中存在的隐患及运行防范措施论文_赵国栋

赵国栋

（身份证号码：210603196208160010 辽宁省电力有限公司丹东供电公司 111800）

摘要：变电运行是供电管理中的常见行为，它对电网的安全性有着重要影响，其直接关系到整个电力系统的安全稳定。本文对变电运行存在问题进行了分析，针对存在的问题提出了措施。

关键词：变电运行；隐患；维护；安全

1 变电运行常见事故的发生原因

1.1 变电运行中的操作隐患

在变电运行工作中无票操作，或者为了应付检查，使操作票流于形式；其次未执行逐项打钩和复诵的操作程序，跳项或漏项操作造成事故；再次对系统运行方式不清楚，没有按模拟图核进行设备运行：最后防误装置管理不到位。

1.2 变电运行安全管理隐患

在我国变电工作中，由于变电运行管理的失误，导致了许多变电的事故的发生，这主要变电所的安全管理工作没有树立安全第一的基本方针，在—切生产、基建和经营活动中，没有把安全放在第—位，从而为埋下了各种安全隐患。

1.3 变电运行中的设备故障隐患

电气设备生产的不合格，质量达不到国家安全标准，而应用到变电设备中，再者电气设备在使用过程中，随着时间的推移，不断老化，许多设备需要及时更换，而变电工作人员没有定期检查和更新，以至设备不能满足变电安全运行的需要，从而导致了变电运行的各种安全隐患。

2 故障处理应该遵循的原则

变电运行过程中所发生的故障需要及时的进行处理，以避免由于故障的范围扩大，造成严重的后果。当运行人员在工作现场发现故障时，应当立即进行汇报，并要及时的根据现场的具体情况，找出导致故障发生的原因，根据故障的情况对故障的类型和性质进行判断，同时还要准确的对故障所能涉及到的范围进行准确的判断。另外，当设备发生故障故障时，如果故障较为轻微，则采取必要的措施使设备的运行尽量得以恢复，如果由于故障的发生造成了人身和设备的危害的，则要及时的采取措施，对故障进以隔离，以避免危害的进一步扩大，如果在条件许可的情况下，要启用备用设备，从而使电网的运行得以恢复。

3 变电运行安全性中存在的隐患

3.1 变压器操作中的隐患

变压器是电网的重要组成部分，在相关人员做与变压器相关的操作时应十分小心，任何一个操作过程中的小失误都会影响变压器的工作，对整个供电系统产生影响。在操作时要注意在切合空载变压器的时候会出现过电压问题，否则会导致变压器的绝缘功能遭到破坏，进而对变压器的变压构件造成破坏。同时要注意在操作过程中变压器的空载电压不断增大的问题，否则会导致变压器的绝缘性能遭到损坏。

3.2 母线倒闸操作中的隐患

倒闸操作是变电运行过程中的重要操作，其中母线倒闸是非常常见的操作之一。在母线倒闸操作时会出现操作人员带负荷拉刀闸问题，影响供电系统的正常运行。这种操作要求相关工作人员有较高的技术，若操作有失误或工序不正确将会对母线带来巨大的危险，产生一些安全隐患。比较常见的失误就是在倒闸操作中的保护及自动装置切换错误以及影响空载母线充电时电感式电压互感器和开关的断口电容问题，这些失误会造成误动现象和串联谐振现象的出现。因此，操作人员在操作前必须要充分做好操作准备工作，在操作时要严格按照操作的工序要求进行，否则将对变电站的安全运行带来巨大隐患，对供电系统造成损失。

3.3 倒闸操作票编制中的隐患

变电站在变电运行过程中必须借助于各种变电设备才能达到变电的目的，这些设备根据其功能和特点主要可以分为运行、热备用、冷备用、检修等各种。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对于这些变电设备来说，在使用的过程中不可避免的要受到一些客观因素的影响，导致其运行的状态出现一些变化和转变，在变电运行中如果需要在两种不同状态间变化，需要填写倒闸坐票，这是倒闸稻作中的关键依据，也是确保电网、变电设备安全运行的基础。而现在随着变电运行工作越来月繁重，在倒闸操作票中也出现了不少错误，这些错误导致变电操作直接损坏了一些设备，并对操作人员的生命安全造成了巨大的损害。

4 对隐患的防范措施

4.1 完善管理制度

对于变电运行的安全管理，必须要制定完善管理体系，即结合变电站运行实际情况，以以往管理经验为依据，针对容易发生的故障制定各项管理制度，对各项故障提前进行预测，争取不断提高管理效率。管理体系的建立，首先包括变电运行规程，安全运行规程、设备操作规程以及事故处理过程等，要求能够包含运行管理的各个细节，重要的是要保证各项规章制度能够落实到位。其次，结合所有工作人员行为习惯来完善规章制度，保证各个岗位、各个阶层工作人员都能熟练掌握每一项规定，同时还需要将责任管理制度落实到位，以此来提高工作人员责任心，能够主动按照各项规程来执行管理工作，减少违规操作等行为的发生。最后，变电工作人员操作时应以规范流程来进行，并且要定期组织技术交流会议，对于一阶段内遇到的问题进行分析，确定出预防措施，减少问题的发生，提高管理效率。

4.2 提高变电运行管理人员对专业的能力和素质

随着变电站的建设和发展，对变电运行管理人员的能力和素质也提出了更高的要求，变电运行管理人员必须具备较高的能力和素质才能适应变电运行管理工作的发展需要。尽管当前变电站已经制定了比较完善的管理制度，但是变电运行管理人员的能力素质却发展缓慢，这是导致变电运行管理工作水平高低不一的重要原因，对变电运行工作造成了极大的影响。为此，在今后的工作当中，变电站已经根本变电运行的实际工作要求为管理人员制定详细的培训制度和措施，以现有的技术条件为基础通过变电运行管理技能培训和职业资格考试提高他们的素质和能力，使变电管理人员的技术能力能够根据变电站技术发展情况及时的而更新和调整。此外，变电站应该加强与其它单位之间的技术交流与合作，通过参观学习、交流技术人员、人才互换等形式，加强彼此之间在变电运行中合作，实现优势互补和共通提高，这对于提高变电站管理服务队伍的整体素质和能力无疑具有重要作用。

4.3 加强运行故障管理

在变电运行过程中经常会因素各种因素而产生故障，在进行管理时，除了要做好对人员以及设备等方面的管理，还应加强对各项故障的重视，采取有效的措施进行管理，减少故障发生的概率，即便是故障发生也应及时定位并解决，减少其造成的影响。例如常见的线路引起的跳闸故障，故障发生后需要进行全面检查，如果没有发现异常情况，应重点检查跳闸开关使用情况是否良好，以及消弧线圈是否正常等，其中消弧线圈因为位置比较特殊，经常会被工作人员忽略，应加强此方面管理。同时还应做好弹簧运行状态的检查，如果弹簧运行状态不正常会影响联动处线路开关反应，进而会造成线路故障而出现跳闸现象。

4.4 加强变电设备隐患的检查

为了使变电设备能够稳定运行，除了每天例行的巡视外，还需要设备进行各种等级的定期检查了解设备的运行状况，如每周的避雷器查，开关液压油压检查，蓄电池测量，根据检查获得的第—手材料做综合判断，对于需要维修和更换的设备，要及时的组织人员进行处理以保障设备的正常工作。

5 结束语

在变电运行中，严格遵守各种安全制度，是防止变电运行事故的有效措施。这就要求变电运行人员要认真贯彻各种管理制度，同时在平时要加强自身的安全知识教育，提高自己的技能水平，熟练掌握处理各种电气事故的能力，从而避免各类变电运行事故的发生。

参考文献：

[1]李杰，宋诗冰.如何加强变电运行管理提高电网[J].企业技术开发，2014（14）.

[2]卢燕飞.变电运行的安全管理及其事故防范对策探析[J].科技创新与应用，2012（26）.

[3]邓婷.变电运行的安全管理及防范措施[J].企业技术开发，2014（14）.

论文作者:赵国栋

论文发表刊物:《电力设备》2015年3期供稿

论文发表时间:2015/11/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/aacbfdc597774b8b80af8169.html