# 电厂热控DCS控制保护回路误动作原因与处理措施论文_刘焕博

（内蒙古呼伦贝尔安泰热电有限责任公司海拉尔热电厂 内蒙古呼伦贝尔 021000）

摘要：受到高新技术影响，电厂开始向自动化方向发展，DCS保护系统因其具备的高效性、可靠性和安全性等优点，促使电厂向自动化发展的步伐不断加快。DCS保护系统为技术人员带来较多便捷，但当系统在运行中出现故障，则会对电厂的工作水平和工作效率带来较大影响。针对这种情况，本文将深入分析DCS保护系统出现故障的根本原因，并针对原因提出解决措施。通过文章的深入分析，可以有效降低系统发生故障的原因，降低经济损失，最大程度地提高工作效率。

关键词：电厂热控；DCS控制；误动作；保护回路

热控保护设置在电厂日常运行中具有重要影响。当发电设备发生异常时，系统可以借助保护措施，停止机组运行，实施系统检修，防止因技术检修的影响，导致设备遭受损坏，同时可以保证人身安全。DCS系统被广泛应用在热控系统中，既可以提升工作人员工作效率，又可以降低工作强度，确保电厂机组能够安全稳定发电。文章通过分析DCS系统出现误动的原因，提出减少误动次数的方法，保证控制逻辑和回路工作的正常开展，才可以确保发电机组稳定运行。

一、DCS基本介绍

DCS系统具有良好的扩展性与灵活性，可以有效操作工作画面，在运算与控制方面具有较大优势。DCS系统的运算工作能够应用在推断工艺参数方面，并且可以结合结果预测参数走向，根据历史参数分析整体发展趋势。当实际数据和标准不符合后，便会发出警报，从而保证系统运作，确保运行装置可以得到DCS系统监控，实现在工艺生产环节的全方面监管。在广泛应用DCS系统之后，其使用范围快速扩大，但装置问题更加明显。针对热控系统的测量和电缆等安装在室外，哪一结构出现问题，都会对整个系统带来直接影响，从而DCS系统的保护回路出现误动作，最终影响系统工作效率。此外，热控系统是否可以正常运行，还会对经济效益产生影响。

二、电厂热控DCS控制保护回路误动作出现的根本原因

（一）硬件故障

当设备的元器件遭受破坏、电路和模块存在接触不良、电源输出发生故障、电路板跳线存在错误，都会直接导致DCS硬件产生故障。DCS硬件存在故障，则不能正常驱动现场设备，指示灯不能正常显示，尽管系统运行达到标准规范，但是应测点数值不能正常显示。部分信号发生故障的原因为热工元件存在问题，这会导致系统的辅机与主机不能有效保护设计，最终发生拒动现象。拒动现象出现的原因为元器件质量未达到使用标准，或者是经过长时间的使用，导致元器件发生老化。除此之外，DCS逻辑未冗杂设计关键性回路。利用单元件工作，元件易发生问题，最终存在拒动现象与保护误动现象。

（二）软件故障

热控软件控制逻辑必须正确，当逻辑存在不完善，便会致使DCS系统出现误动。在机组调试过程中，或电厂进行大改动，发电机组特性会出现变化，进而致使DCS系统存在逻辑问题。DCS系统在改动技术前，控制函数曲线与参数的逻辑并不能满足改动后设备运行需求。针对这一情况要求，在改动技术后，必须重新设定软件逻辑，更改有关参数和函数曲线，从而确保软件逻辑与改动后设备相符合，从而防止系统误动。

三、处理DCS保护回路误动作的措施

（一）严格掌控硬件设备质量

采购设备装置时，外出采购人员必须具有扎实的专业知识，在选购的过程中可以严格掌控元件性能的应用价值、可靠性和安全性。在控制成本方面也需要对比元件的性价比，从而进行最优选择。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆元件在电厂是核心零件，企业在选购中不能将其列入价格低廉选购的范围，必须选购质量达标的装置，从而保证系统合理运行，降低日后维修费用。在利用设备开展工作的过程中，应该定期检修和维护设备，保证各装置在工作中具备安全性。对于线路保护问题，长时间暴露在室外的电路，工作人员应该清楚标记使用年限，及时调换。

（二）提升工作人员综合素质，优化管理模式

电厂工作是由每位员工独立完成的，为保证各项工作顺利完成，便要求工作人员具有专业技能和职业素养。对于工作技能，企业在招聘时必须制定较高的要求，将应聘者的专业技能和工作经验作为考核标准。在工作的过程中加大培训力度，确保员工加强技能水平，最终通过岗位操作，完成技能考核。提升工作人员的综合素质和专业水平的渠道较多，例如企业可以定期邀请行业专家，讲解工作中面临的问题及其解决方法。企业还可以组织员工共同讨论，通过互相解答、互相帮助，解决员工工作疑问，为员工沟通交流搭建桥梁，促使员工建立良好的关系，为后续工作的开展奠定基础。对于工作态度，应该让员工具有安危意识和责任意识，保证员工可以从自身角度出发进行全方面考虑，从而在工作中可以保持良好的工作状态，高质量地完成工作内容。电厂工作是一个整体，在整体的环境中需要具有合理的管理系统，进而保证员工工作质量和领导公平管理。故此，在工作的过程中应该明确规定，严格按照工作流程执行。在修改数据库信息时进行备份处理。只有在工作中规范化操作，详细记录工作内容，才可以保证DCS系统的保护回路出现误动作后有数据支撑。当软件未得到技术人员的检测，其他员工不可自行下载，若系统出现故障，除排查故障以外，还应该做好隔离的工作。

（三）完善热控保护和辅机控制逻辑

当外部因素被扰乱，便不能正常发送信号，最终致使热控保护系统中的保护出现出现误动作，出现这种情况的主要原因是电路接触不良构成。结合这种情况，应该利用容错率整合机组逻辑。改革机组性能和运行参数时，应该及时修改DCS系统中的控制参数和分析数据、运行曲线等，保证机组安全运行。此外，针对易发生故障的元器件与系统设备，可以优化系统逻辑，从而降低发生风险的概率。

（四）提升设计和检修、施工水平

现阶段，主控模块与系统电源的冗杂设计得到广泛普及，但保护电源的力度却没有加大。故此，针对较为重要的电源可以实施冗杂设计，将简要信息存储在卡件上，这样才可以确保取样点具备测量信号，避免DCS系统的保护回路出现误动作。当系统模块发生故障之后，应该及时诊断故障，确定出现故障的原因，及时更换故障模块。企业也应该及时派遣人员定期检修系统，降低系统出现故障的概率。

结束语：综上所述，随着我国信息技术的大力发展，电厂对发电设备自动化程度提出新的要求。DCS系统的优势较为凸显，只要定期检修DCS系统，就可确保热控系统的安全性和稳定性，从而防止保护回路出现误动作。通过文章上述的分析，在明确出现误动原因的基础上，提出有效地处理措施，为提升工作效率提供保障，为电厂应用DCS系统奠定基础。

参考文献：

[1]王玉全.电厂热控DCS控制保护回路误动作原因与处理措施研究[J].中国新技术新产品,No.320(10):26-27.

[2]张剑斌.电厂热控DCS控制保护回路误动作原因与处理措施探微[J].自动化应用(5):107-108.

[3]斯钦朝格图.试论电厂热控DCS控制保护回路误动作原因与处理措施[J].军民两用技术与产品,2016(24):161-162.

[4]沈宁淞.浅谈电厂热控DCS控制保护回路误动作原因分析及处理措施[J].科技风,2015(3):50-51.

[5]张海鹰.浅谈电厂热控DCS控制保护回路误动作原因分析及处理措施[J].中国新技术新产品,2015(8):157-157.

论文作者:刘焕博

论文发表刊物:《电力设备》2019年第21期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/aae2e41977785b92e3f7af0a.html