# 论矿山测量中新测绘技术及其特点刘亚军论文_刘亚军

摘要：矿产开采作业的开展离不开矿山测量工作。通过新测绘技术的应用可以极大的提高矿山矿物测量数据的准确性，方便相关人员更加全面的掌握矿山情况。那么接下来文章将对矿山测量中新测绘技术的应用及其特点进行研究分析，旨在为今后相关研究提供参考资料。

关键词：矿山测量；新测绘技术；特点

一、矿山测量测绘技术的相关概述

所谓的测绘学主要是指研究地理信息的获取、应用以及描述的重要的科学。测绘的内容主要包括研究地球的形状、地表形态以及地表的变化等，然后将他们做成各种类型的地图，构建出完善的信息系统。目前测绘技术已经广泛的用于多个学科之中。测绘学最为传统的定义是测量以及绘图，是指两门学科的有效结合，随着社会的不断发展，测绘学涵盖的内容越来越多，最终形成了一个专业，传统的测绘学在不断地发展之后，将多门学科有效的联系在一起，也展现了广阔的发展前景。在漫长的测量史中，矿山的测量工作早在千百年前就已经开展，但是是在最近几年形成了一门独立的学科。

二、测绘新技术在矿山测量中的应用

2.1矿山测量有关全站仪的运用

全站仪在矿山测量中属于应用最为广泛的测量工具,与全球定位系统和惯性测量系统不同,前者是一种技术,而全站仪则是一种测量仪器。它的工作原理是利用光学技术、电子技术等技术结合而制造的光电测量仪器,通过数据形式提供测量成果。由于其工作原理的性质,全站仪兼具测距仪和经纬仪两者的优点于一身,在操作上相当简便决捷,性能也比较稳定,数据可以通过电子手薄和计算机进行通讯,这些优点使得全站仪成为目前全球销量最大的测量仪器,尤其是智能型全站仪,集光、电、磁、机的最新科研成果,同时实现测距、测角功能。目前来看,全站仪在矿山测量中主要承担地面控制测量、地形测量以及工程测量等任务。

2.2空间信息技术在矿山测量中的应用

空间信息技术即全球定位系统、遥感、地理信息系统,其主体和核心就是３S技术.其中,遥感主要包括航空遥感和卫星遥感两种。航空遥感作为地形图测绘的重要方式,已经在实践中得到广泛的应用,并且卫星遥感用于测图也正在研究之中,并取得了意义重大的成果。GPS作为一项能够引起传统测绘观念重大变革的技术,已经成为最具潜力的全能型技术,是大地测量的技术手段,在控制测量、工程测量、环境测量、防灾减灾、矿山测量及交通运输工具的导航等方面都发挥着举足轻重的作用。再者,与传统的测量技术相比,GPS并没有严格的控制测量的等级划分。因此,不需要考虑测点间的通视和造标,也不存在误差的积累,还可以同时间进行三维定位,具有全天候、高精度和高灵活性的优势,对于误差来源、数据处理和在外业测量模式等方面是对以往的测绘理念的革命性的转变。地理信息系统是一种对空间地理的分布有关的数据进行采集、管理、处理、分析的计算机技术系统,其发展和应用对于测绘科学的发展意义深远,可谓是支撑现代测绘技术的技术大厦。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆遥感技术在矿山测量中的应用已经经历了较长的时间,积累了足够的经验,而GPS技术在矿山测量中的应用则主要用于代替传统的地面测绘工作。应用于矿区的地理信息系统是矿区地理信息系统,又称矿区资料源环境信息系统,是目前矿山测量的重要发展方向。现阶段,以３S的一体化亦或是集成发展为导向的空间信息技术体系正在逐步成为测绘学、地球信息学新的工作模式和技术体系,其时效性和先进性尤为显著。以现代测绘仪器和空间信息技术为技术支撑的测绘技术正处于迅速发展中。空间信息技术是矿山测量实现现代任务的重要保证及技术支撑,３S和其他高科技新型测量仪器技术的充分结合,为矿山测量工程奠定了坚实基础。

三、分析当前我国矿山测量技术的特点

就目前而言，矿山测量中的新测绘技术主要是GPS技术，其在矿山测量工作中透露着非常明显的特点，相比较于传统的矿山测量技术来说，有着非常大的优点。首先，传统的矿山测量技术存在着很多缺点，这些缺点的存在对矿山测量工作的顺利进行，以及矿山测量质量都造成了极大的影响。第一，传统的矿山测量技术依靠的是测站点与测量目标之间的通视情况，当测量点与测量目标之间存在着障碍物，会使得测量工作没有办法进行下去，则需要绕过障碍物才能够完成测量的任务。第二，传统的测量技术在测量过程中存在着距离的限制，当测量距离大于五千米的时候，测量结果就会存在着很大的误差。第三，传统的矿山测量技术还受到天气因素的影响，当天气处于大雾、下雨或者是多云的状态时，矿山测量的结果都会受到影响。

新测绘技术在矿山测量工作中的使用具有非常多的优势，促使着矿山测量工作的顺利进行。第一，通过GPS新测绘技术在矿山测量中的应用，能够有效避免天气因素的影响，不论是怎样恶劣的天气都不会对测量造成影响，从而提高矿山测量的工作效率。第二，新测绘技术的应用，不需要通过通视的办法来实现，有效减少了测量过程中存在的误差，促进测量准确性的提高。第三，新测绘技术在矿山测量中的应用不受时间的限制，不论是白天还是夜晚，都能够正常的进行运作，从而节省了测量的时间。第四，新测绘技术的系统坐标能够通用，实现了应用范围的扩大。矿山测量新测绘技术GPS-RTK能够准确的完成定位操作，在进行目标测量的过程中，能够保证测量目标的准确锁定，还能够保证测量工作的连续性开展。新测绘技术能够有效减少测量所需要的仪器和控制点，从而减少了测量工作者的劳动力，实现劳动效率的提升，促进测量数据处理质量的提高。

四、结语

综上所述，矿山测量是综合了多学科知识，其发展主要受三方面的影响，即采矿技术和矿业工程发展、测绘科学技术与仪器设备发展、地质学和环境科学等多学科发展。矿山车测量人员主要负责矿山地面、地下三维空间测量等多项工作，故而如何将GPS技术、GIS技术和RS技术应用到具体工作中去是当下研究的重点。在今后工作中应当强化这方面的研究，为我国矿产事业发展创造良好的条件。

参考文献：

[1]高路.现代测绘技术在矿山测量中的应用分析[J].中国金属通报,2019(11):32-33.

[2]李长松.矿山工程测量中的现代测绘技术应用[J].科技风,2019(28):130.

论文作者:刘亚军

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年1月第2期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/aaea95207234bbbfa9a10d30.html