# 绿色商业建筑设计理念分析论文_沈宇剑

摘要：文章结合工程实例，阐述了绿色商业建筑设计理念，就绿色商业建筑设计要点及措施进行了深入的分析，着重从节地、节能、清洁能源利用和环境保护等几个方面进行了论述，为建筑设计人员提供参考。

关键词：商业建筑；绿色理念；节能设计；能源利用

随着我国人们生活水平的提高，人们对消费环境的环保性提出了更高的要求。当前在建筑工程施工过程中，不但对施工周边自然环境造成严重的破坏，而且消耗了大量的能源，这与我国倡导的可持续发展战略相违背。为了能够提高环境保护，积极响应国家提出的绿色建筑理念，应引入绿色设计理念，以节约资源、减少环境污染，创造出自然、健康的建筑空间。本文通过工程实例，就绿色商业建筑设计要点及措施进行探讨。

1工程概况

某商业建筑总建筑面积63604.8m2，其中地上面积51937.8m2，地下面积1163.2m2。地势为东北高，西南低，但相差不大。容积率为5.95，建筑密度为57.96%，绿地率为35.0%。项目地下一、二层为车库，首层至三层为商业，四层为餐饮，五层至八层为客房，九层至十一层为办公，为综合性的商业建筑。此项目主要为了打造绿色住宅小区，其设计理念是创建一个回归自然、与自然和谐共处的绿色生态居住园区。

2设计理念

（1）土地资源节约。土地是人类生存的基本保证，在建筑设计时，要尽量减少土地资源的浪费和对土地的侵占。可通过合理的规划与设计，最大限度地节约土地资源。例如，使用绿色环保砖来替代传统的黏土砖，这样可以节约耕地资源。（2）水资源节约。绿色建筑设计的措施还包括对水资源的节约与利用。在绿色建筑整体规划过程中，可以采用先进的水处理设备以促进水的循环与利用。如建立雨水收集系统，通过把生活污水处理成中水，将基应用于建筑绿化灌溉当中。（3）能源节约。目前，人们越来越重视节约能源。在绿色建筑设计过程中，应对各种能源节约与有效利用进行综合考虑。例如，开发与利用太阳能、风能和地热能。为了减少电力的损耗，可以利用太阳光来取暖或在照明中使用；同时可以采用集中供暖系统来提高能源的利用率。（4）绿色环境。绿色环境理念主要体现在以下几个方面：第一，对建筑居住区的绿化进行合理规划，创造出生态的居住环境，以起到净化空气的作用；第二，通过合理设计来减少居住区的噪音问题。

3建筑设计要点

综上分析，为了有效解决建筑耗能问题，创造出舒适、健康、节能的绿色建筑，在绿色建筑设计的过程中，应从节能、节地、节水、节材等方面着手。

3.1节地设计

（1）项目选址。本项目用地为建设用地，无珍稀濒危物种，无名胜古迹、自然保护区等特殊敏感目标，建设不破坏当地文物，保留了自然水系。建筑场地选址无洪灾、泥石流及含氡土壤的威胁，建筑场地安全范围内无电磁辐射危害和火、爆、有毒物质等危险源。（2）出入口与公共交通。项目平面交通设计充分考虑出行便利，在大楼多个出入口，周边车道环绕。本项目主要出入口500m范围内有金龙桥公交站点。（3）景观绿化。本项目种植适应本地气候和土壤条件的乡土植物，采取措施确保植物存活率，主要绿化物种有苏铁、台湾草、蒲葵、美丽针葵等。不移植野生树木(包括花草)和树龄超过30年的人造树木。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2节能与能源利用

（1）建筑节能设计。基于当地气候特点及相关节能规范的要求，本项目外墙采用200加气混凝土，热桥梁柱采用15mm玻化微珠无机保温砂浆内保温；外窗玻璃采用普通铝合金窗+Low-E中空玻璃。项目各楼栋设计满足《〈公共建筑节能设计标准〉广东省实施细则》(DBJ15-51-2007)对夏热冬暖地区公共建筑外围护结构的性能化指标要求。（2）高效节能空调。项目首层至三层空调总负荷2290kW，采用2台水冷螺杆式冷水机组；四层至八层空调总负荷2900kW，采用2台水冷螺杆式冷水机组；九层、十层、天面层采用多联机系统，共采用14台室外机。首层采用吊顶式空气处理机组；四至八层采用风机盘管加新风系统；九层至天面层采用多联机室内机。各机组能效比、水系统输送能效比、风系统风机单位耗功率均满足节能标准要求。

（3）太阳能热水系统。本项目采用太阳能+空气源热泵联合系统，为酒店客房部分提供60℃生活热水。屋面设置平板型太阳能集热器共168m2，并采用3台制热量97.15kW的空气源热泵进行辅助供热。经计算，太阳能供热量可达到最大日最高时耗热量的10%。

3.3节水与水资源利用

（1）水系统规划设计。本工程排水系统为雨、污分流制。本工程排水系统为雨污分流、污废分流制。污水经化粪池处理后与废水一起集中排入污水处理设备间处理，达到排放标准排入市政下水道。（2）节水措施。本项目给水排水系统设计选用节水型卫生设备及其配件，如节水便器，以达到绿色建筑节水的要求。卫生间坐便器采用容积为6L的冲洗水箱，公共卫生间采用感应式水嘴和感应式小便器冲洗阀。生活水池与消防水池分开，生活给水二次加压水泵给水采用变频给水设备，不设屋顶生活饮用水箱，防止二次污染水质。

3.4节材与材料资源利用

（1）结构体系设计。项目的结构形式为框架结构，建筑造型要素简约，无大量装饰性构件，女儿墙高度1.5m，满足标准要求。（2）预拌混凝土使用。项目严格执行《关于限期禁止在城市城区搅拌混凝土的通知》（商改发[2003]341号）和广东省人大2005年第46号公告《广东省建设工程项目使用袋装水泥和现场搅拌混凝土行政许可规定》，现浇混凝土均采用预拌混凝土。

3.5环境保护

在平面布局上，地下一、二层为车库，首层至三层为商业，四层为餐饮，五层至八层为客房，九层至十一层为办公。在纵向分布上各层平面功能分区合理，电梯、水管井、排送风井都设置在每层的楼梯间或电梯间，避免了将房间与有明显噪声源的房间相邻布置。此外，建筑内制冷机组、水泵和风机等设备均选用低噪声型，且均设置在地下室，以减少其噪声对主要功能房间的影响。

4结束语

综上所述，本文着重探讨了绿色商业建筑设计要点及措施，从中可以得知，在绿色商业建筑设计过程中，应充分了解绿色建筑设计理念，并从节水、节能、节地与选材等方面制定出建筑设计的有效方法，这样才能设计出绿色建筑作品，实现建筑与人、建筑与自然相协调的设计目标。

参考文献：

[1]王丽敬.浅谈绿色节能理念在建筑设计中的应用[J].河南科技,2013(15):178.

[2]杲庆帅.绿色建筑技术在科技住宅建筑设计中的应用[J].住宅与房地产,2019(22):72.

论文作者:沈宇剑

论文发表刊物:《城镇建设》2020年第4期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/aaf4ec9e23ba479834c2fb20.html