# 微波对射报警系统在石油库周界安防中的应用论文_署赵滨

摘 要：随着社会的发展，石油石化行业的安全受到越来越受到重视，随着发展的规模越来越大，行业内安全事故频发，其中不乏第三方人员破坏的情况出现，因此采取一种有效的周界入侵报警系统作为油库的安全防卫的手段显得十分的重要，周界安防系统作为有效的技防手段能够迅速的给值班人员发出警告，可以有效地降低危害发生的不良后果。

关键词：入侵报警；微波；频率；发射；接收；

随着我国石油行业的规模不断扩大和国家能源行业的快速发展，石油资源被作为战略资源越来越被重视，目前我国有国家级、石油石化行业级根据需求和用途建立了多座石油库，石油库是一种十分重要的资源储备基地，一旦出现任何意外，都会造成重大的经济损失、环境污染、人员伤亡甚至可能会造成战略决策的调整及社会的不稳定，因此，加强石油库的安防保卫工作变得十分的重要。近几年来，国家多个相关单位发布了一系列油库安防保卫及反恐方面的文件、措施、规范，以保障石油资源和石油生产的安全，为了确保石油资源的安全性，针对罐区、生产区、周界等重要位置提出了相应的的人防、物防、技防的措施办法，随着科技的不断发展，技防措施变得十分重要，性能越来越好，越来越受到重视。

1.周界安防系统

目前周界安防除了常规的人防、物防，越来越受到重视的是技防措施。防周界入侵技防是指通过一些科技产品的自动功能以实现对入侵人员的有效报警、监控。随着各种技术的不断进步和产品的不断完善，技防措施在周界安防领域中的作用越来越大，我们目前的石油库，一般采取了建立封闭式围墙的物防措施，同时还有人员按时巡查的人防措施，但是一般石油库的周界相对较长，人员巡查时间间隔也比较长，单凭人员巡查不能有效的发现人员入侵，因此，需要采用技防措施进行辅助和补充，周界安防系统由此而产生。周界安防系统主要由现场视频监控系统和周界入侵报警系统组成，如遇到外来人员翻越围墙闯入油库时，会触发周界入侵报警系统，同时还会将报警信号传送至视频监控系统，并以声光警报方式传达给安防值班人员，视频监控系统会根据报警信号触发位置将相应摄像机监控画面传送至油库值班人员，供值班人员判断及应对，入侵报警系统同时会发出声光警报。目前周界入侵报警系统有红外对射、激光对射、微波对射、电子高压脉冲、振动光缆等多种形式。

2.周界入侵报警系统使用现状

周界入侵报警系统作为一种重要的技防措施已被广泛应用，目前，我国各类石油库目前所使用的的周界入侵报警系统主要有以下几种方式：

2.1红外对射、激光对射等光对射类周界入侵报警系统

红外对射、激光对射等光对射类周界入侵报警系统主要通过设备发射端发射光束，接收端接收光束，如果出现光束中断则反映为有人闯入的原理来实现自动报警的功能，光对射类主要的优点是设计简单、安装方便，成本相对较低。其缺点是：光对射类容易受到太阳光、大雨、大雾等天气的影响，特别是红外对射非常容易受到影响，误报率非常高，难以引起值班人员重视，起不到应有的报警作用；激光对射入侵报警系统抗干扰能力虽然较强，但依然会受到天气影响，并且因为激光的精准度很高，所以要经常对激光发射机进行校正，增加维护工作量。

2.2电子高压脉冲周界入侵报警系统

电子高压脉冲周界入侵报警系统应用十分广泛，其具有形式简单、施工方便、效果较好等优点，但由于其属于高压带电设备，会产生静电火花，在雨雾天气还可能发生水体接触导电现象，因此在石油化工类油气可能发生集聚的场所一般较少使用。

2.3振动光缆入侵报警系统

振动光缆报警系统其原理是当人员入侵时会产生振动，振动会引发光缆产生压变从而使得光后向的散射信号发生变化，当变化量超过限值时则认定为外来人物入侵从而进行报警，振动光缆入侵报警系统监控距离长，而且无源，适合用于石油石化场所，但智能型振动光缆报警系统价格较为昂贵，非智能型振动光缆无法识别环境影响从而导致误报率较高。未来随着光纤检测技术的成熟和成本的降低，智能型振动光缆报警系统会有较好的应用前景。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.微波对射报警系统的应用

微波对射报警探测器是一种定向射频波设备，其探测器发射端将具有定向性和集束性的微波发射至接收端，根据多普勒效应，微波发射出去的频率如果遇到固定物体，则其频率不变化，如果遇到移动物体，则其频率会产生变化，从而可以判断是否有人侵入。

3.1微波对射报警系统主要优缺点

微波对射报警系统具备简单、易安装，价格相对较低，使用过程中基本不受外部环境影响，误报率比较低的优点，它能有效反应移动物体穿过微波区域并产生报警。但微波对射报警器所发出的微波其轨迹为扇形轨迹，当发射端和接收端距离比较远时，其中心区域的微波覆盖面积会比较大，以至于会将正常行走的人、车等移动物体均会探测到使得报警器产生误报，因此长期以来，微波探测器一直在较小的区域内使用或作为其他入侵报警系统的辅助配套用于大门口的入侵报警检测。对于石油库这种周界距离长的场所一般很少在围墙上使用。

3.2微波对射报警系统在长距离周界中的使用方法

微波对射报警系统主要包括前端微波报警发射器和接收器、信号传输设备、后端信号处理报警服务器，其前端安装在围墙上，一发一收成对安装，根据所探测的区域一般覆盖范围为30米至200米，距离越短其探测准确性越高，误报率越低，但其造价成本越高。传统的微波对射报警系统在长距离周界上使用时会有较高的误报率，但随着技术的不断进步，微波对射报警系统的技术也在不断完善和成熟，目前针对长距离入侵报警提升其有效性降低其误报率主要有两种方式：

（1）提升微波对射报警器其发射微波的集束性的性能，通过微波对发射端内部构件及天线的调整，采用更加精细的微波发射天线，可以有效控制微波发射所覆盖的范围，从而降低对范围内移动的物体产生的误报率。

（2）微波对射报警系统采用智能后端平台，建立移动物体报警数据库，由于物体的移动方式、移动速度等不同，其接收到的微波所产生的频率变化也会有所不同，根据变化特点进行分析，可以有效的检测出各种移动的物体，并对路边行人、车辆、植物晃动、鸟兽等动物越过的情况进行屏蔽，就能够有效的识别人物翻越围墙的情况，这样就大大提升了其报警的有效性。

3.3智能型微波对射报警系统

智能型微波对射报警系统其所采用的原理与传统微波对射报警系统完全一样，其不同在于系统不单单是接收报警信号，同时对报警信号进行分析、选择，建立报警信号数据库。通过对不同的移动物体进行分析，提取信号变化的特征向量，筛选出入侵闯入这种行为对应的特征向量，同时屏蔽其他行为带来的信号变化。这样，微波对射报警系统只会对物体移动方式类似于入侵闯入这种行为时才会发出报警，可大大的降低系统的误报率。智能型微波对射报警系统还可与视频监控系统等其他安防系统进行联动融合报警，可供值班人员迅速的对现场情况做出判断，有效的实现对入侵人员的检测及监控。

4.总结

石油是我国重要的战略资源，作为油库其安全防卫工作则十分的重要，因此目前行业内周界安防的技术手段也在不断提升。微波报警系统安装十分简单，造价相对较低，受环境影响也较小，既适合新建的石油库，也适合老旧的需要改造的石油库使用，随着智能化设备水平的提升，必将获得广泛的应用前景。

参考文献：

[1] 刘娇，月任燕. 常用入侵报警探测系统的应用与安装[J]， 自动化与仪器仪表，2015,04

[2] 孙俊香，李超男，徐驰. 浅谈常用周界入侵报警系统的技术及性能比较[J]， 通信世界， 2016，07

[3] 仇昌春，樊淳宁，陈飞卫. 接触网智能防盗报警系统的设计[J]， 铁道技术监督，2013，06

[4] 王军锋，盛大军，刘子畅，吕大勇. 基于微波阵列技术的高铁周界入侵探测系统应用研究[J]， 中国铁路，2019,02

论文作者:署赵滨

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第23期

论文发表时间:2020/5/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ab122eff761e625387c3bc36.html