# 探析10kV配电带电作业的安全措施防护论文_李亚钢

国网山西省电力公司运城市开发区供电供电公司 山西运城 044000

摘要：由于近几年国家建设的加快，对供电的安全性要求越来越高，于是在配电出现故障的时候，就需要及时进行修理，往往采取现场带电工作。笔者结合工作经验，在本文中分析了配电带电作业的基础理论知识，并从制度防护、队伍防护、技术防护三道防线措施对配电带电作业安全防范进行了阐述。

关键词：带电作业；安全措施；防护

在经济发展的带动下，社会对于电力的依赖性越来越大，电力供应的可靠性受到了日益广泛的关注，也成为评估供电质量的重要标准。因此，供电企业对配电检修模式进行了改进和创新，引入带电作业方式，减少配电检修造成的频繁停电，提高用电可靠性，推动企业经济效益和社会效益的提高。而在带电作业中，如何保证作业安全，成为用电企业重点研究的课题。

一、配电线路带电作业的特点

根据绝缘工具或者绝缘方式可以将配电线路带电作业的主要作业方式进行简单划分。根据所选择绝缘工具划分，配电线路带电作业主要有三种作业方式，分别为绝缘斗臂车作业法，绝缘平台作业法和杆上绝缘工具作业法；而按照绝缘方式进行划分，则配电线路带电作业主要有两种作业方式，为直接作业法以及间接作业法。在配电线路带电作业中，因作业空间较小，而配电设施较为密集，三相导线之间的空间距离太小，加之配电网络的高压较低，作业人员极容易在作业过程中触碰到不同电位的电力设施。故此，在配电线路带电作业中，身穿绝缘服的作业人员不适宜采用直接接触带电体的等电位作业方式，主要原因有两个，其一，有可能会产生相对地短路。其二，有可能会致使相间短路。在进行配电线路带电作业中，作业人员应该穿戴整套绝缘防护用具进行作业，并在过程中采取主、辅绝缘相互结合，多层后备绝缘防护的安全作业方式。

二、10kV配电带电作业的安全措施防护

（1）制度防护

首先，认真进行现场检查制度。在进行配电带电作业前，应组织作业人员到现场，对线路的分布和工具将承受的机械负荷进行认真的检查，对现场作业时存在的不安全因素以及可能出现的危险要有清醒的认识，并作出正确的分析和判断，以便在具体的工作中能够及时有效的采取必要的安全措施。其次，严格执行工作票制度。配电带电作业前必须按照规定，填写这项作业的作业票。对于在带电作业中遇到的相同的电压、同一类型的带电作业，应该在进行认真的分析与研究后，可以采用同一安全措施的就采用统一安全措施，一张工作票可以在多条线路通用，但是必须要标明具体的线路名称，对工作票的使用期限也要限制，超过检修期后，工作票自然作废。第三，必须履行工作许可制度。现场工作开始前，现场负责人应该联系调度员安排好值班的顺序，需要停用重合闸或直流，然后启动保护工作，对于带电断、接引线必须履行值班调度许可手续。最后，要建立专人专管专责的监护制度。为了保证作业的安全，按照规定必须建立专人专管专责的监护制度，所有现场作业必须要选取一位有实际工作经验，有责任心的人员担当现场监护人，监护人不允许参与直接的操作，监护不得超过一个作业点的范围。在工作过程中一旦监护人因临时有事情离开工作现场，所有人员必须停止所有操作，原地待命，等监护人回来后再继续作业。

（2）队伍防护

一是技术能力培训。这项作业是一项技术性很强的、技术质量高的工作。为了加快技能人才的培训，以适应现代供配电企业对专业技术人才的需求，要完善理论培训，加强职业技能培训，完善岗位培训标准和评价体系，为企业发展奠定坚实的基础，为企业的技术人员提供技能和职业发展通道，使他们能提高技能，专注于技术，优化人才结构，不断提高员工的素质。

二是优化整合教育和培训的集约化管理、教育和培训资源，促进优质培训资源共享。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆实施统一规划、统一标准、分级负责的原则，进行统一、高效的共享，使资源集约化管理，努力增加教育和培训计划，在资金、培训基地、培训教材、培训网络的发展中去进行完善，做好实训基地建设计划，以建立一个培训中心为龙头，多个技能培训分基地为目标，实现一个有序分工、优势互补、资源共享的培训基地培训网络。

三是开展技术技能竞赛，迅速提高技术人员的专业知识基础和能力水平。只有通过内部职工技术的“较量”、“PK”，才能使职工在竞争中进步，使他们快速提高专业知识基础和能力，为创造高品质的人才，为建设现场的快速发展和安全工作提供充分的支持。

（3）技术防护

一是正确选用安全防护用具：①根据批准开展的项目及设备的需要对安全防护用具进行选购。选购时必须向销售商了解清楚工具的电气性能、物理特征，同时针对进口绝缘服及绝缘遮蔽罩等防护用具，要认真组织接收、验收、检验，并应按照《电业安全工作规程》制订企业的管理标准，进行严格的电气试验及物理特性检查。②安全防护用具的日常维护保养。作业人员和工具保管员应在每次使用后，按相关规定对绝缘防护用具进行检查，及时发现现场的各种金属设备、构件造成的划破或损伤，预防因绝缘防护损坏而引发事故。③绝缘遮蔽用具的选用。应根据生产现场所需求的工具型号、尺寸，对所需的绝缘遮蔽用具利用现有的国家标准及行业标准和企业标准、来选定厂家的选材、技术管理和工艺要求等，使生产出来的遮蔽用具在现场作业有针对性。

二是带电作业安全距离。这项技术数据的确定，区别于以往的所有可能的过电压的系统。事实上，当线的长度是不一样的，系统的结构就是不一样的，该设备也是不一样的，在相同的工作条件下，不同的线路过电压就会存在不同，而且差距会很大。正因为如此，想要进行安全距离计算没就必须要考虑到现场的工作速率的风险，应该根据实际的系统电压的倍数计算。带电作业最小安全距离范围内的活动，包括带电作业最小间隙和操作者的身体允许的活动距离。这是受到各种因素，包括形状的间隙、放电间隙中的电压、极性变化等影响的。一般情况下，放电电压的工作间隙的形状对安全距离有着显著的影响。

三是带电作业用保护间隙。加装保护间隙后，可提高带电作业的安全性。尤其是紧凑的、升压改造和小塔窗口的多条线路，受到距离偏小的影响较大，传统的做法不能满足标准规定的最小安全距离及对保护间隙的要求。当系统过电压放电，电压超过工作间隙，就会出现间隙放电的危害，为了保护操作者的安全，在现场工作过程中，就需要设立保护的间隙，对可能会发生间隙放电电压以及低于工作间隙放电电压进行防护，避免了过放电间隙电压保护过早的问题，从而限制了的电压幅度，起到了保护操作者的安全作用。

四是停用重合闸的措施。重合闸就是给电压产生制造着机会，如果停用重合闸系统，就可以有效的降低产生电压的概率，使带电作业的风险相对减少。重合闸停用，可以有效避免因为在带电作业中自己的错误而出现的事故二次伤害，防止事故造成后果以及事故扩大化的后果。

三、结束语

综上所述，带电作业安全一直是保证电力企业有效运行及安全的关键。而目前实际情况，带电作业过程的安全问题应作为重点进行考虑。笔者结合多年电力作业经验，提出10kV配电带电作业的安全防护措施，以便为保证带电作业安全及配电线路有效运行提供技术支持。

参考文献：

[1]谢亚雷.配电带电作业安全防范措施分析[J].科技传播，2013（07）：80，79.

[2]任廷杰.配电带电作业安全防范措施[J].现代国企研究，2015（02）：67.

[3]《电力安全工作规程》（线路部分）

[4]《带电作业基础知识》中国电力出版社

[5]《国家电网公司带电作业工作管理规定》

论文作者:李亚钢

论文发表刊物:《基层建设》2019年第15期

论文发表时间:2019/8/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ab1d1f03d21a324ca00629a6.html