# 建筑工程施工中深基坑支护的施工技术论文_高瞻

杭州市市政公用建设开发有限公司 310002

摘要：深基坑施工是建筑工程施工中的关键工作之一，而深基坑支护是影响建筑工程全过程建设及深基坑施工的质量与安全性的重要因素，体现出深基坑支护在建筑工程施工中起到的重要作用。故此，本文在简要分析深基坑支护工程的特点的基础上，具体探讨了深基坑支护的常用施工技术。

关键词：建筑建设；深基坑支护；特点；施工技术

社会经济的快速发展，以及国家发展战略的调整和优化，推动城市化建设进程的不断加快，建筑工程的数量与规模不断提升，涉及公共基础设施、市政等多个领域，建筑物的质量与施工的安全性等问题越发突出，对建筑工程建设中的深基坑支护施工也提出了更高的要求。基于深基坑支护在建筑工程建设中发挥的重要作用，根据建筑工程的整体设计规划与施工条件等，通过采用适宜的支护施工模式，增强深基坑支护后的稳固性，对保证建筑工程的顺利施工及施工质量的控制具有重要意义。

1.深基坑支护工程的特点

1.1深基坑支护方法种类多样化

随着建筑工程规模的不断扩大以及高层、超高层建筑工程数量的增加，建筑工程建设中基坑开挖的深度不断加深，这也对建筑工程施工中的深基坑支护施工提出了更高的要求。建筑工程向地下空间发展，是土地资源短缺的地区发展建筑行业的重要方向，也是满足城市管理规定及人防标准的关键。建筑行业的快速发展，工艺技术的不断创新，基坑深度的大幅度增加，推动深基坑支护方法的多样化，深层搅拌桩、土钉墙支护、排桩等新型深基坑支护方法和工艺在建筑工程施工中的应用逐渐受到重视。根据土钉墙、深层搅拌桩等不同方法和工艺的不同特点和施工要求，以建筑工程规模、整体规划设计和基坑开挖为依据，通过采用科学的深基坑支护方法，在提升建筑工程质量与基坑稳固性等方面的作用显著。

1.2深基坑支护工程事故隐患较大

建筑工程建设普遍存在工程量大且工期紧等特点，工程建设的质量标准要求较高，与广大人民群众的生命财产安全息息相关。深基坑工程是建筑工程中的一项重要子工程，也是建筑工程建设的关键。降雨、振动等多方面因素容易影响到深基坑工程的施工，相关工作人员存在违规操作行为，建筑材料的质量把关不严，工艺操作不符合规范标准，造成深基坑工程的诸多不确定性，安全事故频发，这也体现出深基坑支护工程的事故隐患大与突发性等特征。建筑工程施工中的深基坑支护施工质量不达标，甚至是基坑支护失效，容易造成重大的人员伤亡与经济损失，对建筑工程经济效益与社会效益的影响较大。采用科学方法加强深基坑支护施工，提升深基坑工程施工管理水平，及时排查和解决深基坑支护施工中存在的事故隐患，有利于减小基坑变形和重大安全事故。

2.深基坑支护的常用施工技术分析

深层搅拌桩、土钉墙、护坡桩等是建筑工程施工中的常用深基坑支护技术，特点与施工步骤有明显差异。建筑工程施工中的深基坑支护工程普遍包括围护墙与支撑体系两个部分，为了确保深基坑支护的施工质量能够达到预期标准，在选用适宜的深基坑支护方法的基础上，应遵循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖、严禁超挖”的原则，严格按照规范标准的程序进行深基坑支护施工，以便保证建筑工程建设的整体质量。

2.1深层搅拌桩支护施工技术

在建筑工程建设中，基于深基坑支护工程的重要作用，为了确保建筑工程的施工质量与安全控制能够达到预期标准，较常采用深层搅拌桩支护技术进行深基坑支护施工，在工程施工中广泛使用。深层搅拌桩支护作为一种重力式支护结构，采用的固化剂主要包括水泥与石灰等。在建筑工程中采用深层搅拌桩支护，需要采用适宜的搅拌机械在地基深处对固化剂与软土进行强制拌合，形成土挡墙，从而达到深基坑支护的目的。

图1：水泥搅拌桩施工示意图

在建筑工程建设过程中，“一次喷浆、二次搅拌”或“二次喷浆、三次搅拌”是深层搅拌桩支护施工较常使用的两种成桩工艺，适应范围差异明显。如果建筑工程施工现场的土质是软土或淤泥质土，可采用“一次喷浆、二次搅拌”工艺进行深层搅拌桩支护施工；反之，如果深层搅拌桩支护所使用的水泥量较大且土质较硬，需采用“二次喷浆、三次搅拌”工艺。在深层搅拌桩支护施工中，根据基坑开挖深度的准确数值，计算支护施工所需水泥与石灰的具体量，采用特定的搅拌机械对固化剂、水泥等材料进行拌合，利用不同材料的一系列物理化学反应加快软土硬化，形成坚固的深基坑支护结构，避免深基坑工程施工影响到施工现场周边的建筑物，为建筑工程的后续施工奠定坚实基础。深层搅拌桩支护施工实效如下图所示。

2.2土钉墙支护施工技术

在建筑工程建设过程中，土钉墙支护技术的应用涉及到混凝土与土钉等材料的应用，基坑开挖也是影响土钉墙支护施工的重要因素之一。因此，为了提升建筑工程施工的安全性与深基坑的稳固性，在采用土钉墙支护技术加固深基坑时，应依据建筑工程规模与整体设计规划，明确基坑开挖深度，严格按照标准程序开展深基坑开挖工作，做好深基坑墙面的放线和测量等工作，提高深基坑开挖质量，结合设计图纸与现场实际情况，对钻孔位置与放钉密度进行计算，以便为土钉墙支护施工提供支数据支撑。

钻孔作业是土钉墙支护施工中的一个重要步骤，对土钉墙支护施工质量的影响较大。根据建筑工程整体规划与土钉墙支护施工的具体设计，需要专业人员依据施工现场的实际情况和施工条件，借助适宜的专业设备严格按照设计标准进行钻孔作业，将钻孔深度控制在设计范围内，做好钉孔的编号和记录工作。在完成钻孔作业后，需要按编号将质量达标的土钉打入钉孔，按照设计的配合比配备浆液，严格按照标准程序开展灌浆工作，合理控制灌浆量，制定科学的土钉墙混凝土养护方案，以便确保土钉墙支护施工的质量能够达到预期标准。土钉墙支护施工如下图所示。

图2：土钉墙平面布置图

2.3护坡桩施工技术

护坡桩支护是建筑工程建设中的一种常用深基坑支护工艺，适应于地质复杂的施工环境。为了保证护坡桩支护施工的质量，根据建筑工程的实际测量情况，需要全面且准确的勘察施工现场的水文、地质等情况，设计科学的护坡桩支护方案，明确护坡桩支护施工的具体标准，严格把关护坡桩所涉及材料的质量。同时，依据深基坑开挖的实际情况，需要参考施工现场的实际测量数据，明确护坡桩的具体位置和深度，借助专业设备并严格按照规定程序进行护坡桩支护施工，将护坡桩间隔控制在适宜范围内，把握好浆液的配备与压入，以便增强深基坑的加固效果，为建筑工程建设奠定坚实基础。护坡桩支护施工如下图所示。

图3：护坡桩支护效果图

结束语

深基坑支护是建筑工程施工中的关键点之一，对建筑工程施工质量与安全具有较大影响。为了保证深基坑支护的施工质量，需要准确把握深层搅拌桩、土钉墙、护坡桩等支护方法的不同特点，严格把关工艺程序和质量，及时排除深基坑支护施工中存在的事故隐患，以便保障建筑工程建设的安全有序进行。

参考文献：

[1]冯奇醒.建筑施工中深基坑支护技术的应用[J].建材与装饰.2016，（02）.

[2]严涛.基于高层建筑基坑支护工程施工安全技术的探讨[J].低碳世界.2016，（01）.

[3]李超.高层建筑工程中深基坑中支护施工技术研究[J].江西建材.2015，（13）.

论文作者:高瞻

论文发表刊物:《基层建设》2018年第7期

论文发表时间:2018/5/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ab2050b4b7dc867ab336922f.html