# 路基高边坡防护工程施工技术论文_李斌

摘要：伴随着我国现代化进程的加快，国家综合国力的的提高，人们的生活条件不断的提高，人们对生活环境的要求也越来越高，人们的出行方式越来越依赖于交通工具，这就意味着我国的交通设施发展必须要紧跟发展，在社会发展中发挥交通枢纽的重要作用。当前，我国的交通网四通八达，公路施工工程也日益增长，在交通道路的建设规划中虽然我国政府实行有效的管理控制，施工单位严格执行施工相关行业规范，但是在细节的处理上还是会出现一些小问题，这样就给人们的出行带来了威胁，道路存在安全隐患也严重影响着交通的发展和人们日常生活。因此，如何有效的提高国家和企业对道路工程施工的重视程度，保证道路的质量，成为了政府部门首先要考虑的问题。其中做好路施工边坡防护工作，保护路基，延长公路的使用寿命是重要的实施环节。但由于目前对以上问题的重视程度不够，对道路施工中的细节问题处理不到位，对企业在施工中进行路基高边坡的防护工作掌控不到位，工程的稳定程度不够，相应的标准不达标，都是影响道路建设制约交通网发展的重要问题。

关键词：路基高边坡；工程；施工技术

引言

我国的人口众多国土面积庞大，是世界上的经济发展大国，我国地形包括平原，山丘，盆地，地形条件较为复杂，每个地方交通网的建立和发展都不一致，要严格按照不同地区的不同地形进行具体的规划设计。我国的公路运输是主要的运输方式，因此公路的安全性就非常的重要，公路的路基高边是保护公路的安全的重要方法，因为公路路基高边坡往往存在多样性与复杂性的病害，如果处理不当必定形成较大的交通安全隐患。因此，防护与治理我国公路路基高边坡是十分必要的。

1公路路基高边坡的重要意义

新中国成立以后，特别是改革开放政策实施以来，公路运输作为我国重要运输方式之一，承担着繁重的道路运输任务；随着我国经济化的发展特别是物流业的兴起，运输行业也得到了快速的发展，然而公路运输作为运输行业的重要组成部分，在繁重的运输任务中发挥着重要的作用。随着我国的经济发展，公路的建设也取得了非常显著的成效其中包括青藏公路和川藏公路的修建，这两天公路都是我国建筑行业客服种种困难，利用各种先进技术建造完成的，这两条公路的完成是我国公路建设的里程碑。对中西部地区经济建设的发展和公路建设的发展起着非常重要的作用。但在西部建设公路的过程中，公路路基高边坡的修建和维护工作会受到，土质结构、气候环境、地理环境等问题的影响，这些问题如果得不到有效的处理和改善，灾害事故的会经常发生，这样不仅会造成不必要的经济损失，还会对环境产生破坏。因此，需要系统地细致分析与研究公路路基高边坡的稳定性，在此基础上不断改进公路路基高边坡防护技术。

2路基高边坡防护工程受到的威胁

2.1人为因素

施工人员的自身素质和个人的专业技术知识水平是影响路基高边坡工程的重要因素，施工程中工作人员的专业技术水平不过关在进行坡顶加重、地下开挖等工作时就无法满足施工图纸的具体要求，工程实施操作就会存在很大的潜在隐患，同时施工中主观意识不强，认识不到工程建设的重要性，直接影响到边坡的稳定性，使边坡的结构发生变化，造成道路的稳定性不合格。这就直接影响了路基高边坡的防护工作。

2.2路面路基对边坡的破坏

路面路基修建完成后要对工程的质量进行评估和检测才可以投入使用，利用水柱对边坡坡角与坡面进行冲刷，用来检测路基在以后的使用中是否能够经受住雨水的侵泡，如果检查中出现问题要及时修护和解决，如果防护工程解决不及时，就会造成路基边坡产生洪沟，造成路面塌陷，严重危害到车辆行驶的安全。另外，在雨水较大的地方修建公路是还要特别注意，大水对路面的威胁，要特别注意路基压实度、路基填料等，这样才能最大程度上降低外界环境对路基的破坏。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3影响路基高边坡稳定性的因素

路基高边坡受到坡长和坡度的影响，建造路基时增加高边坡的稳定性，是施工单位必须要考虑的重点问题，由于坡长对边坡稳定性的影响较大，并且相关数据研究表明，在降雨量相同的情况下，坡长越长，雨水的冲刷作用越强。坡长越短，雨水的冲刷作用越弱。坡度是影响地表径流和雨水冲刷效果的重要因素，如果坡度过大，降雨中地表径流对坡面的冲刷作用越强。

3路基高边坡防护工程施工技术

3.1人字形骨架施工技术

人字形骨架施工技术进行施工要注意，测量放样，坡面挖方和骨架施工，其中，测量放样是在施工前，施工人员依据图纸要求做好测量工作准备，找准坡度和坡长，按照要求精准的确定骨架的位置，以此保证骨架的准确性，确保最终路基高边坡的防护效果。其次是坡面挖方，测量放样完成之后，需要为骨架的安装做好前期的准备，对坡面进行有效的清理。还要做好排水系统的施工，保证坡面的排水性能。再次就是骨架施工，人字形骨架主要分为主骨架和枝骨架，由于施工位置不同，对骨架的性能和要求也有所不同。施工人员进行骨架摆放前，需要明确施工精确位置，确保施工的便利性。

3.2锚杆框架施工技术

锚杆框架施工需要按照以下几个步骤进行：（1）锚杆孔测量放线。锚杆孔测量放线工作是框架施工中非常重要步骤，必须要准确无误的完成这一步，才能确保后面每一环节的顺利进行。（2）钻孔。做好第一步测量放线后，找准位置进行锚杆钻孔，要认真仔细的找准钻孔的位置，避免误差的出现。要保证钻孔的准确性也要保证钻孔的深度和速度，从而保证钻孔的质量。（3）锚杆体制作安装。一般情况下，锚杆的材料都是选用螺纹钢筋，用钢筋托架进行构架能够保证锚杆的质量，并利用涂油的方式对尾部进行防腐处理。（4）锚固注浆。锚杆安装好后，还要进行锚杆注浆以固定锚杆的位置。通过采用一次高压注浆和二次高压劈裂注浆的方式，不仅可以确保注浆量，还能够防止沉降的发生。注浆时，施工人员还要注意控制浆液的质量，保证浆管的干净整洁。

3.3挡土墙施工技术

挡土墙施工技术的实施具体操作分为步骤如下：（1）在施工前对施工现场进行清理对杂物进行清理，同时在进行基坑挖掘时，要对排水沟进行处理，有利于保证雨水对基坑造成的伤害，也能提高工作人员的安全系数。（2）在基底的处理上，可以使用电动夯实机，增强夯实的效果，为之后工程的施工打下良好的基础。（3）模板安装。按要求检查材料，对模板的表面进行抛光，工作人员发挥自己的技术优势积极配合，保证工作效率的同时保证安装的质量。（4）合理设置伸缩缝。使用沥青棉絮对墙体进行填充。（5）拆除模板。在进行模板拆除时，一定要对混凝土进行强度检查，达到标准之后，按照具体操作步骤进行模板拆除。

结束语

综上所述，路基高边坡防护工程在工程实施有着非常重要的地位，企业和相关部门必须要高度重视，施工过程中要不断的引进国内外先进的科学技术和管理经验，通过对先进技术和先进管理水平的利用来提高工程建设的质量，提升公路运行的稳定性，延长使用寿命。同时做好边坡防护工程加强路基的维护，预防自然灾害对道路的损害。对此就需要企业在具体施工中进行推广，从而提高公路的使用价值，为经济社会发展打好基础。

参考文献

[1]曾懿生.高速公路高边坡预应力锚索加固施工技术[J].交通科技与经济，2018，20（2）：53-57.

[2]刘涛，冯小军，李矗.某高速公路高边坡防护工程的设计方法及其应用[J].灾害学，2018，33（S1）：130-133.

[3] 刘 韬 . 路 基 高 边 坡 防 护 工 程 施 工 技 术 探 讨 [J]. 四 川 水 泥 , 2018, 268(12):156-160.

论文作者:李斌

论文发表刊物:《城镇建设》2020年4期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ab5cac584bea95302dbabb3a.html