# 关于数字化测绘技术在工程测绘中的应用分析论文_柳虎

天津市滨海新区不动产登记中心 天津 300000

【摘 要】工程测绘主要包括勘测、绘图两部分，随着计算机技术及通信技术的发展，国内建筑测绘的质量水平有了显著的改善。无论是中小型或大型工程规模，均要经过全面性的勘察测绘活动，以更好地指导现场施工作业。本文阐述了工程测绘的重要性以及工程测绘中测绘单位的注意事项，对工程测绘中数字化测绘技术的应用进行了探讨分析。

【关键词】工程测绘；重要性；数字化测绘技术；应用；注意事项

数字化测绘技术是伴随着计算机、网络技术的发展及测量仪器的智能化而兴起的测绘技术。当前大力开展数字化测绘技术的应用与研究是工程测绘单位提升自身竞争实力和创造经济效益的首要任务。

一、工程测绘的重要性

工程测绘重要性主要表现在：（1）勘测地质。通常勘察的内容包括：搜集研究区域地质、地形地貌、遥感照片、水文、气象、水文地质、地震等相关信息，掌握这些资料能够为后期施工作业提供科学的引导，保证了工程建设的顺利进行。地质环境对建筑物基层结构具有显著的影响，地下水运动常会破坏基坑工程的稳定性。正式动工前期开展工程测绘工作，能够详细地掌握现场的水文地质条件。（2）引导施工。建筑质量与其经济收益是密切相关的，工程测绘可保证项目建设质量符合使用需求，辅助施工单位完成各项工程建造的任务。如：地质勘探保证了工程环境勘察和测绘的质量；勘察时进行岩土测试、观测见土工试验、现场原型观测、岩体力学试验等，要求施工单位根据地质条件制定科学的作业方案。此外，资料整理和编写工程地质勘察报告也维持了施工的有序性。（3）控制病害。工程测绘及时反映了地下层潜在的病害隐患，反映给相关人员采取措施进行防范控制，以免对地面建筑产生破坏力，降低了工程病害的发生率。地质环境运动对建筑结构有很大的破坏力，容易损坏地下基层的牢固性。如：地下水资源引流不当，建筑基础层面出现沉降、坍落、渗漏，通过工程测绘可尽早发现各种结构病害，提醒施工单位及时处理。

二、工程测绘中测绘单位的注意事项

随着建筑业的发展，当前工程测绘需要从多环节控制勘察及绘图的规范性。测绘单位需注意：（1）引进先进技术。工程勘察部门要采用高科技勘测设备及先进的操作技术，提高勘测数据的准确性，使其更好地指导现场人员参与工程建设。（2）科学分析。根据勘测得到的数据信息，施工单位进行客观地地质分析。结合设计建筑物的结构和运行特点，预测工程建筑物与地质环境相互作用的方式、特点和规模，并作出正确的评价。（3）及时反馈。勘察测量应及时反馈现场潜在的问题，及时反馈给施工单位加以控制。解决这三个问题，不仅能保证建筑施工的有序进行，在防范工程结构病害方面也有显著的成效，这就要求施工单位合理地安排测绘计划。

三、数字化测绘技术在工程测绘中的应用分析

随着数字化测绘技术的提高，GIS技术、GPS技术的不断成熟，它们在各行各业中都得到广泛应用，并且工程测绘必将朝着测量数字化的方向发展，因此对其应用进行研究分析具有重要的现实意义。

1、数字测图的主要内容。（1）工程测绘中的原图数字化。当一个地区需要用到数字地形图而一时因经费困难或受到时间等原因时，该方法是最适宜的。它能够充分利用现有的地形图，仅需配备计算机、数字化仪或扫描仪、绘图仪再配以数字化软件就可以开展工作，并且可以在很短的时间内获得数字化成果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆它的工作方法有两种；手扶跟踪数字化与扫描矢量化，其中后一种的精度、效率更高。但是，利用该方法所获得的数字地图其精度因受原图精度的影响，加上数字化过程中所产生的各种误差，因而它的精度要比原图的精度差。而且它所反映的只是白纸成图时地表上各种地物地貌现时性不是很好，所以它仅能作为一种应急措施而非长久之计。为了充分利用该法得到数字地图，可通过修测、补测等方法，实测一部分地物点的精确坐标，再用这些的坐标代替原来的坐标，通过调整，可在一定程度上提高原图的精度。而随着地图的不断更新，实测坐标的增加，地图的精度也就会相应地得到提高。（2）工程测绘中的地面数字测图。在没有合乎要求的大比例尺地图地区，可直接采用地面数字测图的方法，该方法也称为内外业一体化数字测图，是我国目前各测绘单位用的最多的数字测图方法。采用该方法所得到的数字地图的特点是精度高，只要采取一定的措施重要地物相对于邻近控制点的精度控制在5cm内是可以做到的。

2、数字化技术在原图处理中的应用分析。（1）数字化原图作业流程。由于MAPCAD软件扫描矢量化输人方法具有图像清晰、编辑方便、易于转换等特点一般外设精度都能满足，所以地形图的精度主要取决于人工跟踪精度和输出设备精度，而人工跟踪精度主要取决于作业人员的技能掌握熟练程度和工作态度，所以必须在加强作业人员基本技能培训上下工夫，要求工作人员严格按矢量化方案作业，确保图件的精度和质量高于国家现行数字化测图规范所规定的数字化精度和质量。在工程测绘实践中，要做好地形图外业测点与数字化图缩放相结合、符号图层的划分子图、线型符号库的设计等工作，保证满足工程进度的同时又节约项目经费，设计出的数字地图简单易用、美观整洁、易于使用地形图的工作人员判读。（2）原图数字化处理。在建立各种GIS系统时，需要对原有地图进行数字化处理，对于原始地图，若其现势性、精度和比例尺能满足要求，就可以利用数字化仪对其进行数字化处理工作。当前主要有手扶跟踪数字化和扫描矢量化、GPS数据输入三种方法，手扶跟踪数字化需要的仪器为计算机，数字化仪及相关软件，是较早的一种数字化输入方法，输入速度较慢，劳动强度也较大。扫描矢量化是通过扫描仪输入扫描图像，然后通过矢量跟踪，确定实体的空间位置。随着扫描仪的普及和矢量化软件的不断升级，其作业方法越来越趋于自动化，它是一种省时、高效的数据输入方法。GPS输入是依据GPS工具能确定地球表面图形精确位置，由于它测定的是三维空间位置的数字，因此不需作任何转换，可直接输入数据库，目前主要是应用RTK技术，它是在GPS基础上发展起来的，能够实时提供流动站在指定坐标系中的三维定位结果，并在一定范围内达到厘米级精度的一种新的GPS定位测量方式，经解调得到基准站的载波相位观测量，流动站的GPS接收机再利用0TF技术由基准站的载波相位观测量和流动站的载波相位观测量来求解整周模糊度，最后求出厘米级精度流动站的位置。应用这种测量方法测量可以不布设各级控制点，仅依据一定数量的基准控制点，便可以高精度快速地测定图根控制点、界址点、地形点、地物点的坐标，利用测图软件可以在野外一次生成电子地图。同时，也可以根据已有的数据成果快速地进行施工放样。而实际应用得较多的主要是数字扫描矢量化软件，针对大比例尺地形图，大多数扫描矢量化软件能自动提取多边形信息，高效、便捷、保真的对地图进行数字化处理。

结束语

随着科技及经济的发展，城市化建设进程的加快，促进了建筑业的高速发展，同时对工程的测量精确度也受到日趋重视。而工程测绘则是一项专业性很强的工作，因此必须加强对其分析。

参考文献：

[1]江振等.数字化测绘技术在工程测绘中的应用研究[J].赤峰学院学报；2012

[2]李木子.浅析数字化测绘技术及其在工程测绘中的应用[J].中小企业管理与科技；2010

[3]边小伟等.李道发.RTK及全站仪在公路测量中的应用及比较[J].山西建筑，2011

论文作者:柳虎

论文发表刊物:《低碳地产》2016年8月第15期

论文发表时间:2016/11/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ab7e65695d1385bc6897d4db.html