# 外墙贴砖空鼓与剥落原因与防治策略探究论文_徐鹏飞

身份证号码：32061119720****854 江苏省南京市 210000

摘要：在我国建筑领域的不断发展进程中，建筑中所使用外墙贴砖的工程越来越多。不过外墙贴砖空鼓和剥落等质量通病不但会给建筑的整体外观带来影响，同时还会给人们的生命财产安全带来隐患。在文章中，笔者将以外墙贴砖的概念和特点为根本，分析外墙贴砖空鼓和剥落的原因及相应的防治措施。

关键词：外墙贴砖；空鼓；剥落

一、外墙瓷砖的概念及特点

外墙瓷砖是建筑工程中常见的建筑材料，它是陶瓷原料经压力成型后在高温下烧制而成的，其产品结构致密，材料坚硬，长时间暴露在空气中不会出现变形、褪色等问题，且耐磨、抗冻性好，耐化学腐蚀性强。与天然石材相比较，外墙砖不仅有良好的装饰效果，而且在同等轻度下比石材质量轻、造价低，并且易于施工，是建筑外墙常用的装饰性材料之一。目前，外墙砖在经过了数十年的发展之后，其造型、颜色及施工工艺等都得到了不同程度的完善。但其缺点在于，外墙砖是粘贴在建筑外墙上的，直接和空气中的风、雪、雨等自然环境接触，并承受这环境中温度、湿度等因素的变化，再加上施工中的一些缺陷，常常会出现空鼓和脱落的现象。例如，夏季炎热地区使用瓷砖的表面温度最高可达60摄氏度以上，而冬季寒冷地区瓷砖则可能又暴露在零下30摄氏度甚至更低的环境中。而瓷砖和墙体基层材料的膨胀系数是不同的，在这样的冷热交替循环中便容易在瓷砖与基层之间形成拉应力，进而使瓷砖与粘结材料之间、粘结材料与基层之间的粘结力逐渐降低，最终导致外墙砖空鼓和脱落。一旦发生脱落，就容易危害到下面行人或车辆的安全，造成财产或人身损坏。

二、外墙贴砖空鼓剥落的主要原因

1.基体、找平层抗拉强度不够

当相邻两层的粘结强度大于基层材料的抗拉强度时，界面被破坏，找平层或饰面砖会产生空鼓、脱落。基体的抗拉强度主要受基体材质影响，而找平层强度主要受砂浆配合比、用砂质量、使用的添加剂、养护等因素影响。

2.找平层存在空鼓等质量缺陷

找平层空鼓是指找平层与基体之间没有粘结或粘结后脱开，产生空隙。造成空鼓的主要因素有：第一，找平层施工前，基体表面的灰层、浮砂、浮浆、油污、砼表面的脱模剂等没有清理干净，在基体与找平层间形成隔离层，影响砂浆的粘结；第二，没有按设计要求在基体与找平层之间采取增加粘结力的措施，两层之间粘结不牢；第三，没有分次抹灰，一次性抹灰厚度过大，或分层抹灰的时间间隔过短，砂浆重量超过了其与基体的粘结力产生下坠，使抹灰层与基体之间脱开；第四，砂浆抹压不密实，与基层粘结不牢。

3.使用环境问题

我国地域辽阔，不同地区气候环境差异明显，但在实际的选砖过程中因设计问题或采购人员因素，往往只从外墙砖的美感角度出发，没有认识到砖体自身的特点和使用环境，从而造成后期的空鼓和脱落问题。相关统计数据表明，现阶段我国民用建筑有60%以上都是砖混结构，这类结构的墙体受到温度变化影响容易变形甚至出现裂缝，从而导致外墙砖开裂。而且，市场中的外墙砖多为多孔性的陶质砖，这类砖吸水率很高。如果设计或采购人员没有考虑到使用环境的因素，长期使这类外墙砖在潮湿环境中，坯体过分的吸收水分而发生了较大的吸湿膨胀，而釉为致密的玻璃质，吸湿膨胀较小，结果是釉面处于张应力状态，超过中间层的缓冲作用和釉的抗张强度时，外墙砖就会发生破裂和脱落。另外，建筑物随着高度的增加，其变形量也会增大，这也是容易出现外墙砖跟着发生空鼓和脱落的因素之一。

4.养护、成品保护不好

第一，水泥砂浆在硬化的过程中需要水。如果天气温度过高，砂浆中的水分会很快蒸发，砂浆可能出现缺水，引起干烧。干烧后的砂浆几乎没有强度，粘接力为零，饰面砖会成片脱落。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆第二，当饰面砖粘贴完毕、水泥砂浆初凝开始后，移动或振动饰面砖，会破坏粘结力，形成空鼓；住户装修时，在外墙上过大的冲击和振动，会使饰面砖成片脱开，引起空鼓或脱落。

三、外墙贴砖空鼓与剥落的防治策略

1.控制原材料质量

第一，饰面砖的选择。根据我国各地气候特点和不同饰面砖的吸水率，国家行业标准《外墙饰面砖工程施工及验收规范》将全国划分为七大区域，对各区域所使用饰面砖的吸水率作了明确规定，以便通过控制吸水率来满足抗冻性要求。因此，在选择陶瓷砖的种类时，除了按照工程所属的区域和GB/T4100-2006中4.1条款的规定外，还应考虑建筑的高度及对公共安全的要求。同时，选择砖的大小、厚度、背面结构形式等也很关键：长宽尺寸小、薄的砖重量轻，所需粘结力相对要小；背部有燕尾槽，槽成梯形，底宽大于外口，形成勾挂结构，可提高粘结质量。第二，材料检验。原材料包括饰面砖、水泥、砂、石灰、防水材料、胶粘剂、变形缝填充料等，其质量均应按照JG126-2000中5.1.1条款的要求检测，检测合格后方可使用。

2.做好粘贴前的各项准备工作

准备工作主要有：第一，制定施工方案。包括砖的排列方式、施工工艺、变形缝的设置、凹凸部位排水构造等。变形缝设置、排水构造应满足设计文件和JGJ126-2000中4.0.4、4.0.9、4.0.10等条款的要求。第二，防水层施工。如果设计有防水层，粘贴前应按设计要求，先使用防水材料做好防水层，以防止外墙渗漏水。第三，放样。按照粘贴方案，在找平层表面弹线来控制砖的位置。第四，砖的挑选、浸水。将挑选的面砖浸水2小时以上，清洗背部脱模剂等脏物，待表面晾干后方可粘贴。纸皮砖可不浸水。

3.施工过程中的质量控制

第一，外墙面基层必须找准平整度与垂直度，打好底层，以此来确定水平位置及垂直竖向标志，然后再挂线进行粘贴。此过程中应注意尽量一次粘贴成型，避免因基层凹凸不平而导致来回拨动、反复敲击砖面的问题。第二，粘贴外墙专用的砂浆一定要饱满，把握好用量尺度。如砂浆过多会导致瓷砖不容易粘平，此时施工人员往往会反复敲击砖面使其平整，这样就容易导致浆水集中到瓷砖底部或溢出，收水后形成空鼓。尤其是在墙体垛子、阳角处贴瓷砖时更应该注意，砂浆用量必须保证适中，从而预防空鼓和脱落问题。第三，认真做好砖面间的勾缝处理。勾缝通常用1:1水泥砂浆，砂子要经过仔细的窗纱筛选。勾缝根据设计要求通常是两遍成活，第一遍用普通的水泥砂浆勾缝，其目的在于增强粘结力。第二遍则是为了满足美观效果，采用与外墙砖色彩相配的彩色水泥砂浆，勾凹成缝，凹进贴瓷砖深度一般为3mm。

4.做好养护和成品保护

第一，养护。在饰面砖粘贴完毕、水泥砂浆终凝结束后，如遇天气温度较高，要用农用喷雾器喷水养护7天以上，以免砂浆缺水干烧；在饰面砖粘贴完毕，水泥砂浆初凝开始后，不得移动、碰撞饰面砖，否则会破坏砂浆的粘结力。第二，成品保护。饰面砖施工完后，要加强成品保护。要防止脚手架拆卸、材料吊装过程中重物冲撞面砖，造成损坏；住户装修时，最好不要在外墙上进行凿墙抠槽、冲击钻打眼等装修作业，以免过大的冲击和振动而引起空鼓，甚至成片脱落。

结语

综上所述，外墙贴砖对于保护建筑外墙和增加建筑外观等都具有十分重要的意义。从以上的分析中我们可以了解到，外墙砖的空鼓和脱落问题和使用环境、找平层等施工都有着很大的关系，所以只有找到这些问题的根源所在，才能够从根本上做好预防和防治。

参考文献

[1]张旭清，刘文白，孔戈，高建卫.基于声信号的抹灰墙质量检测及试验研究[J].住宅科技,2017(01).

[2]孙胜涛.防止外墙瓷砖脱落的措施[J].丹东纺专学院,2012(9):22-24.

[3]周桂萍.外墙饰面砖空鼓脱落主要原因与防治措施[J].2015(7).

论文作者:徐鹏飞

论文发表刊物:《基层建设》2017年第15期

论文发表时间:2017/9/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ab90696791411ab497a8a094.html