# 浅谈建筑电气安装施工技术论文_王广

南宫市建筑安装工程公司 河北南宫 055750

摘要：建筑电气安装是建筑施工的重要组成部分，也是人们在日常生活中接触最多的一部分，它关系到人们的日常生活质量，所以，做好建筑电气安装工作，保证建筑电气安装质量是相当重要的。本文重点就建筑工程电气安装过程中的主要施工技术进行了简要的阐述分析。

关键词；施工技术；建筑；暖通；造价

1建筑电气安装前期准备

1.1 电气安装的设计

做好电气安装的设计工作，才能更好的为后面的施工打下基础。电气安装设计是电气工程安装工序的指导文件，只有在正确的安装设计的引导下，才能保证电气安装施工的质量以及准确性。所以，电气安装设计人员对于电气安装的设计就显得尤为重要。设计人员必须电气安装设计工作落实到实处，深入到具体的施工现场，充分掌握电气安装环境，根据具体的安装现场情况进行电气安装设计。最后电气安装设计人员在设计过程中要详备的讲解技术交底工作，以便于后续施工人员对整个电气安装工程都有大致了解，在施工过程中做到心里有数。确保在实际施工过程中不会出现施工技术与相关技术要求不相符的情况。

1.2 图纸审核方面

在电气安装施工过程中，电气设计指标、电气设备安装位置、供电系统线路分布、以及地面屋面的管线埋置是否合理都与设计图纸有着密切的联系，因此可以明显的看出，一旦建筑电气安装施工的设计图纸存在着问题，将会对整个工程的各个阶段造成影响，以至于最终电气安装施工的质量出现显著下降。因此要在充分了解建筑设计要求的前提下才能够开展设计工作，在设计工作进行过程中，设计人员要勤于到建筑施工现场进行考察，确保设计出的电气施工安装图纸可以与现实施工条件真正的融合在一起。建筑企业在设计图纸使用之前，还应请专门的部门对电气安装施工图纸进行审核，确保投入到安装工程中施工的图纸不存在缺陷问题，进而促进电气安装施工技术的提高。

2 建筑工程电气安装施工技术

2.1 管线的预埋

管线预埋首先秀符合施工要求，尽量的走直线。对于穿过地下的管线，必须保证穿过基础设备，当不能避免时需要进行管线防护。对于pvc管线的暗配，必须避免高温，因为此类管道容易受高温发生变形和强度弱化。电线弯曲度要小于管外径10%，进行墙体内pvc管的预埋时，必须使用强度大于m10且厚度大于15mm的水泥砂浆进行抹面保护。

2.2 管路清洁及穿线施工

在进行穿线之前，必须确保管路内部杂物及水分清理干净，以方便导线的顺利穿入，必要时可以通过动力吹扫工具进行管路的清洁。同时在管线穿入之前，可以适当的吹入部分滑石粉来降低管壁与线路的摩擦。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在管线穿入之前也可以通过引线的方式来确保管内的顺畅。穿入管道的线路不得出现打结合弯曲现象，出现的接头需要留在箱盒内。

2.3 线路的敷设

建筑企业要对线路的外观进行检查，寻找线路的绝缘措施是否存在破损情况，避免线路在使用过程中出现绝缘问题，进而影响电气工程的使用质量；最后在具体施工过程中，施工人员还要注意几个工作要点：①线路安装过程中要避免出现电缆交叉现象，在安装工作完成之后，电缆线要呈现出整齐排列的状态，以此来避免电线出现晃动问题，且便于以后对电缆线进行检修工作。②施工人员在线路敷设过程中，要在电缆接头位置以及敷设电缆的位置留下容易观察的标记，进而方便于以后的检查工作。③考虑到热胀冷缩现象对电缆长度的影响，在环境地域零度时，建筑企业要避免进行线路敷设工作，并且在平时的线路敷设过程中，施工人员还要在电缆线的接头位置保留一定的线路长度，以此来避免电缆线出现冷缩现象而导致电缆接头出现的断裂问题。

2.4 照明配电箱安装技术

在进行照明配电箱安装时，若是导线从面板被引出，必须在面板上加设绝缘防护套，保证电箱箱体安装的牢固性，箱体的垂直偏差必须控制在3mm以内；若是对照明配电箱进行暗装，应保证箱体与四侧墙体间无间隙，面板边缘必须紧紧贴住墙面，并且在照明配电箱箱体与建筑物接触位置涂抹防腐漆。在进行照明配电箱安装时需要严格控制箱体位置的高度，一般控制在距离地面1.5～1.8 m之间，做好箱内保护线和零线的汇流排的位置，连接保护线和零线时禁止采用绞线，最后需要最好电回路名称标记。

2.5 开关和插座的安装技术

在进行安装开关和插座的时候，一般会使用两种模式进行安装：暗装工艺、明装工艺。首先，明装施工，从预设的管道中将电器线路引导出来，为了防止出现漏电事故需要对采取措施对引出的电气线路进行绝缘操作和加以固定。然后设置火线与相线，设置时需要按照明装开关和插座的具体位置进行操作，并安装开关和插座。其次，暗装施工，安装工作比明装工作相对简单，只需要从预设的管道中将电器线路引导出来，直接连接火线、相线与开关插座的板面即可。在整个开关插座安装过程中需要严格按照设计图纸进行施工，必须严格控制施工偏差在5cm以内，并且保证门框与开关的距离不超过20cm。

2.6 防雷接地施工

电气工程在使用过程中还容易受到自然界雷电现象的损害，一旦电气工程线路出现了雷击情况，雷电带来的巨大能量，将会对整个电气工程造成严重的破坏，因此为了提高电气工程使用的稳定性以及安全性，建筑企业在电气安装施工过程中就要做好电气工程的防雷接地施工技术。①建筑企业要对电气工程容易出现雷击问题的部位进行寻找，确保只要是暴露在户外的电气工程构件都具有相应的防雷接地措施。②在防雷接地施工过程中，工作人员要格外注意相关技术要点，特别是在防雷装置外侧主筋与建筑基础主筋焊接过程中，要一律采用双面焊接方法，避免由于电焊而出现电位差问题。

结语

建筑电气工程安装施工技术直接影响工程整体质量的高低，在安装施工过程中，要严格把控安装施工技术，关注易出现问题的关键环节，加强对安装施工现场的协调与调配，以提高建筑电气工程安装施工的质量，保证整体建筑工程的施工质量。

参考文献

[1]傅永泉.建筑电气安装及施工技术研讨[J].房地产导刊，2016，07：4-5.

[2]高影.论建筑电气工程设计安装中存在的问题分析及对策[J].居业，2015，04：31-33.

[3]肖发奋.关于电气设备安装技术要点的分析[J].门窗，2012，09：182+185.

[4]黄凯.浅析建筑施工电气设计和安装[J].科技与企业，2013，11：199.

论文作者:王广

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第19期

论文发表时间:2017/12/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/abab5afa028bb5a00563d3d6.html