# 住宅给排水设计分析论文_李敏

深圳市博万建筑设计事务所

摘要：给排水设计质量关系到人们生活的质量，一个合理的给排水系统设计可以为人们提供一个优越、舒适的生活环境，处理不当，则给人们带来烦恼及经济损失。本文根据多年工作实践，对住宅的生活给排水设计进行探讨，供同行借鉴参考。

关键词：给排水；系统设计；使用减压阀；同层排水

前言

随着我国经济的快速发展，人们生活水平的不断提高。对于住宅的面积及布局的关注外，给排水系统作为住宅的重要组成部分，人们对这项关注度也非常高。因此，在给排水设计时，应依据建筑的特点以及人们的使用特点进行科学合理的设计。

一、生活给水系统设计

（1）供水方式

在高层建筑的给水方式设计中，由于该系统会关系到建筑给水是否安全可靠，给水系统工程设计运行以及投资管理等方面的效果，因此，该环节最为重要的内容便是给水方式的选择。当前给水设计主要有三种模式。首先是市政管网对用水点进行直接供给；其次则是由水池至泵房再到预先设置好的屋顶水箱，最后至用水点；最后一种方式则是由水池至变频供水设备，然后到用水点。三种模式相互比较可以发现，第一种较为简便，充分利用水厂的管网压力，直接到用水点保证生活用水的水质，无论是设施安装维护还是初期的建设投资，都能够有效节约能源，但由于没有储备用水，因而一旦水网停水，内部必然断水，因而在可靠性上有所不足。且此种方式只适用于高层建筑中的低区，楼层高度不可超出市政管网的供水范围。而第二种采用屋顶水箱供水的方式虽然存在一定的储备，一旦出现停水停电可以依靠水箱中的水维持一段时间，但是该种模式无法利用市政管网水压，系统水压不稳定，因而能耗较大，且建设安装和后期维护都相对较大，水泵压水噪声对环境会有所影响，同时也有可能因后期管理不力导致水源的二次污染。同时，还应当考虑到水箱会增加结构荷载。第三种供水方式借助于水池中的储备水量可以保证系统的稳定性，并且设备集中布置便于管理，供水设备室依照用户的用水量进行转速调节，因而能耗相对较少。但是，由于水泵的型号需要依照实际情况进行选择，技术要求较高，控制调节较为麻烦，现在小区越来越大对水泵、稳压泵以及气压罐的配置要求较高，既要满足用水需要又要保证水泵的使用年限（起停频率合理），因而前期投资相对较大。通过上述分析，三种方式都是利弊参半，因而在进行高层建筑的给水系统选择中应当综合考虑实际情况选出最佳方案。

（2）减压方式

由于高层建筑的结构特点，会存在用水点超压现象，该现象会造成用户的用水困扰，同时还会损坏用户的用水设施。因而在给排水设计中会设计多种减压方式对系统中的水压进行降低。

①分区设水箱

该种方式会增加供水的可靠性，但是由于分区设置水箱，会加大设置点的结构荷载，占用上层空间，而且可能会造成二次污染。

②使用减压阀

日常中常见的减压阀通常采用两种方式进行设置：（1）立管设置。即减压阀设置于立管上。只需要一组减压阀就可以满足一个分区用水点的水量水压减压需求。不但能够节约资源还能够降低投资额。但是该种方式要求立管的设置必须在便于维修的地方，且仅仅设置一组减压阀，当减压阀出现问题而需要维修时必然会影响用水。（2）分支管设置减压阀。通过该种方式，在用户支管在用户分支管上设置减压阀，该种方式的优势在于维修不会产生过大的影响，但是缺点也十分明显，需要大量的减压阀，投资较大。

（3）水表的设置与水表的管理

①水表的设置

我国常规的水表设置方式则是采用了集中地面设置以及管道井集中这两种模式。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

②水表的管理

当前我国对于水表的管理主要有两种模式：a.自来水公司直属管理。对住房的给排水系统，由自来水公司进行直接的管理和建设，在住宅范围内，由自来水公司进行给排水系统的铺设。并且建成后，系统产权归属为自来水公司，由其对系统进行直接维护管理，水费也由其进行直接收缴，这种模式被称为一户一表。B.物业、开发商共同管理。在坡地住宅以及高层住宅区域，由于自来水水压无法保证该类范围中的供水水压，可以由自来水公司设置好小区总表，继而通过开发商对水压进行处理，实行二次加压，保证用户供水正常。这种供水系统建成后，其产区所有人为所有业主，而物业公司仅仅起到了水费转缴的作用。另外还负责对给排水系统进行维护和维修。

二、消防给水系统设计

室内消火栓系统，根据《建筑设计防火规范》的规定：超过7层的住宅应设置室内消火栓系统。对于单元式住宅来说，由于平面位置限制，消火栓一般只能明设于楼梯休息平台，影响美观且不利于疏散。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》7.4.13条的规定，建筑高度不大于27m的住宅，可采用干式消防竖管。这样一来消火栓仅配置栓口，不必设消防箱及水枪、水龙带等，就可以节省楼梯休息平台的空间。

三、生活排水系统设计

（1）卫生间同层排水处理设计

《建筑给水排水设计规范》中要求：住宅卫生间的卫生器具排水管不宜穿越楼板进入他户。规范虽然有此规定，但在现实住宅设计中，真正能做到这一点的尚不多。在日常生活中，经常出现上下层住户因排水管道漏水而导致的各种纠纷、影响邻里关系。为解决这一难题，提出以下做法来解决此问题：

①卫生间地面楼板下沉，污水横管设于本层下沉板以上的户内。这种方式对排水管道的施工较为方便，但检修管道则十分不易。这就要求在实际施工过程中，严格做好卫生间地面的防水处理及下沉室四周的防水处理，卫生间内所有给排水管道应经严格试压注水试验后方可暗封管道等，以尽量避免本层卫生器具漏水影响下层用户，装修地面的完成面也应做好防水处理，否则卫生间地面水会下渗至降板层，虽然能在立管上增设降板层内排水设施，但随水渗透下去的污物日积月累下也会影响卫生。

②后排式同层排水，也称为假墙式同层排水，管道直接敷设在楼板上，此种方法避免了前一种所遇到的问题，但此种方法占用卫生间空间，卫生器具均应选择后排器具，地漏也应选择特殊地漏会增加造价。

（2）厨房排水处理

由于厨房地面一般很少用水冲洗，少量的溅水用抹布就可完成地面的清洁，厨房内地漏的常规设置已无实际意义，反而适得其反。由于地漏长时间无水补充，水封内存水蒸发后臭气由地漏进入厨房内。因此完全可采取取消厨房地漏的设计避免地漏排水支管进入下层户内空间；洗涤池排水支管直接在本户的楼板上接入排水立管。

（3）空调凝结水的处理

随着物质生活水平的提高，家庭安装多台空调比较普遍，无组织排放凝结水容易引起上下楼层居民纠纷，设计时应充分考虑住户的生活习惯，保证每个房间都预留空调板并设计凝结水排水管。凝结水排水管应间接排水，应设专用管道并散流至附近雨水口，不应直接接入雨水井。

（4）屋面雨水管不允许设在住户套内

《住宅建筑规范》（GB50368-2011）第8.1.7条作出强制性规定：屋面排放雨水、消防、给水总立管以及采暖供回水总立管不允许设在住户套内，设置在开敞式阳台的雨水立管除外。以前设计人员习惯把屋面雨水立管放在住户的阳台，主要是考虑到不影响建筑外立面的美观性，但是这种形式会对该住户户内的美观造成一定的影响，而且一旦出现堵塞或检修时，势必对住户的生活造成影响，容易引起纠纷。解决的方法可以利用建筑外立面一些拐角和凹槽处安装屋面的雨水管，尽量做到不影响建筑外立面的整体效果。

四、结束语

综上所述，住宅建筑给排水设计关乎建筑用水的质量，对用户的生活有着非常重大的影响，因此，需要设计工作者引起重视，处理好各项细节问题。

参考文献：

[1]胡伟权.浅谈给排水设计中的常见问题[J].中国高新技术企业，2009（14）

[2]杨金平，王磊.建筑给排水设计及施工常见问题浅析[J].商品与质量：学术观察，2012（9）

[3]宁锦龙，张巍.浅析建筑给排水设计的作用及其基本思路[J].中小企业管理与科技，2010（09）

论文作者:李敏

论文发表刊物:《基层建设》2015年17期

论文发表时间:2015/10/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/abba4b3d831a897b646f2960.html