# 浅析人防地下室结构施工的技术措施论文_陈建文

身份证：32090219811113XXXX

摘要：人防地下室有着重要的意义，一旦灾难发生的时候，人防地下室就能够发挥重要作用，承担着储备物资、转移群众的作用，也正因如此，人防地下室和其他地下室做比较，施工要求更严苛，质量要求更高。本文主要介绍人防地下室施工时应当关注的情况，简单介绍了人防地下室的施工技术，希望能够给建筑同行一些参考。

关键词：人防地下室；结构施工；技术

前言

人防地下室有着重要的意义，一旦灾难发生的时候，人防地下室就能够发挥重要作用，承担着储备物资、转移群众的作用，也正因如此，人防地下室和其他地下室做比较，施工要求更严苛，质量要求更高。人防地下室结构在施工过程中许多方面都可能发生质量不过关的情况，例如底板建设中不能科学处理梁筋和板筋之间的问题。一般来说，梁筋在板筋的上面，可是频繁发生梁筋在板筋下面的状况，此外，人防门设施频出状况也是底板建设中的一个不容忽视的问题，特别是门框墙的厚度不达标。

1简述人防地下室建设中易出问题

⑴我国城市化建设的脚步不断加快，很多的建设项目位于城市的繁华之处，人口较为密集，因此人防地下室建设时，必须要将周遭居民考虑进来，确保建设时产生的噪音、污染等对周遭居民的影响降到最低。特别是挖基坑、打桩、钻孔等步骤产生的噪音不小，因此施工方可以使用防声墙，力求将噪音污染减到最小值，从而将对居民的影响降低到最少。⑵高层建筑的地下室建设时，很多时候都将给周遭建筑物带来不小的影响，因此在挖基坑以前，必须要实施严苛的基坑支撑措施，避免出现建筑施工，导致周遭房屋的下沉、变形情况的出现，尽可能降低对周遭建筑物的不良影响。⑶城市建设时，大部分的管线都是掩埋在地下的，因此在挖基坑之前，就必须做好准备工作，对施工区域地下的管线做出科学合理的分析，在进行地下室建设时，尽可能的绕开管线。若是无法绕开的管线，也必须对管线做好相应的保护，以免施工给管线带来损坏，最大限度的保证人防地下室建设的有序展开。⑷建设的面积是有限度的，因此放坡开挖的技术是无法施展的，而且地下室的支护墙保障了其的稳定性，也使得建设空间进一步受限，所以人防地下室没有建设的时候，就需要按照科学的方法对现场做出合理、严谨的安排，确保在建设过程中，项目能够稳步推进。

2简介人防地下室结构的技术

人防地下室在战争年代就已经出现，但是它在战争年代与和平年代的作用已经发生了很多的概念。战争时代人防地下室是为了储备战时物资、转移群众；而和平年代的人防地下室则是用来储备灾难救急物资，作用是为了城市经济的发展和出现的紧急情况。经过上面的介绍，大家应该了解人防地下室对城市经济、居民生活都发挥着重要作用，所以说建设的时候必须使用先进的技术保障建设项目的质量安全，避免问题的发生，目前采用的建设技术有：

2.1底板建设技术应用

底板质量的好坏影响着人防地下室质量的高低，它是地下室建设中的重要环节，是地下室不可或缺的关键部位。底板建设中，必须要关注下面几个方面：

第一，梁筋和板筋的位置一定要科学安排，通常状况是这样的：若是中排双向板筋，那么主筋就应该在其上面，而且梁与板的结构要区分开来。

第二，底板用到箍筋的部位非常多，要是门槛处，箍筋过程中必须要闭口，而且地板拐角处要加装加强筋，并且箍筋直径也是要符合规定的。通常，选择直径较大的箍筋，但太大也不合适，一般不小于十二毫米就可以了。箍筋的安装中经常会有转角，这时就需要用钢筋把箍筋绑住，而钢筋最好选用水平型的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆门框插筋也好，门槛钢筋也罢，安装完成以后必须要经过隐蔽验收环节，检验合格以后，后续环节才能展开，也就是进行浇捣混凝土。

第三，人防门安装是极为重要的一个环节，安装前必须要详细查阅设计图纸，一般状况下，人防门的安装要求基本相同，例底板一般比门槛钢筋的高度要矮，门槛钢筋的高度也要符合建筑高度的要求。人防门的门框有两个种类，一种铰页侧门框，该门框的宽度不但要符合安装尺寸，还必须符合最小宽度的要求；一种是闭锁侧门框，该门框的宽度则没有太多要求，只要不耽误门扇的正常开关就成。

第四，科学把控墙体厚度，通常状况下，门框墙、门槛截面的厚度都不得小于三十厘米，人防地下室是由防护重心不一的单元组成的整体结构，若是背靠背的相邻单元，则其墙体厚度不得小于五十厘米。

第五，管道防护的密封处理环节不容忽视，特别是管道在单元间穿梭，这个环节更是重要的一个步骤。人防地下室主要作用是人防，但并非全部空间都是人防区域。当管道从非人防区域经过的时候，密封防护处理也是必不可少的。密封处理环节完成，质量验收也是重中之重，密封处理的好坏影响到人防地下室整体结构质量的好坏。人防地下室排水也是一个容易被忽视，但是极为重要的环节，若是没有提前做好相关准备，那么地下水、气压水源等情况就会导致人防地下室的密封性受损，采用抗腐蚀性强的热镀锌钢管，按照科学的方法逐一安装就可以实现预定的排水目标。

2.2内外墙施工技术

①防护门门框安装时，门框边箍筋闭口且要锚入边墙，门框安装时要注意垂直度与平整度，保证门扇正常开关。②若悬板活门的另外一侧不曾设有扩散室，那么门框北侧也就是连接风管/扩散箱的那侧就需要埋下角钢，角钢的规格则是五十毫米乘以五十毫米乘以五十毫米，确保连接的地方处于密封状态。③防护密封门、悬板活门、胶管活门等门框为了满足侧向冲击波荷载的条件，门框需要满足一定的深度嵌入墙体内；其门框墙箍筋也要闭口，直径要大于十二毫米，放置于垂直、水平的钢筋外侧。④人防的门洞四角里外两侧，都需要配备直径十六毫米的螺纹斜向钢筋两根，长度要大于一千毫米。⑤着重检查临空墙的里外钢筋规格。

2.3顶板建设技术

(1)临空墙的外侧钢筋够到顶板上层钢筋，此后向着防护区固定。临空墙固定顶板的锚固筋相对长一些，水平固定段就需要和顶板上层筋捆绑的更为牢稳。 (2)外墙和顶板固定时，外墙外钢筋够到顶板上层钢筋，此后水平固定和顶板钢筋连接起来，通常连接处位于反弯点处。里侧的钢筋够到底板，此后向着外墙方向固定；外墙和顶板连接后，顶板上层钢筋需够到外墙外侧向下固定。 (3)人防门的门扇吊钩需钩到顶板上层的钢筋，吊钩可以放于门扇宽的中点，门轴为圆点旋转四十五度的位置。 (4)顶板里的预埋尺寸、要求同墙板预埋件。顶板预埋件还需要和墙件预埋件焊接在一起。

结束语

总之，人防地下室质量的好坏关系到建筑结构是否稳定。可是很多时候，人们在人防地下室施工途中，频繁发生质量方面的大小事故。施工部门对一些情况不够重视，导致了地下室竣工交付使用之后质量和安全事故的发生。因此，施工企业要重视人防地下室的质量和安全方面的问题，科学细致的汇总施工中可能发生的各种情况，给出科学合理的应对措施。以上这些就是笔者的经验介绍，供大家参考。

参考文献

[1]何祖荣.浅析人防地下室结构施工的技术措施[J].建材与装饰,2016(22):30-31.

[2]顾小俊.浅析人防地下室结构施工的技术措施[J].民营科技,2014(11):182.

[3]汤文波.浅析人防地下室结构施工的技术措施[J].广州建筑,2011,39(04):47-49.

论文作者:陈建文

论文发表刊物:《基层建设》2019年第30期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/abc9975040e7c50719d6f6b3.html