# 建筑装饰装修工程施工工艺探究赵慧华论文_赵慧华

浙江现代建筑设计研究院有限公司 浙江杭州 310000

摘要：近年来，随着全面建设小康社会的全面深化，改革开放的进一步发展，我国的人均收入水平不断提高，人们越来越注重建筑装饰以及装修材料的质量，提高了装修环节的要求标准，环保低污染已经成为装饰装修工程的一个重要指标，文章将结合民用装饰装修工程实际出现的问题，来具体的研究与分析施工技术的要求和质量控制把关的标准。

关键词：民用建筑；装饰装修工程；施工技术；质量控制

我国房地产行业是一个支柱产业，拉动内需从各方面入手，以促进下游产业的整体生产、建筑和装饰工程为配套，有巨大的市场需求，客户意图打造合乎心意的完美空间，装修环节上对材料品质，整体环境的提升涌现出更多的需求，施工技术要求一、为客户的意见；为施工者对自身的标准性自律，质量控制则是对装饰材料的耐用度、美观与否、宜居的舒适环境、环境的健康自然提出把控、所以，有关民用装饰装修工程技术施工要求和质量控制已经成为建筑装修行业所探讨研究的重要问题。

一、装饰装修工程施工技术要求

1.1 装饰装修的设计和结构

装饰装修的设计首先应该以人为本，最大限度的提供适合生活工作人类社交活动。

1.2 装饰装修设计目标

设计应该遵循：（1）材料的安全无害、结构稳定、建筑主体安全可靠、避免意外和伤害；（2）装修层的厚度与分层，均匀与平整要保持均一性和流畅性；（3）装饰装修构造所受到的力和温度形变应与建筑主体相一致；（4）装饰装修旨在提供良好的客观生态环境、空气无污染环境、色彩不产生迷惑阻碍；（5）要做好构造的防火防水、防渗透和以及防止腐蚀污染的保护。

1.3 装饰装修材料技术要求

室内装修材料是指用于建筑内部墙面、地面等的罩面材料。现代室内装修材料，不仅能改善室内的艺术环境，同时还兼有绝热、防潮、防火、吸声、隔音等多种功能，起着保护建筑物主体结构、延长期使用寿命以及满足某些特殊要求的作用，是现代建筑装修不可缺少的一类材料。

1.4 装饰装修材料的类别

装置装修材料可以分为墙体柜体地面顶部材料、装饰线板两大类，装修材料是保证质量的要求和品位的体现的必需品，并且能使结构安全稳定和净化保护环境及实现美观豪华。下面对以上几大类别材料进行分别阐述。

1.4.1 墙体柜体材料。（1）壁纸和漆类。对于漆类的选择应该安全环保的涂料，建筑涂料的主要技术要求有：易干、高粘度不易脱落、抗磨损、良好的耐久度易溶性和耐腐蚀性，富有光泽度，符合色标颜色准确。对于壁纸的选择其图案颜色注意在铺贴时的组合，保持整体风格与色彩相一致。（2）木板和密度板等板材。室内装潢首选板材为的温带于热带亚热带阔叶木，其特性包括：木材的含水率、木材的湿胀干缩与变形、木材的强度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.4.2 地面材料。（1）地板。地板的选择取决于是否易于加工的、物理形变大小、可以支撑的力强度、如果是人造地板应考虑甲醛含量。室内装饰要求使用E1类人造地板，也就是甲醛释放量≤0.12mg/m3此范围内的地板。（2）砖体。砖体中石材的选择谨遵：①花岗石应选择规格尺寸允许偏差之内的、平整无瑕疵、角度规整、外观完好具备良好的抗压能力。天然大理石板材亦同。②人造饰面石材的技术要求包括：强度较高、硬度高、色差小、耐水、耐污染、吸水率极低、耐磨，具有较好热稳定性

1.4.3 顶部材料。铝扣板、石膏板、装线、PVC扣板，艺术玻璃等。其作用主要有：隔热、降温。掩饰原顶棚各种缺点。为了取得装饰效果和烘托气氛。卫生间里防止蒸汽侵袭顶棚、隐蔽上下水管。

1.4.4 玻璃。玻璃要具有良好能见度、透光性强、阻隔声音、保证室内温度、耐雨水腐蚀，化学性质稳定，与室内装饰环境统一。

1.4.5 金属材料。装修用金属材料指钢材以及铝合金：①钢材的主要选用有较高强度、便于加工、刚性好的指定建筑钢材。②铝合金的挑选遵循轻量化的同时具有高强度、耐腐蚀、稳定，加工方便、色泽美观的特点。

二、室内装饰装修基本施工方法和质量控制

2.1 涂层

2.1.1 基本涂层与抹灰的施工方法：（1）首先应该进行基层清理，抹灰前应该对基层表面的灰尘油泥等任何影响平整性的污物完全清除干净，同时洒水湿润表面。对于坑洼不平的地方以一比三比例的水泥砂浆抹平。（2）其次对于外部外墙施工先安装门窗护栏等部件，注意封堵孔洞做好保护措施，无明确要求应以一比二比例的水泥砂浆做保护暗角，其高度不应低于两米，宽度不少于五十毫米。③抹灰分层为底层中层面层，每层平均厚度在五到七毫米之间为最佳，抹灰层总厚度控制在二十五毫米左右。

2.1.2 装饰装修抹灰的质量控制：抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固，抹灰层应无脱层、空鼓，面层应无爆灰和裂缝。

2.2 面板地砖与板材

2.2.1 装饰面板面砖基本施工方法：装饰面板主要两种排列方式分别是对缝排列和错缝排列：（1）对于石材类的面板应该使用现今的湿式作业改进法楔固法粘贴法为最佳。（2）金属类的面板安装采用龙骨支架，一般由钢材铝材横竖支撑。（3）木料的装饰面板可以使用粘接也可以用龙骨钉固定。

2.2.2 装饰面板面砖质量控制：材料符合质量要求，面板面砖必须安装牢固，龙骨架连接可靠，整体外形线条流畅，缝隙对接准确，颜色一致，无反射脱落鼓包等质量问题。

2.3 棚顶

2.3.1 棚顶施工方法：棚顶施工分为吊顶和直接式两种，施工前先测量高度，测量好管线长度等等而后进行龙骨的铺设。

2.3.2 棚顶的质量控制：保证测量精准，安装材料的牢固稳定，注意使用安全无公害的装修材料。

结束语

在装修装饰工作之中，要注意设计与施工的同步，保证施工步骤按计划制定实施，完成设计要求，规范管理施工行为，应该进行质量监督检查，面对现今建筑环境和人为的要求，对于材料选择上注重环保绿色健康无污染，营造以人为本，和谐宜居的良好环境，质量严格把关，技术至上，促进推动民用装修装饰行业的发展进步。

参考文献

[1]汪滋.浅谈装饰装修工程施工中绿色施工技术[J].门窗，2013（03）： 185.

[2]李志军.民用建筑装饰装修工程施工技术要求与施工要点分析[J].门窗，2013（10）：159-160.

[3]龚燕红.建筑装饰装修工程的施工质量控制与管理[J].江西建材， 2015（10）：270-271.

论文作者:赵慧华

论文发表刊物:《基层建设》2016年10期

论文发表时间:2016/8/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/abcce79317d9307ab43a95a6.html