# 电梯轿厢意外移动保护装置的设置与检验的研究论文_邵永青

（宁波市特种设备检验研究院 315048）

摘要：电梯轿厢是高层建筑必须具备的设备，也是保证电梯设备上下搬运的基础，其使用质量对整个电梯运行安全具有重要意义。如果在进行运行中，轿厢存在意外移动问题，就会给电梯运行带来安全隐患，甚至在开门状态下进行移动，这就会危机乘客的人身安全。基于此，本文就主要研究电梯轿厢意外移动保护装置与检验方法。

关键词：电梯轿厢；意外移动；保护装置；设置；检验

前言

随着城市高层建筑数量的增多，最为基础搬运工具的电梯轿厢，在为人们带来了极大便利的同时，也带来了一定地方安全隐患问题，其安全性关系着乘客的人身安全。因此，就必须做好对电梯轿厢意外移动保护装置的研究工作，并对其进行适当检验，避免轿厢在不适合的位置发生意外移动，减少电梯事故。

一、导致电梯轿厢意外移动的因素

一般来说，导致电梯轿厢发生意外移动的因素，主要表现在三方面：第一，驱动主机。目前，电梯轿厢应用最多的驱动主机是曳引式驱动主机，这种类型的主机在应用中，主要是通过曳引轮绳槽和钢丝绳，产生摩擦力来实现。如果电梯长期运行后，未能对其进行更换，使得曳引轮绳槽出现磨损和变形，钢丝绳绳径变小，就容易造成轿厢设备意外移动。第二，控制系统。电梯在运行中，执行的每一个动作，都是由电气控制系统进行指令发送来完成的。而电气控制系统通常是由相应的程序和多种电气元件组成的，如果控制系统的控制程度出现错误，就容易导致部分元件出现故障或电路失效，使得电梯出现有误动作，造成开门后电梯轿厢意外移动事故。第三，制动系统。制动系统的关键部件是制动器，其使用性能关系着整个电梯系统运行的稳定性和电梯轿厢运行的安全性，影响着乘客的人身安全。经过对轿厢意外移动事件进行研究、分析，发现制动器是造成电梯轿厢故障的最常见原因。而常见的制动器故障包含制动间隙不合理、制动轮严重磨损、闸瓦磨损严重和动作卡阻滞后等。除此之外，电梯轿厢中的限速器与安全钳如果协调不当，也会导致产生轿厢发生滑行、移动时，不能有效制停，引发电梯安全事故[1]。

二、电梯轿厢意外移动保护装置设置

（一）工作原理

为了保证电梯轿厢在停止运行开门时不发生意外移动，应在电梯轿厢发生意外移动时启动电梯轿厢意外移动保护装置。这种电梯轿厢保护装置在设置中，其主要的工作理念是，在电梯轿厢发生意外移动时，借助相应设备进行控制，开启电梯轿厢防意外移动装置，并将电梯轿厢有效制停，避免轿厢出现移动和其他方面的安全隐患。

（二）构成

电梯轿厢的防止意外移动装置，主要构成为监测装置和制停部件。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆其中，监测装置主要是用来监测电梯轿厢，找出其中存在的问题，但这一装置在应用中要想有效的发挥其功能，必须重视对平层感应装置和安全控制系统的应用，这样可以保证装置在轿厢脱离开锁位置后，依旧可以监测到可能会存在的意外。并且监测装置在安装好后，还需要反复进行多次试验，保障其功能可以有效发挥后，才能投入使用。

而制停部件在应用中，主要是借助制动器、安全钳、夹绳器或者夹轨器等装置来实现，这些装置的作用有时候不仅仅防轿厢意外移动，有时候还能作为其他安全保护装置。比如，在同步曳引机上，制动器往往既是防止轿厢意外移动装置同时也作为上行超速保护装置存在。而在有齿曳引机上，下行超速制停轿厢一般是使用安全钳来产生制停作用，而防止轿厢意外移动装置和上行超速保护装置一般使用夹绳器，此时一般应用限速器作为监测和触发元件。

三、轿厢意外移动保护装置的检测方法

按照国家相关规定，电梯厂家在生产电梯轿厢意外移动保护装置前，为了保障生产的质量，要求先对装置部件进行型式实验。同时在电梯安装结束后，相应的施工单位、检验机构还会对轿厢意外移动保护装置进行检验，主要检测装置铭牌、型式试验证书、产品本身质量。

而对电梯轿厢意外移动保护装置现场检验的内容和要求有种情况，一、有齿轮电梯检验：

（一）电梯轿厢处于空载状态，根据型式试验证书标明的试验速度及制造单位的试验方法，控制电梯上行，并触发其制停部件，记录轿厢移动距离，判断其是否符合对照实验证书规定的范围。

（二）如通过内部冗余制动器作为电梯制停部件，若制动部件出现提起、释放失效或制动动力不足，就应及时关闭层门与电梯轿厢门，防止电梯轿厢正常启动。

（三）无齿轮曳引机电梯进行UCMP现场试验时，根据制造单位的试验方法进行试验，一般通过模拟的方法进行，不同的厂家会有不同的方法，我们可以看一下某品牌电梯的UCMP现场试验具体步骤如下：

第一，设置安全护栏，防止无关人员进入；第二，机房人员按下相关按钮，触发DDO和CHCS；第三，关闭层门轿门，保证层门和轿门平层信号灯亮；第四，对参数设置进行检查，并进行电梯上行和下行测试；第五，确认轿厢载重，对轿厢空载和轿厢满载两种状态进行测试；第六，进行安全检查触发控制柜里的DDO，在进入下一个界面后，触发CHCS，自动进一另一个界面；第七，在显现指定界面后，佩戴绝缘手套，拔掉UCMT插件；第八，进行上行（下行）试运行测试；第九，试运行显现最后一个界面后，告知测试楼层人员，进入到下一环节；第十，测试楼层人员开启层门，确定电梯轿厢移动方向，并测量电梯轿厢地坎与层门地坎间的垂直距离，在测量结束后告知机房人员进行下一步处理。而机房人员插回UCMT插件，并解除DDO和CHCS触发状态，并进行收尾工作[2]。

结论：在高层建筑中，电梯运行的安全性至关重要，这就应加强对保护装置的了解，提高对意外移动保护装置安装效果的重视，保障电梯轿厢运行的安全性，避免发生意外移动，对乘客的人身安全造成影响。在此过程中，还要重视对电梯轿厢检验方法的使用，加强对电梯设备的维护，进而保障人们的人身安全。

参考文献：

[1]王道远.电梯轿厢意外移动保护装置的设置与检验[J].科技创新与应用,2017,(36):58-59.

[2]吴春鸿.关于电梯轿厢意外移动保护装置如何检验[J].中国化工贸易,2016,8(7):120.

论文作者:邵永青

论文发表刊物:《科技研究》2018年12期

论文发表时间:2019/3/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/abeee3a1c30b03b6723dd2f2.html