# 简析建筑工程中人工挖孔桩施工技术论文_邱建华

（江苏富安建设有限公司，江苏泰州225700）

摘要：建筑工程在经济发展以及科技进步的推动下有了很大的提高。并且在这一形势下，建筑领域的各种施工技术也得到了很大的提升。而人工挖孔桩技术是建筑施工中的一个重要技术，其技术的运用尤为重要。本文阐述了人工挖孔桩技术在建筑工程中的使用优点以及施工过程中常见问题，并对施工程序进行总结，重点介绍人工挖孔桩的一些处理技术。

关键词：建筑工程；人工挖孔桩；施工

前言

人工挖孔桩技术的运用水平在建筑工程领域的不断发展下得到了很大的提升，并且在人工挖孔桩相关研究人士的不断努力下，人工挖孔桩技术的运用的水平也逐渐走向成熟，并且为建筑工程领域的发展做出了巨大的贡献。然而，就人工挖孔桩技术运用的综合水平而言，还处于一种比较初级的阶段，对于当前快速发展的建筑工程领域而言，还不能十分有效的满足其发展需求。

1人工挖孔桩的技术优点

机械钻孔工作效率高，但一些细节部分的精准度很难保障，采用人工挖孔的方式进行桩基础施工，对工程量的控制也更加精准。人工作业挖孔对施工现场要求低，适用于多种复杂型土质层，可以根据施工场地情况及时对挖孔方案做出调整，还可以对桩孔周边结构做出保护。这一点是机械钻孔不能达到的，在地形复杂的山区建筑工程中，基层由土壤与风化岩石组成，使用大型设备进行施工作业需要频繁的更换钻头与施工方案，不但延误工期，质量也很难保障。人力挖孔桩技术实施后这一问题得到解决，大部分空地均得到合理的开发利用。

大直径灌注桩成孔的方式有机械成孔和人工成孔两大类。机械成孔需要特定的机械设备，采用泥浆护壁以及水下浇筑混凝土等方法。而人工挖孔桩的优点突出表现在：施工设备简单：噪声小，振动少，对现场周围原有建筑影响小：施工速度快，可按旌工进度要求决定同时开挖桩孔的数量：可直接观察地质变化情况，桩底沉渣能清除干净，施工质量可靠。

人工挖孔桩有着独特的优越性：适应性强，能在狭窄、高差大的恶劣场地环境下施工：直观性强，嵌岩桩可确保入岩深度，孔底弃渣能彻底清除，有利于保证桩基质量：不受地质情况的限制，适用于各类岩土层，施工方便，进度快：设备简单，环境污染小。

2人工挖孔桩施工中的问题

人工挖孔技术已经足够娴熟，但在应用阶段仍存在一些问题。例如桩基础材料选用不当，作业人员技能水平不达标等，都会对建筑工程质量提升产生阻碍影响。这一技术在我国使用时间久远，但建筑施工中机械设备发展迅速，人工作业并没有得到足够的重视。下面将针对施工问题做出总结，帮助建筑工程团队作业水平得到提升。

2.1坍塌

坍塌是孔桩施工中常遇到的问题，在机械钻孔阶段产生较多，人工挖孔也时有发生。主要是由于基层地质条件恶劣，孔边缘土壤流动性大，挖掘过程中没有结合加固保护措施来进行，随着挖掘深度增加，这种坍塌现象也会愈发明显，最终造成孔桩施工终止。

2.2工艺不合要求

施工工艺是建筑工程质量的硬性保障，一旦工艺存在确定缺陷，基层稳定性便会因此受到影响。一些工程团队为追求施工效率，对上岗人员控制不严格，将没有接受过专业知识培训的基层劳动人员指派到挖孔作业环节中，质量自然得不到保障。混凝土浇筑浆料的原料配比与加固工艺存在不科学的现象，施工过程中现场作业人员不能察觉到隐患因素，仍然盲目进行，最终影响到基层承载能力。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3其他安全事故

施工开展前需要对现场地质情况做出全面调查，针对隐患因素制定出有效的防护措施，做好安全技术交底。但在准备工作中，此类问题很难得到领导重视，基层处理工作开展不足，挖孔施工时容易引发安全事故。

3人工挖孔桩施工程序及处理技术

3.1人工挖孔桩施工程序

人工挖孔开展前要对施工现场进行清理，垃圾以及废弃岩石不可以出现在此区域内。清理完成后由技术人员结合设计图纸测量场地，确定施工位置后定点画线。人工挖孔桩虽然由人力施工作业来完成，但也需要机械设备的参与，还需要完善的照明系统来配合，照亮孔内空间后更方便后续施工的进行。正式挖孔阶段要对洞口直径进行控制，测量深度当达到9cm时要对孔壁做出修理，清除泥土垃圾。人工挖孔桩要保障孔的垂直平准度，上述工序完成后便进入到打桩环节。将钢筋材料捆扎好，放入到孔中，这一环节要避免钢筋材料角度倾斜，在孔底部做好排水处理工作。最后是混凝土浆料灌注环节，将预先振捣好的浆料送入灌浆设备中，喷头部位根据孔内情况做出调整，并逐渐由深至浅，完成施工作业。

3.2人工挖孔桩施工技术处理

施工技术是保障工程质量的重要前提，人工挖孔桩作业量大，现场参与人员众多，很难实施统一的管理。探讨完善的技术处理方案可保障施工顺利进行，重点讲解现场施工技术，与测量结果相结合，减少风险因素发生几率。

3.3孔璧泥砂塌落技术处理

挖掘过程中常常会遇到孔壁周边土壤回落现象，主要是由于土壤松软、地质成分复杂造成的。可搭建临时的挡土设施，例如遮挡板、防护网等，岩石层风化严重并掉落时，可以使用混凝土浆料加固，每挖掘到一个深度便清理周边淤泥垃圾。沙土流动性强，基层存在大量砂质土壤可采取换土回填的方式来处理，渗透现象严重时需要对孔壁灌浆加固，确保挖掘工作可以顺利进行。

3.4流砂层淤泥层的技术处理

选用人工开挖作业通常是因为施工场地地质环境复杂，在挖掘过程中自然会遇到淤泥层与风化岩石层。岩石物质长时间受到风雨侵蚀会转变为沙土，流动性大，挖掘施工进入到这一土壤层时，孔壁受到的支撑力会发生改变，继续挖掘沙土一旦流动上层的孔壁便会坍塌，可选用以下几种方法进行加固。首先是材料支护法，在上层结构中采用直径200mm的圆钢支撑，使用钢筋与地面上的固定点连接。其次是使用钢筋材料来进行加固，使用钢筋材料向周围孔壁打洞，并垂直放置在孔的周围，固定好之后浇筑混凝土浆料，钢筋材料要高于孔口处20cm，方便固定。待浆料凝固后可以继续开挖。还可以向周围孔壁施加压力，配合灌浆技术来进行，土壤之间的缝隙被填满，摩擦力也会因此增大，松软坍塌问题便得到有效的治理。灌浆选用的原料黏性要达到标准，仅仅作用早期加固使用对强度的要求不高，普通的水泥与石灰即可。

3.5孔桩混凝土施工技术

孔桩混凝土是人工挖孔桩施工的关键部分，提高施工质量要从原料选择与浇筑工艺等方面开展研究，水泥与骨料之间的比例对浆料流动性影响较大。从工程实际需求的角度来分析，需要混凝土具有一定的流动性，同时又要满足快速凝固的要求，以免钢筋笼位置出现偏差。孔桩混凝土施工速度要尽可能增快，这样能够避免浆料在存储罐中沉降。浇注混凝土前应检查孔底地质和孔径是否达到设计要求，并把孔底清理干净，同时把积水尽可能排干，以减少积水对孔桩混凝土施工的影响。如果在深度超过6m孔桩施工，要注意防止混凝土离析，同时堵住孔底大部分甚至全部的地下水。混凝土终凝后再抽水，由于封底混凝土已超过底节护壁，已经没有地下涌水，待水抽干，再对剩余的水进行处理。将表面混凝土松散部分清除运至孔外，再继续下一道工序。

4结语

总而言之，人工挖孔桩技术已经在建筑工程中作为普遍的技术被应用，但是越是作为普遍的技术，越应该做好质量安全工作。虽然人工挖孔桩技术成本低廉，且操作便捷，但也不能有一丝一毫的偏差，尤其是作为建筑工程基础形态的形成，决定着整个工程的质量问题，应该把施工安全放在第一位，保障工程质量过关。

参考文献：

[1]王明友．工民建施工中的人工挖孔桩技术案例分析[J]．中小企业管理与科技（中旬刊），2014（8）

[2]王子梅．人工挖孔桩在工民建筑施工过程中的技术应用分析[J]．科技与企业，2013（12）

[3]李艳杰，杨力静．浅谈人工挖孔灌桩的施工工艺[J]．民营科技，2011（4）

论文作者:邱建华

论文发表刊物:《建筑建材装饰》2015年10月下

论文发表时间:2016/9/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/abf8ee9d1046a38448b51325.html