# 河道堤防工程管理问题分析论文_贾立鑫

河北省水利工程局 河北省石家庄市 050021

摘要：河道堤防是抵御洪水的一道重要的保护措施，在水利工程中占据着非常重要的位置。堤防工程通常都创建在人口活动较为密集以及交通便利的地点，所以堤防的质量就变得更加的重要，它不但关系到是否能够有效的抵御洪水，还关系到周边百姓的生命财产的安全，伴随着我国社会经济的不断发展与进步，我们国家的水利工程事业也在不断地进步，对于河道堤防管理工作问题的探析是不容忽视的。在施工的过程中，任何一个环节的疏忽都可能造成工程的失败，因此在施工过程必须要严格依据施工要求和准则进行。

关键词：水利水电工程；除险加固；应急技术预案

引言

堤防是阻挡洪水侵袭的主要建筑物，并且是水利工程防洪体系中的一项重要组成部分。通过对水利堤防险情的类型与形成原因进行分析，不仅可以有效提高堤防险情管理的科学性，还能够带来更多的经济效益，减少不必要的资源浪费。

1 河道堤防工程管理中存在的问题

1.1 渗水

能够导致堤防渗水的原因有很多，具体表现为如下几个方面：洪水量过大，长时间超警戒水位运行；堤防设计不够科学，断面的尺寸不符合规定，洪峰已经越过限定水位；在进行堤防填筑的过程中，填土内的含沙量过高，并没有在相邻水坡的位置加设对渗流的控制设施；由于受到经济条件与环境因素的影响，一些水利堤防工程多存在着碾压紧密度不够且填土稳定性差的问题。

1.2 河道堤防管理的手段以及方式还比较落后

对河道堤防进行有效的管理，离不开先进的管理手段以及有效的管理方式。如果仅仅是从思想层面重视河道堤防管理工作，但是却用错了方法也是无法达到良好的效果的。从目前来看，虽然我国及相关部门在对河道堤防管理工作进行不断的完善，但是相对一些发达国家或者相对其他领域来讲，我国河道堤防管理的方式以及手段还是比较落后的。例如像卫星定位、实时监控等一些先进的管理方式在我们这个领域中就并没有得到普及，甚至少这些先进手段在该领域中还用的少之又少。不仅从硬件上无法普及一些先进技术、先进的材料，而且工作人员的工作方式也不够科学，许多部门之间职能交叉、管理比较混乱，无法做到职责分明，甚至出现了各自为政的状况。这些现象的存在都大大影响到了河道堤防管理工作的成效。

1.3 堤坡失稳破坏

（1）水流冲刷浸袭：河道弯曲河势复杂的凹岸堤段临水坡在汛期的涨水过程中或枯水期常受水流冲刷浸袭特别是急流顶冲的作用，从而导致岸坡淘刷情况较为严重，堤坡坡度逐渐变陡，直到失去平衡引起岸坡失稳，造成崩岸险情。当堤防上游水位骤降，堤防内部渗水不能及时排出时，外滩地和临水坡内部将产生由里往外的反向渗透力。因浸水饱和，土体自重增加和强度降低，外滩引起坍塌，并逐步向堤防坡脚逼近，直至临水坡失稳滑坡。（2）堤身漏洞和新老堤结合面：由于堤身填筑质量和土料达不到设计要求、生物洞穴、新老堤段施工接头处等薄弱结合面处理不当，堤身会产生内部漏洞和裂缝。雨水沿堤身裂缝渗入堤身内部，使堤身强度降低。漏洞会因渗水的集中作用而越变越大，最终贯穿堤身，严重时导致堤防溃决。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2 河道堤防工程管理措施

2.1 强化河道堤防管理制度

（1）加强巡视工作。每周定期巡查2次，汛期每天巡查1次，若遇到暴雨等灾害性较强的天气以及特殊工作情况时，则要增加巡查次数，若遇到严重状况，则要徒步巡查，更加明确的确定险情。（2）人员责任。落实好各工作人员的责任机制，分段承包，定期检查，检查人员要对工作质量负责，每次检查完毕后应做好详细记录，并签字存档，在巡查过程中若遇到问题要及时上报，迅速处理。

2.2 坝体填筑的施工管理

首先进行坝体的填筑，坝体的填筑是水利工程防护的重要环节，同时还需要将施工中施工作业的方式以及施工作业的工作时间的间隔来进行施工作业的选择，施工人员还需要就施工中施工坝体填筑面积的大小来适宜选择施工强度，以及结合施工材料对施工中施工工序进行划分。在施工过程汇总施工人员需要严格控制好施工的有效作业时间。尽量避免在施工中温度对施工质量的影响，因此施工人员应尽量将施工的时间安排在春秋两季进行，严格控制好施工的作业顺序以及施工流水作业的时间长短。一旦出现地面起伏不平的情况，就需要我们充分按照水平分层，从低往高逐层的进行填筑工作，在进行机械施工的时候，分段作业面不能够少于100m，在作业面上一定要按照分层统一的原则，进行谱图和碾压工作，这里能够在一定程度上避免界沟的形成，同时上下层的分段接缝要错开。如果出现筑堤于软土堤基上的情况，就需要设计断面同步，同时要进行分层填筑，不能够先筑堤身再进行压载工作。最后，在对堤身全段面完成填筑后，要作整坡压实和削坡处理，并铺填平整堤防两侧护堤地面的坑洼处。

2.3 坡式护岸管理

常见的护脚形式有抛石护脚和沉枕护脚。（1）抛石护脚：抛石护脚在坡式护岸技术中，属于比较常见的护岸技术，它主要适用于枯水期。在坡式护岸工程施工的过程中不仅要严格的遵循工程护岸施工程序进行施工，还要合理的进行抛石船位置的设计，同时抛石工作一定要从上游开始，依次往下，分层进行。抛石具备石质坚硬，遇水不易破碎或水解，湿抗压强度大于50Mpa，软化系数大于0.7，比重不小于2.65t/m3。（2）沉枕护脚：沉枕护脚具体的施工操作包括：结合工程的具体情况，按照要求选取施工材料，根据工程特殊情况设计沉枕护脚选取好的材料用固定半径的铅丝捆扎沉枕，用较大石块填装枕体，捆扎成布袋形，这样可以有效避免枕石外漏。水利建设中的沉枕基本都是单层设计，结合具体的坡度情况，也可以设置成双层或者是三层的。为了防止在枯水期沉枕露出来，要求水利建设工程将沉枕的上段设置在年枯水水位下0.5米的位置。

2.3 加强堤坡的维修养护工作

第一，土堤坡保持平顺状态，同时不鞥出现明显的陷坑、垃圾杂物、洞穴等；这里的洪水和雨水沟的深度要控制在25 cm以内，如果是处于非汛期，其深度则要控制在20 cm以内。如果堤坡发生雨淋沟或者部份残缺的现象，则要马上采用有力的措施加以修复，一般都是采用适合筑堤的涂料，然后再严格按照分层回填、开挖流程标准来开展修复工作，与此同时，还要对其采取刮平压实处理，无堵塞情况发生，并且堤脚线呈现连续清晰状态才算修复工作完成。第二，对于护坡上的杂物，需要定期进行清理；如果边坡部位出现损坏，则要清除反滤垫层，最大程度上修复到原来的标准。第三，对于护坡网格上的杂草，同样需要进行定期清除，保障坡面的清洁，其杂草高度要控制在50 cm以内。

结束语

现如今，我们国家经济实力在不断地上升，水利工程所表现出来的作用也被越来越多的人重视，河道堤防工程管理工作也是其中较为重要的一项。因为河道的管理以及维修工作是非常繁琐的，在进行管理时应当按照现实的状况选取措施，对于日常的管理工作也应当起到重视，将提升我国河道堤防工程管理工作的质量为基本目标，不断地努力。

参考文献

[1] 张带娣.水库除险加固工程中高压摆喷灌浆的施工技术[J].中国水能及电气化，2013，09：8~10+19.

[2] 包礼海.浅析中小型水库除险加固技术的实际应用[J].科技与企业，2013（12）：212.

[3] 卢恩武.浅论水利工程除险加固研究[J].中华民居，2011（9）：83.

[4] 龙振华，李季，彭方煌，等.湖北省河道堤防管理中存在的不足和对策研究[J].农村经济与科技，2012（04）.

论文作者:贾立鑫

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第22期

论文发表时间:2017/12/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ac0b7861418907071cc56f4c.html