# 论述建筑工程大体积混凝土浇筑施工技术论文_李少华

身份证号码：42011219781106XXXX

摘要：城市化进程的不断加快，一定程度上推动了建筑行业的快速发展，随之大体积混凝土浇筑施工技术也得到重视，逐渐被广泛应用。因此，为了有效提高大体积混凝土浇筑质量，就需要加强对大体积混凝土浇筑施工技术的控制，保证其具有一定的科学性以及合理性，进而促使大体积混凝土质量的提高，充分保证建筑工程的整体质量。

关键词：建筑工程；大体积混凝土；浇筑；施工技术

1.建筑工程大体积混凝土浇筑技术的特点

1.1需要大量的混凝土原料在建筑工程大体积混凝土浇筑施工的过程中，同普通混凝土进行对比，大体积混凝土的体积以及表面积相对较大，同时针对混凝土的需求量也相对较大，因此，为了保障建筑工程大体积混凝土浇筑施工时，就需要大量的混凝土原料。并且，此工程项目对于施工技术以及混凝土的浇筑速度都有相对较高的要求。

1.2施工条件具有一定复杂性

大体积混凝土在施工的过程中，同其他混凝土进行对比，工程条件相对较为复杂，通常都是地下现浇钢筋混凝土结构，因此，在同一般混凝土浇筑施工进行对比，建筑工程大体积混凝土浇筑施工所需的施工条件相对较为复杂。

1.3需要较高的施工技术

在对建筑工程大体积混凝土浇筑施工时，因此同普通混凝土具有一定差异，大体积混凝土的体积以及表面积都比较大，且结构构造厚实，所以，在对其进行浇筑的过程中，为了充分保障建筑工程大体积混凝土浇筑的质量，通常都会采取对大体积混凝土进行连续性浇筑的措施，最大程度上避免缝隙情况的出现，进而有效保障工程大体积混凝土浇筑的完整性。

1.4较为容易出现裂缝

在建筑工程大体积混凝土进行浇筑的过程中，很难避免裂缝情况的出现。而造成此情况出现的原因，主要就是由于当混凝土内外温度超过25℃时，大体积混凝土内部的结构就会出现形变，进而导致大体积混凝土出现了裂缝。同时，如果平面尺寸过大，那么也会造成大体积混凝土出现裂缝的情况，因为平面尺寸越大，那么就会产生相应的温度力也相应变大。

2.确保建筑工程大体积混凝土浇筑施工技术的控制措施

2.1做好施工质量控制要点

大体积混凝土浇筑施工具有难度大、面积广、重量大以及厚度难以掌控等特点，稍有不慎就可能带来质量问题，在实施过程中需要重视质量控制要点，例如施工缝控制、混凝土厚度规范、拌和水泥用量以及拌和工艺要求等。

（1）施工缝控制

大体积混凝土浇筑施工中，施工缝设置必须合理，是重要的控制点。具体来说，施工缝是指分段浇筑时，先后浇筑的两段混凝土会因为浇筑时间差而出现初凝时间上的差异，在差异影响之下，两段混凝土会形成接缝，这种缝隙在大体积浇筑条件下可以进行设置，但要注意相应的规范，如施工缝需要设置在结构剪力较小的位置、要与结构纵轴线保持垂直关系等。此外，施工缝的设置有利于大体积混凝土浇筑施工质量，能够有效防治温度裂缝、沉缩裂缝。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（2）混凝土厚度规范

大体积混凝土浇筑施工，必须对浇筑层的厚度进行控制，控制分为三个部分，即所有类型的浇筑层厚度都需要根据混凝土和易性、振捣器振捣深度来进行初步设定；针对泵送混凝土，其浇筑摊铺厚度不可超过600mm（常规要求，如有特殊情况可以根据实际条件更改）；针对非泵送混凝土，其浇筑摊铺厚度不可超过400mm（常规要求，如有特殊情况可以根据实际条件更改）。此外，根据上述泵送与非泵送混凝土的摊铺厚度关系，在同一工程中，非泵送混凝土的摊铺厚度必须低于泵送混凝土。

（3）拌和水泥用量及工艺要求

大体积混凝土浇筑，同样需要进行混凝土拌和，但必须严格对水泥用量进行控制，同时注意拌和工艺是否满足规范要求。针对水泥用量，具体需要根据实际浇筑平方而定，同时出于质量考虑，还可以适当加入外加剂，但外加剂的用量需要控制；在混凝土拌和中，针对未加入外加剂的混凝土，其拌和时间一般在30min左右，如果增加了外加剂，则需要延长拌和时间，通常为40min左右，如果外加剂用量较大可以进行调整。在投放混凝土原材料或外加剂时，必须依照正确的顺序进行投放。

2.2具体的施工浇筑方法

大体积混凝土浇筑通常采用分层浇筑方法。先浇筑摊铺第一层，再浇筑第二层，须注意后浇筑混凝土层的浇筑时间不能超过先浇筑层的初凝时间，否则会引起裂缝现象。分层浇筑方法在不同的大体积浇筑条件下，具有多种工艺形式，较具代表性的为：全面分层、分段分层、斜面分层3种，其中全面分层是最为常规的分层浇筑技术，具体施工方法如上所述。

（1）分段分层

分段分层浇筑技术是一种从底层开始浇筑，当浇筑达到一定高度后再进行第二层浇筑，第二层浇筑方向为水平方向。分段分层浇筑方法在建筑工程中十分常见，因为此项技术的可控性较高，可以保障在第一层初凝之前进行第二层浇筑，确保浇筑质量。分段分层浇筑虽然十分常见，但在适用条件上有一定限制，只适用于长度、面积较大且厚度略薄的浇筑条件。

（2）斜面分层

斜面分层浇筑技术同样需要从底层开始浇筑，但此过程的浇筑方向为上方，待浇筑达到相应高度之后，斜向向下进行浇筑，直至浇筑另一端与第一层高度一致即可。斜面分层与分段分层的工艺要求相似，但两者的适用条件不相同，斜面分层一般适用于构造、长度为厚度3倍的大体积浇筑，需要先确认实际条件后再进行选择。

2.3施工后养护管理

首先，应当做好混凝土的保湿工作。完成混凝土浇筑后由于水泥水化需要大量的水，此时如果水分不足容易出现干所裂缝，所以，应当做好保湿处理，通常需要通过洒水、覆盖等方式进行保湿处理。混凝土保湿养护根据混凝土体积来确定，通常大体积混凝土需要至少14天的保湿养护时间。同时，如果在寒冷地区或者季节应当做好保温养护，避免出现温度裂缝。当混凝土结构强度达到标准后应当将模板拆除，要根据养护强度来拆除非承重模板，避免出现损坏。

3.结语

总而言之，混凝土施工技术是建筑工程建设当中一项十分重要的技术，为了进一步提高大体积混凝土浇筑施工技术水平，应当做好建筑工程大体积混凝土浇筑技术的特点分析，并做好施工过程中的控制，促进建筑工程建设顺利完成。

参考文献：

[1]陆洪成.建筑工程大体积混凝土浇筑施工技术[J].四川水泥，2019（03）：324.

[2]赵俊勇.建筑工程大体积混凝土浇筑施工技术分析[J].工程技术研究，2019，4（05）：48-49.

[3]王宇刚.建筑工程大体积混凝土施工技术要点的探讨[J].绿色环保建材，2019（02）：191-192.

论文作者:李少华

论文发表刊物:《基层建设》2019年第14期

论文发表时间:2019/7/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ac25f27810645c8562e5447a.html