# 探讨多波地震勘探技术在石油勘探中的应用论文_谢欢

谢欢

中石化石油工程地球物理有限公司华北分公司

摘要：众所周知，中华民族地大物博，矿产资源非常丰富，石油作为地质勘探中的主要对象之一，在我国有着非常丰富的储备量。就我国目前的石油发展现状来看，随着国家综合实力的不断提高和先进开采技术的逐渐引进，石油作为"工业的血液"，在具体的开发利用过程中受到越来越多社会各界人士的关注。多波地震勘探技术作为在当今世界具有广阔前景的勘探技术，现已被越来越多的国家应用到了石油勘探过程中，因此，本文就多波勘探技术在石油勘探过程中的具体应用和存在问题进行了分析。

关键词：多波地震勘探技术；石油勘探；应用

引言：

就我国当前的多波地震勘探技术应用现状而言，其主要是利用地震波来充分了解地下介质现状，它作为一种弹性波，通常是以横波和纵波两种形式出现的，尽管早在1828年左右法国著名物理学家泊松等人就已从理论上证明了横波的存在，但是因为种种原因，在当前的石油勘探中一直以来都只是在利用纵波进行地震勘探。虽然横波勘探一直以来都没有得到较为广泛地应用，但是近年来随着科学技术的进步和发展，我国在石油勘探技术中对多波勘探的研究从未中断，而且近年来随着人们认知水平的逐渐提高、石油勘探难度的普遍加大和相关技术和设备的不断发展，多波地震勘探技术越来越受到重视，在我国当前的石油勘探中已经初步取得了实际应用成果。

一、多波地震勘探概念界定及具体用途

所谓的多波地震勘探，其具体指的是采用三分量检波器采集地震波场，从而来研究地下地层的响应，分析及反演储层岩性及含油气性地一种新地震勘探方法，是当今世界上正兴起的，具有广阔前景的勘探技术。其主要的用途有：1.在石油勘探中利用横波获得分辨率较高的地震资料，从而来识别小断层、小构造以及尖灭和薄层等细小的地质现象。2.在石油勘探中利用多波勘探可以在纵波勘探得不到好资料的某些地区获得好的成像结果，有利于帮助勘探人员查清地下结构。3.在石油勘探中利用纵、横波振幅信息有利于直接寻找油气藏，因为在具体的应用过程中，纵、横波振幅值与界面反射系数密切相关，所以在利用纵波真振幅恢复剖面时，岩石孔隙中是否含有油气或者是含有多少油气量都可以通过振幅异常反映出来。4.在石油勘探中利用多波地震勘探可以获得较多的岩性参数，有利于勘探人员研究炎性变化，发现岩性油气藏。因为相关研究表明，地层的纵横波速度比与岩性有关，利用多波勘探可以方便求取纵、横波速度，进而通过纵横波速度比得到有效参数，对于预测岩性和发现岩性油气藏有着重要的帮助[1]。

二、多波地震勘探的相关技术分析

（一）多波地震勘探采集技术分析

就我国当前的多波地震勘探技术发展现状而言，因为多波地震勘探相较于地震波（即横波、纵波）和转换波来说其具有更多的先进性，并且在石油勘探中的准确率也较高，因此在其发展及应用过程中的技术要求也更高。在我国当前的石油勘探过程中，多波地震勘探采集技术作为多波地震勘探中的重要组成部分，其具体的应用主要包括利用横波勘探来进行水平可控震源和排井震源的激发，但是由于横波勘探在具体应用过程中的持续时间较短，因此其取得的效果也不是特别明显。所以，为了有效地提高多波地震勘探采集技术在石油勘探中的应用效率，就有对当前先进的科学技术进行充分地应用，使之能够在石油勘探中发挥应有的作用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（二）多波地震勘探处理技术分析

多波地震勘探处理技术作为石油勘探中所应用的多波地震勘探技术的其中一种，其主要是根据多波多分量地震资料的相关处理流程将其分为波长分离处理和多波联合处理两种方法，而波场分离处理就是以标量波场为基础对多波多分量地震资料进行处理；多波联合处理则是以矢量波场理论为基础进行多波多分量地震资料的分析和处理，就我国现阶段的利用现状而言，波场分离处理技术现已在具体的石油勘探中得到了越来越广泛地应用，而多波联合处理技术则因为其相关技术发展的不够完善和成熟致使其在现阶段仍然处于研究阶段。因此，这就在一定程度上使得波场分离技术的发展更加的完善和成熟，这在一定意义上为多波多分量地震资料的分析和处理提供了更加有力地保障。

（三）多波地震勘探解释技术分析

所谓的多波地震解释技术就是在石油勘探中利用其对多波地震勘探技术使用过程中所获得的资料参数进行解释，从而来在对其进行更加充分地应用。然而，在利用多波地震解释技术时，相关的工作人员要想从根本上做好多波地震勘探技术中的资料解释，就要在具体地应用过程中首先要有效地解决地震资料中纵横波的层位对比问题，以及在此过程中还要利用和结合VSP及测井资料来对纵横波进行联合分析和研究，只有这样，才能够有效地将多波地震勘探解释技术应用于石油勘探过程中，从而来使用多波地震勘探技术所得到的参数资料进行地下岩层变化的研究和油气藏的判断及识别[2]。

三、多波地震勘探技术在石油勘探应用中存在的问题

（一）横波持续时间过短

在我国现阶段的多波地震勘探技术应用过程中，横波勘探作为应用的最为广泛的一种石油勘探技术，但是在具体的应用过程中由于人们发现不同方向横波测线资料的交点闭合差过大，以及横波对地层中的各向异性较为敏感，所以使得横波勘探在具体应用过程中持续时间较短，甚至是有时还会出现较为严重地衰减现象，以至于横波探测在具体的应用过程中会出现信号信噪比低以及接受能力较差等问题。因此，在我国当前的石油勘探过程中，相关的工作人员要想从根本上解决横波持续时间过短以及信号信噪比较低等问题，就要在横波勘探技术的应用过程中对其传播规律进行深入地研究和探索，以此来从根本上做到对噪音问题的静校正，从而来为横波勘探技术的应用提供有力的安全保障。

（二）速度模型的建立缺乏准确性

速度建模作为多波地震勘探技术在石油勘探中横波与转换波技术应用时的重要内容，导致其缺乏准确性的主要原因则是因为多波地震勘探中横波与转换波的传播规律相较于纵波而言更加地复杂，因此在具体的应用过程中无法得到十分精确的实验数据和参数资料，这就在一定程度上为速度模型建立的准确性造成了严重影响的同时也带来了巨大的挑战。基于此，在我国现阶段的多波探测技术应用过程中，由于速度模型建立的准确性与多波地震勘探技术应用时所获取的地震资料的处理和解释有着直接的关系，因此为了从根本上保证速度建模的准确性，相关的勘测工作人员在石油勘探过程中一定要加强对多波地震勘探处理技术和解释技术进行深入地研究和探索，以此来有效地保证速度模型建立的准确性[3]。

结语：

总而言之，多波地震勘探作为当前石油勘探中最重要的发展方向，我国的石油勘探在其发展过程中要想有效地提高勘探工作的实际效率和水平，就要对现阶段的勘探技术进行不断地创新和优化，以此来从根本上为多波地震勘探技术的不断进步创造良好的条件。

参考文献：

[1]李天意,亢品.石油勘探中多波地震勘探技术的应用[J].石化技术,2019,26(01):65.

[2]李迪,潘纪顺,王宾.石油勘探中多波地震勘探采集技术的应用[J].石化技术,2018,25(01):65.

[3]蒋虹.多波地震勘探技术在石油勘探中的应用[J].中国石油和化工标准与质量,2017,37(18):126-127.

论文作者:谢欢

论文发表刊物:《中国西部科技》2019年第22期

论文发表时间:2019/11/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ac439813aac4085e33e2ead3.html