# 土建工程中清水混凝土施工技术之浅析论文_梁静远

广州机施建设集团有限公司 510000

摘要：随着建筑数量的不断增加，我们周围的环境也遭到了极大的破坏。为了保护环境，现在在建筑行业中开始提倡建设绿色建筑，其中清水混凝土工程就是一种，这种建筑能够合理的保护建筑周围的环境，建筑还可以体现出一种清雅和厚重的气息，这是其它建筑材料不能比拟的。基于此，本文就从土建工程中的清水混凝土施工技术展开分析探讨，以供相关人士的参考。

关键词：土建工程；清水混凝土；施工技术

1、清水混凝土

1.1清水混凝土的特点

清水混凝土是所有混凝土材质中最为高级的表现形式，它有种返璞归真的最本质的美感，虽是素面朝天，但又自然沉稳，将厚重与清雅相互结合，是现代社会其他建筑材料所不能效仿的。清水混凝土其本身的材质就蕴含着与其他混凝土无法媲美的柔软感、刚硬感、温暖感、冷漠感。相互对应，却又浑然天成，将矛盾完美融合，却又不会显得冲突。有些建筑师则认为，清水混凝土中包含的对人类感官以及精神的影响，是可以表达出建筑情感，是一种将高贵与朴素，简单与复杂进行融合的艺术效果。

而目前世界上越来越多知名的建筑师在进行建筑施工时，采用的是清水混凝土工艺，看重的就是清水混凝土中蕴含的多重融合的艺术效果。例如日本国家大剧院、悉尼的那角如院等等建筑物，都采用的是这一建筑艺术。

1.2发展清水混凝土的意义

清水混凝土是名副其实的绿色混凝土，其结构是不需要装饰、舍去了涂料、饰面等化工产品，并且有利于环保，不会产生大量的建筑垃圾。

清水混凝土在进行土建工程时，消除了诸多质量的通病，如：①清水混凝土避免了建筑中抹灰开裂、空鼓甚至是墙壁脱落的质量隐患；②减轻了结构施工的漏浆、楼板裂缝等质量通病。清水混凝土的施工技术能够促进工程的质量管理的提升：①清水混凝土的施工要点在每一道都至关重要，因为它不可能在进行施工后再进行凿开修补，这样就能够使施工结构质量管理工作得到更大的提升；②工程中最忌讳的就是一次核算不清，再加价，这样会引发多种纠纷，从而导致工程延期。而清水混凝土可在进行施工建设时降低工程总造价，节约费用。

2、清水混凝土的技术要求

2.1装饰效果上的要求

在视觉范围内应该保持一致性。清水混凝土的模板应该按照相关的技术要求进行设计。在装饰效果上，装饰线条一定要看起来觉得顺直、平整和均匀，应该按照设计上的要求设置对拉螺栓孔。应该留设明缝条以及蝉缝进而形成比较有规则的分格缝，还应该进行封堵处理，在整个清水混凝土施工完成后，应该让人感觉装饰效果非常的舒服，一定要避免出现坑坑洼洼的视觉感受。

2.2表面质量上的要求

表面要色泽均匀平整光滑，没有污染以及破损等。对于表面平整度的要求主要是平整度的偏差不能大于3mm；在表面的颜色上，要求颜色要一致在5m左右的距离以内看不到色差为准。对于裂缝宽度最多不能超过0.15mm，气泡的要求是，表面的气泡应该要大小一致均匀，最大的气泡的直径不应该大于2mm深度不应该大于3mm。在裂缝上的要求是，表面不应该有明显的裂缝。另外，对于感观缺陷上的要求是，不应该有漏浆、胀模以及跑模等形成的缺陷，也不应该有冷缝和错台。表面不应该出现蜂窝、砂带、麻面、露筋、孔洞等缺陷。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3、实例分析土建工程中的清水混凝土施工技术

3.1工程概况

某建筑物的总面积达到16000m2，其中地下室的总面积达到4000m2，地上结构的总面积为12000m2。该建筑的地上结构为三层，其中第一、二层主要作为商城，第三层则是作为电影院。在对商城进行设计的过程中，我们需要尽量扩大其净使用空间，不需要太多墙体进行阻隔，因此需要采用清水混凝土进行施工，一方面能够达到美观的效果，另一方面还能够避免出现空鼓、开裂等质量问题，另外，还在很大程度上节约了工程造价，提高了建筑物的社会经济效益。

3.2清水混凝土的施工方法

3.2.1施工流程

在本工程施工过程中，采用清水混凝土进行施工的工作流程是：模板设计→模板的制作→钢筋绑扎→模板安装→混凝土配制→混凝土浇筑→模板拆除→混凝土养护→对拉螺栓孔眼修复与封堵→缺陷的修复。

根据总结与研究，模板工程是整个工程施工过程中的一大难点，在其施工过程中必须要对其加以控制，以保证其施工质量。另外，在实际工作中，施工人员必须要建立一支专业性强的人才队伍，在清水混凝土工程施工过程中，采取一系列措施来保证其施工质量，从而达到设计的要求。

3.2.2清水混凝土施工的技术要点

①清水混凝土质量标准

目前，清水混凝土在我国没有统一、权威的施工规范以及验收标准。但其质量至少要能满足《混凝土结构工程施工及验收规范》和《建筑装饰工程施工及验收规范》，对其表面的色泽。光洁度等都应该有明确严格的要求，争取各项指标都能达到要求，因此，一定要严格控制影响清水混凝土质量的各个分项工程。

②模板工程

模板设计安装要确保建筑效果的美观，还要保证结构施工的受力要求。可以根据“简单合理、承载稳定”等原则对模板的明缝、阴阳角等进行详细的设计。做到安装后拼缝严密，模板简接缝高差、宽度小于1.5mm。模板材质要选用刚度较好，吸湿性也较均匀的钢木组合模板。在施工之前，必须清理干净模板，并均匀涂刷适量的脱模剂。

③钢筋工程

进入现场的钢筋规格、品种以及钢筋的制作、搭接、锚固、构造应符合设计规范。所有入模的钢筋应清除表面的锈斑，钢筋的连接应该尽量采用机械连接和焊接，钢筋以及焊接工作必须在电焊位下方用金属薄板做垫护，避免因为焊接烧伤造成混凝土的麻点。

④混凝土工程

清水混凝土对色泽有很高的要求，并且应该一次成形，所以比较适合采用掺加粉煤灰的商品混凝土，从而提高清水混凝土的增强效应。清水混凝土坍落度要控制在（11.5/-1.5）cm范围内，初凝时间再6个半小时到八个半小时之间。掌握好清水混凝土的振捣方法，震捣器插入时应该快插慢拔，不得漏振和过振，振捣时间以清水混凝土表面无浮浆、无气泡为止。浇筑清水混凝土时，要合理分段分层，严格控制每次下料的高度。

清水混凝土浇筑完成之后，为了保证强度，防止收缩，应保持其湿润，并在12小时之内对清水混凝土覆盖保湿养护，养护时间不得少于14天。尤其是在高温季节，一定要增加保湿和养护的次数，避免温差裂缝。

结束语

综上所述，作为一种保证建筑工程质量的有效方式，清水混凝土施工技术既可以提高建筑质量，又可以获得更大的经济效益和社会效益，所以在建筑行业中该技术得到了广泛的使用。但是我国清水混凝土技术与国外先进技术相比仍然存在很大的差距，这就不能满足我国建筑行业的高速发展要求，我们要加强对该技术的研究，要不断提高我国清水混凝土技术的水平，这样才能使我国建筑行业得到更好的发展。

参考文献

[1]张海成.论土建工程中清水混凝土施工技术[J].科技创业家，2012，（12）.

[2]赵可宾；刘春燕.论土建工程中清水混凝土施工技术[J].现代装饰，2013，（02）.

[3]程鸣.现代建筑清水混凝土施工技术探讨[J].广东科技，2012，（05）.

论文作者:梁静远

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第33期

论文发表时间:2018/4/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ac54f782617fbb70fa8c1679.html