# 探析水利工程中河道堤防护岸工程施工技术论文_王敏

泗水县高峪镇农业农村综合服务中心 山东济宁 273200

摘 要：在社会的快速发展中，社会各界越来越注重水利工程项目建设。水利工程属于国家重点工程项目，在社会发展中发挥着重要作用，尤其是河道堤防施工既影响着社会经济效益，还威胁着人们的生命财产安全。因此，探析水利工程中河道堤防护岸工程施工技术具有重要意义，下面笔者就对此展开探讨。

关键词：水利工程；堤防护岸工程；施工技术；

1 河道堤防护岸工程施工技术相关的问题

1.1 安全风险高

目前，我国的水利工程建设过程中，对于堤防护岸工程施工的环节较多，涉及的人员多。若其中任何一个环节出现问题，都可能引起安全事故。例如，在堤防施工中，对于结构施工质量不满足工程要求，存在结构性裂缝，可能会导致后期发生洪涝危险。因此，对于河道堤防护岸施工，其安全风险相对较高。

1.2 管理制度不健全

根据实际的工程施工经验可知，目前工程施工中对工程重视不够，未建立健全完善的施工管控制度，导致一些工程施工过程总存在诸多的问题，不仅影响水利工程施工进度，且还会影响工程施工质量，导致工程施工存在安全隐患。

2 河道堤防施工技术

2.1 堤防填筑

2.1.1 坝基清理

对于坝基清理施工过程中存在的软弱坝基，需要进行清理，软土坝基的土质内部颗粒之间含有大量的水分，且土颗粒之间的孔隙率比其他土质较大，从而导致软土坝基的抗压能力相对较差，且该类型的土质具有较强的流动特性。同时，软土坝基在上部荷载作用下，其本身会发生不同程度的沉降，且沉降分布不均匀，会随着时间的发展出现路基失稳现象。因此，为了确保河道堤防工程坝基的承载能力，需要对软土坝基进行加固改良处理，保障其具有充足的承载能力。

2.1.2 铺设土工布

为了保障堤防坝基具有充足的承载能力，可以采取加筋土法进行加固施工，主要是利用土工合成材料与坝基土体充分的混合，形成加筋土，以提高坝基的抗剪切性能，同时土体的抗拉能力也得到不同程度的提高，从而提升坝基的承载性能和强度。土工织物在水利工程施工建设、堤防加固工程中是较为常见的施工方法，其主要可以分为深层软土处理和表层软土处理两种类型。其中深层软土处理的效果比浅层软土处理的效果好，可以有效的发挥土工织物的作用，具有较高的适用性，可以明显增强的密实度、整体性，减少局部土体因承载不足而发生不均匀沉降。

2.2 土方回填

第一，土料填铺施工，在土料的摊铺施工过程中，工作人员可以利用推土机、自卸汽车等完成土料的摊铺，在卸料时需要采用进站法的方式，即需要汽车停留在较为平整的地面完成土料的卸料工作，然后再利用推土机进行平整作业。且推土机作业的方向需要与堤坝轴线的方向平行，摊铺的厚度确定需要结合试验确定，条件不允许时，则可以借鉴同类型工程、同地质类别的摊铺厚度。第二，土料压实，在完成土料的摊铺作业以后，需要利用压力机对土料进行充分的压实，压力机的吨位、辗压次数需要进行试验确定。必要时，需要结合工程实际需求，适当的增加辗压的次数。在压力机辗压方向需要进行搭接压实施工，搭接压实的宽度需要控制 0.5m 以上。

2.3 堤坝混凝土施工工艺

2.3.1 严格把控施工材料质量 混凝土材料质量的好

坏直接影响了整个堤坝工程的质量好坏，选择过关的材料能对混凝土结构的耐久性产生有利影响。在进行原料选择时，首先要对施工环境进行勘察，根据实际情况选择有利的施工材料，在施工现场需要对采购的材料进行二次检验，确保材料合格规范。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3.2 提高混凝土结构的抗冻性 在水利工程混凝土

堤坝施工过程中，其工期较长，不可避免的需要解决低温环境中的混凝土施工工艺。在低温环境中进行混凝土施工时，当环境温度低于某一值时，需要提高原材料、施工环境的温度。对于水泥储藏方面，需要将水泥储藏在温度高于5℃以上的暖棚中；储藏砂石的堆场需要设置一定的坡度，从而有利于正常的排水，避免地面积水受冻使得砂石的冻结，且砂石堆的表面需要采用具有一定保温效果的帆布进行覆盖，从而可以避免雨雪进入砂石堆中。在进行混凝土浇筑施工时，需要将附着在钢筋、模板上的冰雪进行清理，且不可采用蒸汽进行直接融化的方式进行融化冰雪，避免融化的水在模板底部重新进行结冰。

3 保障水利工程堤坝施工顺利进行的控制措施

3.1 提高工程施工质量，减少能源消耗

第一，加强对施工原材料质量的检测，确保原材料质量符合设计要求，并加强对关键构件施工环节过程中的质量监管，对一些重要隐蔽环节需要进行隐蔽前的复核，确保准确无误；第二，定期对现场管理人员进行管理责任意识的培训，使得其在内心树立正确的管理意识，促进其更好的开展水利堤坝工程施工管理工作；第三，针对质量管理意识较薄弱，责任意识较差的人员，在进行培训教育无法可行的基础上，调整更换其工作岗位；从而为水利堤坝工程建设的可持续开展，提供有力的支撑，促进水利堤坝工程建设的良性、健康发展。

3.2 强化安全施工意识

在任何工程施工过程中，若发生安全事故，势必会影响工程施工进度，水利工程堤防护岸工程也不例外，在工程施工过程中，需要注意以下方面。

3.2.1 人员因素

包括施工人员、管理人员、监督人员以及其他在场人员在内，均有可能成为引发安全事故的人，由于其不规范的操作或其他行为对他人或自己的生命安全造成危害，其主要行为包括：未经许可的操作，未对警告做到足够重视。参与危险作业，人的行为导致堤坝装置失灵；私自使用不安全的设备。

3.2.2 物料因素

物料包括原料、半成品、工具、设备、燃料、成品等。物的原因包括以下几点：易燃品对方、保管不合理，施工原材料性能不达标，比如混凝土堤坝工程中钢筋力学性能不满足规范要求，且未经检测而直接应用于工程中，可能导致堤坝的承载力不足，引发洪涝事故；或者物体本身具有危险性和危害性。

3.2.3 管理因素

事故发生的管理原因主要为间接原因，包括以下几种情况：施工工艺存在缺陷，在工艺流程和施工方法上存在着一些问题；未对施工方案采取有效的审核，或是检查指导上存在缺陷或错误；组织安排不合理；安全操作规章不够完善，缺乏安全生产管理经费，对安全隐患不够重视，导致施工现场疏于安全生产管理。

3.3 重视绿色施工管理理念的应用

在水利工程施工现场主要采取了以下几项节水、保护水资源的措施：第一，针对现场的用水设备和器具，安装流量较小的节水阀，在保证机械设备正常运转状态下，最大限度降低水量消耗；第二，采用节水类型的器具；第三，在施工现场结合工程需要，安装水表，监控不同时段的用水消耗量，针对用水量较大的工序，采取用水量分析，需求降低用水量的措施；第四，设置废水回收利用装置，提高废水利用效率。针对现场的雨水和施工污水，需要在排水系统中设置格栅和沉淀池，经过沉淀池处理以后的废水，可以减少废水中较大的悬浮颗粒，生成可以用于一些对水质要求较低的工序中，实现雨水和污水的循环二次重复利用。

结束语

综上所述，在水利工程堤防护岸工程施工过程中，需要重视每道工序的施工质量把控，针对关键环节的施工工艺，需要经过工艺比选，确定最佳的施工工艺，保障堤防护岸工程施工质量，确保堤坝具有较高的稳定性，避免发生洪涝灾害。

参考文献：

[1]刘彩凤.浅谈新技术在水利工程施工中的具体应用[J].工程建设与设计,2018(14):114-115.

[2]安军普.水利工程中河道堤防施工技术要点分析[J].工程技术研究,2019,4(12):194-195.

[3]赵柏玲.河道堤防护岸施工技术[J].黑龙江科技信息,2019(18):242.

论文作者:王敏

论文发表刊物:《防护工程》2019年20期

论文发表时间:2020/3/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/ac6844ba7b12374adb84a4d8.html